| Rodos 6.8.38.2 [11842] |
| --- |
| Przykładowy Przedmiar robót |
| Oświetlenie parkowo drogowe ul. Bosmańska - ciąg pieszy za ekranami w m. Koszalin |
| Nr poz. | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Rozwój sieci oświetleniowej 0,4kV. |  |  |
|  |  | 1.1. 711.20 Wykonanie wykopów |  |  |
| 1 | KNR 2-01 0701.2/02 | Ręczne kopanie rowów kablowych o głębokości do 0,8m i szerokości dna do 0,4m w gruncie kat. III | m | 486 |
| 2 | KNR 2-01 0705/01 | Mechaniczne zasypywanie rowów kablowych w gruncie kategorii I-II o szerokości dna do 0,4m i głębokości do 0,6m koparko-spycharkami na podwoziu ciągnika kołowego 0,15m3 | m | 486 |
| 3 | KNR 2-01 0701.4/02 | Ręczne kopanie rowów pod słupy oświetleniowe o głębokości do (0,8mx1,2mx0,8m)=0,77x18=14 w gruncie kategorii III | m3 | 14 |
| 4 | KNR 2-31 0810/02 | Rozebranie chodników z polbruku na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 2 |
| 5 | KNR 2-31 0501/04 | Wykonanie chodników z polbruku (z rozbiórki) o wysokości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 2 |
| 6 | KNR 2-01 0508/05 | Uzupełnienie rowu kablowego pospółką na 10cm z humusu wraz z obsianem trawą | m3 | 19,44 |
| 7 | KNR 2-01 0511/01 | Wywóz nadmiaru ziemi (0,8x0,4x486) na odległość do 0,5km | m3 | 156 |
| 8 | KNR 2-01 0236/03 | Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III | m3 | 1,35 |
|  |  | 1.2. 711.50 Nasypanie piasku |  |  |
| 9 | KNR 5-10 0301/01 | Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokości do 0,4 m (10 cm - pod kablem oraz 10 cm - nad kablem) | m | 972 |
|  |  | 1.3. 713.10 Układanie rur |  |  |
| 10 | KNR 5-10 0303/02 | Układanie w wykopie rur ochronnych | m | 7 |
| 11 | KNR 5-10 0306/01 | Mechaniczne przepychanie pod chodnikami rur ochronnych | m | 4 |
|  |  | 1.4. 720.10 Układanie kabla |  |  |
| 12 | KNR 5-10 0103/02 | Ręczne układanie w rowach kablowych kabli wielożyłowych YAKY 5x25mm2 (pod zasilanie latarni i doprowadzenie do szafki 38m) | m | 525 |
| 13 | KNR 5-10 0114/02 | Wciąganie do rur, słupów, szafki SO kabli wielożyłowych YAKY 4x25mm2 | m | 40 |
| 14 | KNR 5-10 0118/02 | Układanie w słupach oświetleniowych przewodu YDY 2x2,5 wraz z mocowaniem | m | 104 |
|  |  | 1.5. 720.50 Montaż osprzętu |  |  |
| 15 | KNR 5-10 0604/01 | Obróbka na sucho kabli energetycznych miedzianych 2-żyłowych o przekroju żyły do 16mm2, na napięcie do 1kV w izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt | 72 |
| 16 | KNR 5-10 0603/07 | Obróbka na sucho kabli energetycznych aluminiowych, na napięcie do 1kV, o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, 5-żyłowych o przekroju żyły do 25mm2 | szt | 90 |
|  |  | 1.6. Montaż szafki oświetleniowej. |  |  |
| 17 | KNP 18-01 0136.10/01 | Założenie wkładek bezpiecznikowych w istniejącej szafce oświetleniowej, w przypadku zastosowania opraw ze źródłem LED SMD – montaż ETIMAT T | szt | 3 |
|  |  | 1.7. 770.10 Montaż uziemienia |  |  |
| 18 | KNR 5-08 0608/07 | Układanie drutu stalowego ocynkowanego w rowach kablowych | m | 3 |
| 19 | KNR 5-08U2 0018/01 | Montaż uziomów pogrążalnych długość 3m ze stali profilowanej miedziowanej za pomocą młotów ręcznych w gruncie kategorii I-II, długości 3 m (2 x 1,5 m) | kpl | 3 |
|  |  | 1.8. 780.10 Badania i pomiary |  |  |
| 20 | KNP 18-13 1346/01 | Ochrona odgromowa - pomiar rezystancji uziemienia | szt | 2 |
| 21 | KNP 18-13 1346/03 | Sprawdzenie prawidłowości podłączenia uziemienia. | szt | 2 |
| 22 | KNP 18-13 1346/03 | Pomiar ochrony od porażeń | szt | 18 |
| 23 | KNP 18-13 1327/02 | Pomiar linii kablowych do 1kV 5-żyłowych | odc/kabla | 72 |
| 24 | KNP 18-13 1327/02 | Pomiar ochrony od porażeń | odcinek | 18 |
|  |  | 2. Oświetlenie terenu |  |  |
|  |  | 2.1. Ustawienie i uzbrojenie słupów |  |  |
| 25 | KNR 5-10 0708/01 | Ręczne stawianie słupów oświetleniowych stalowych, o masie do 250kg w gruncie kategorii I-III h-6m | kpl. | 18 |
|  |  | 2.2. Montaż latarni oświetleniowych i osprzętu |  |  |
| 26 | KNR 5-10 1001/04 | Montaż złączy kablowych w słupie oświetleniowym | szt | 90 |
| 27 | KNR 5-10 1005/03 | Montaż opraw sodowych lub ze źródłem LED SMD na niezamontowanym wysięgniku | szt | 18 |
|  |  | 3. Pozostałe roboty |  |  |
| 28 | KNR-W 7-11 0102/03 | Wykonanie powłok asfaltowych na zimno, na otwartej przestrzeni | m2 | 17,5 |
| 29 | Kalkulacja indywidualna | Pomiary zagęszczenia gruntu | kpl | 3 |
| 30 | Kalkulacja indywidualna | Inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna | kpl | 1 |
| 31 | Kalkulacja indywidualna | Wykonanie numeracji na słupach | kpl | 18 |