Załącznik nr 1

Opis Przedmiotu Zamówienia

Zamówienie polega na wykonywaniu prac związanych z konserwacją oświetlenia ulicznego, w szczególności dokonywanie niezbędnych remontów i napraw (uszkodzonych lub zużytych) urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Koszalina, oraz usuwanie awarii w oświetleniu ulicznym.

Na powyższe składają się następujące czynności:

- wymiana elementów niesprawnych lub uszkodzonych opraw drogowych, parkowych tj.: klosze, stateczniki, kondensatory, zapłonnika, źródła światła,

- wymiana słupów oraz uszkodzonych elementów słupów tj.: tabliczki bezpiecznikowe i wkładki topikowe, główki bezpieczników, drzwiczki wnękowe, osłony wnękowe, elementy złączne, uzupełnienie brakujących śrub przy pokrywach, śrub mocujących, dokręcenie elementów luźnych,

- czyszczenie kloszy opraw drogowych lub parkowych,

- przeglądy elementów sterujących oświetleniem i ich konserwacja lub wymiana,

- usuwanie zwarć w liniach i oprawach,

- pionowanie pochylonych słupów,

- wycinanie gałęzi drzew w obrębie punktu świetlnego (wraz z ich wywózką),

- sprawdzanie mocowania kloszy opraw świetlnych,

- sprawdzenie i regulacja odpowiedniego konta położenia oprawy drogowej,

- obsługa elektryczna zegarów astronomicznych,

- naprawa  zerwanych  linii  napowietrznych  (wymiana  lub sztukowanie),

- naprawa uszkodzonych kabli (np. wykonanie mufy kablowej, wymiana uszkodzonych kabli),

- wymiana uszkodzonych słupów, wysięgników, fundamentów,

- demontaż wyeksploatowanych słupów, opraw, itp.

- wymiana zużytych, niesprawnych i zdewastowanych opraw na nowe,

- malowanie słupów, wnęki słupów, wysięgników,

- naprawa Szafek Oświetleniowych,

- usuwanie skutków kolizji drogowych w wyniku, których następuje uszkodzenie latarni oświetleniowych

- obsługa szaf sterowniczych z redukcją mocy

- nastawa zegarów w szafach oświetleniowych dwa razy w roku – przy zmianie czasu zimowego na letni oraz letniego na zimowy

- i innych prac związanych z prawidłowymi i bezpiecznym utrzymaniem sieci oświetlenia ulicznego, odnowienie nawierzchni po przeprowadzonych naprawach do nie gorszego stanu niż poprzedni w przypadku wykopów powyżej 0,5 m należy zgłosić prace do wykonania do ZDiT w Koszalinie w Dziale Administrowania Pasem Drogowym po przeprowadzonych wykopach dostarczyć pomiary zagęszczenia gruntu,

- prac związanych z prawidłowymi i bezpiecznym utrzymaniem instalacji elektrycznej zewnętrznej - oświetlenia ulicznego,

- montaż i demontaż fotopulapki na wskazanym miejscu przez pracownika Straży Miejskiej,

- obsługa, kontrola, uzupełnianie brakujących elementów lamp solarnych i solarno – hybrydowych,

- dyspozycyjność i dozór techniczny nad urządzeniami oświetleniowymi,

- dokonywania odbiorów w czasie świecenia oświetlenia prac zleconych na podstawie przedłożonego kosztorysu wykonanych prac,

- wykonywania objazdów kontrolnych oświetlenia w porze świecenia oświetlenia w wyznaczonych terminach przez pracownika Zamawiającego (min 2 razy w miesiącu). Wykonawca zobowiązany jest do oddelegowania pracownika, który wykona objazd z  pracownikiem Zamawiającego.