Wspólny Słownik Zamówień –– 71322200-3– Usługi projektowania rurociągów

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej z odgałęzieniami, kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami, kanalizacji deszczowej z odgałęzieniami w ulicy Piłsudskiego i Kościuszki.

Zakres opracowania:

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Z ODGAŁĘZIENIAMI:

ulica Piłsudskiego

- budowa sieci wodociągowej DN 250 z rur PE-RC PE 100-RC SDR17 w ulicy Piłsudskiego na odcinku od włączenia do istniejącego wyprowadzenia DN 250 żel. sfero  od magistrali DN 500 żel. 
w ul. Pileckiego do włączenia do istniejącej zasuwy DN 150 na wodociągu DN 150 PE w ul. Rolnej,

- wymiana istniejących przyłączy wodociągowych do obiektów zasilanych z dotychczasowego wodociągu w zakresie od włączenia do sieci do zaworu za  wodomierzem głównym,

- przełączenie istniejących przyłączy wodociągowych dla budynków przy ul. Piłsudskiego  nr 41, 50, 56, 62, 74, 82, 86,

- rozdzielenie istniejącego przyłącza wodociągowego dla budynków przy ul. Piłsudskiego 84 
i ul. Piłsudskiego 84a,

- budowa wyprowadzeń sieci wodociągowej do niezabudowanych nieruchomości  gruntowych przylegających do pasa drogowego ul. Piłsudskiego zakończonych zasuwkami domowymi zlokalizowanymi bezpośrednio przy granicy działek,

- przełączenie istniejących sieci wodociągowych DN 100 PE w ul. Waryńskiego,  ul. Moniuszki, 
ul. Wybickiego, ul. Orląt Lwowskich i ul. Karłowicza,

- przełączenie istniejących sieci wodociągowych DN 100 żel. w ul. Kościuszki, 
ul. Sportowej, ul. Mireckiego, odgałęzienia na wysokości budynku przy ul. Piłsudskiego 77 /do budynków przy ul. H. Sawickiej/, odgałęzienia do budynków przy ul. Piłsudskiego 79-81oraz DN 200 żel. w ul. Traugutta, DN 200 PVC w ul. Chałubińskiego i DN 500 żel. w ul. Karłowicza / Zubrzyckiego, z wymianą na rury PE w zakresie pasa drogowego ulicy Piłsudskiego,

- w miejscach przełączenia sieci wodociągowych w ul. Sportowej, ul. Mireckiego, odgałęzienia na wysokości budynku przy ul. Piłsudskiego 77 /do budynków przy ul. H. Sawickiej/, odgałęzienia do budynków przy ul. Piłsudskiego 79-81, ul. Traugutta,  ul. Chałubińskiego, istniejące zasuwy przewidzieć do wymiany,

- w miejscu przełączenia sieci wodociągowej w ul. Karłowicza /Zubrzyckiego istniejącą   zasuwę DN 250 przewidzieć do wymiany.

ulica Kościuszki

- budowa sieci wodociągowej DN 100 z rur PE-HD odmiana 100 SDR17 w ul. Kościuszki na odcinku od włączenia do istniejącej zasuwy DN 100 na wodociągu DN 250 żel. w ul. Piłsudskiego /z możliwością przełączenia do projektowanego wodociągu DN 250 PE w ul. Piłsudskiego/ do włączenia do istniejącej magistrali wodociągowej DN 500 żel. w ul. Pileckiego / ul. Monte Cassino,

- przełączenie istniejącej sieci wodociągowej DN 100 żel. w ul. Pileckiego /ul. Monte Cassino - rejon ronda /węzeł ‘W’/,

- wymiana istniejących przyłączy wodociągowych do obiektów zasilanych z dotychczasowego wodociągu w zakresie od włączenia do sieci do zaworu za  wodomierzem głównym dla budynków przy ul. Kościuszki nr 1, 4, 5/ studnia  wodomierzowa/, 6, 7, 8, 10-14, 16-18 i dla budynku przy 
ul. Ogrodowej 1,

- istniejące przyłącze wodociągowe /wspólne/ dla budynków przy ul. Piłsudskiego 37 i ul. Piłsudskiego 37a przewidzieć w dokumentacji do wymiany w zakresie pasa drogowego,

- budowa wyprowadzenia sieci wodociągowej do niezabudowanej nieruchomości gruntowej przy 
ul. Kościuszki /działka nr 1518/ zakończonego zasuwką domową zlokalizowaną bezpośrednio przy granicy działki,

- przełączenie istniejących sieci wodociągowych DN 100 PE w ul. Ogrodowej i Kruczej.

Miejsca włączenia:

ulica Piłsudskiego.

sieć wodociągowa: - magistrala DN 500 żel. w ul. Pileckiego; istniejące wyprowadzenie 
                                     DN 250 żel. sfero na wysokości budynku przy ul. Piłsudskiego 4;

- wodociąg DN 150 PE w ul. Rolnej; istniejąca zasuwa DN 150;

ulica Kościuszki

sieć wodociągowa: - wodociąg DN 250 żel. w ul Piłsudskiego; istniejąca zasuwa DN 100; 
                                    /z możliwością przełączenia do projektowanego wodociągu DN 250 PE                                                    w ul. Piłsudskiego/;

- magistrala DN 500 żel. w ul. Pileckiego / ul. Monte Cassino;  istniejący                         trójnik na magistrali DN 500 - do wymiany;

Włączenie projektowanego wodociągu DN 100 PE w ul. Kościuszki do istniejącej  magistrali DN 500 żel. 
w ul. Pileckiego / ul. Monte Cassino wykonać poprzez trójnik z zasuwą, z wykorzystaniem istniejącego miejsca włączenia do sieci  / tj. w miejscu istniejącego trójnika na magistrali DN 500 przewidzianego do wymiany/.

Ciśnienie w sieci - 0,40 MPa;

W ul. Piłsudskiego oraz ul. Kościuszki brak rozdzielczego systemu kanalizacji.

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z ODGAŁĘZIENIAMI:

- budowa kanału sanitarnego z wyprowadzeniami w ul. Piłsudskiego w zakresie od studni końcowej 
o rzędnych 45,71/41,06 na kanale sanitarnym DN 200, w ul. Piłsudskiego do granicy opracowania,

- przełączenia odcinków istniejących  kanałów DN 400/600 i DN 200/250 do kanału 1050/700 przewidzianego po wybudowaniu kanalizacji deszczowej w ul. Piłsudskiego jako kanał sanitarny /na odcinku od ul. Sportowej do ul. Kościuszki/,

- budowa wyprowadzeń kanalizacji sanitarnej do niezabudowanych działek w zakresie objętym  przebudową ulic  Piłsudskiego oraz ul. Kościuszki.

Miejsca włączenia:

- kanał ogólnospławny /docelowo sanitarny / DN 1050/700; ul. Piłsudskiego; przełączenia wykonać poprzez  istniejące  studnie na kanale DN 1050/700;

- kanał sanitarny DN 200;ul. Piłsudskiego; studnia o rzędnych 45,71/41,06;

- kanał ogólnospławny /docelowo sanitarny / DN 900; ul. Kościuszki

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z ODGAŁĘZIENIAMI:

Odwodnienie ulicy Piłsudskiego oraz ul. Kościuszki  w Koszalinie, w zakresie objętym opracowaniem należy rozwiązać poprzez budowę kanalizacji deszczowej z wyprowadzeniami  sieci do posesji przylegających do przebudowywanych ulic i podłączyć do kolektora deszczowego DN 800 w ul. Kościuszki /okolice ronda/.

W zakresie przebudowywanej drogi ująć:

- budowę kanału deszczowego w  ulicy Kościuszki z włączeniem do istniejącego kolektora deszczowego DN 800 w  ul. Kościuszki; komora o rzędnych 32,25/29,08   wraz z przełączeniem istniejącego kanału deszczowego DN 300 w ul. Kruczej oraz DN 300 w ul. Ogrodowej,

- budowę kanału deszczowego w ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Rotmistrza   Pileckiego do 
ul. Kościuszki oraz na odcinku od ul. Kościuszki do wysokości ul. Rolnej /z włączeniem do projektowanego kanału w ul. Kościuszki/,

- budowę wyprowadzeń sieci deszczowej do ulic Karłowicza, Wybickiego, Mireckiego, Sportowej oraz przełączenie do projektowanego kanału istniejącego kanału deszczowego  DN 600 
w ul. Traugutta,

- budowę wyprowadzeń kanalizacji deszczowej do poszczególnych posesji przylegających do przebudowywanych pasów drogowych zakończonych studniami zlokalizowanymi bezpośrednio przy linii rozgraniczającej. Dla budynków zlokalizowanych bezpośrednio przy granicy pasa drogowego przewidzieć przełączenie istniejących rynien.

Miejsce włączenia:

- kolektor deszczowy DN 800; ul. Kościuszki; komora o rzędnych  32,25/29,08.

ROBOTY W/W SIECI MUSZĄ BYĆ BEZWGLĘDNIE WYKONYWANE PODCZAS PRZEBUDOWY ULIC PIŁSUDKIEGO I KOŚCIUSZKI.

Kompletne opracowanie musi zawierać:

- Projekt budowlany wraz z opinią geotechniczną– 5 egz.,

- Projekt wykonawczy – 5 egz.,

- Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – 3 egz.

- Przedmiar robót – 1 egz.,

- Kosztorys inwestorski – 2 egz.,

- Wykaz właścicieli gruntów na trasie (łącznie z mapą ewidencji) oraz ich zgody, adresowane na MWiK na wejście na teren działek wraz z wypisem z rejestru gruntów,

- W przypadku konieczności usunięcia nasadzeń trwałych (drzewa, krzewy), zgody właścicieli działek na ich usunięcie,

- Wypis z planu zagospodarowania przestrzennego (lub inny równoważny dokument),

- Decyzję środowiskową

oraz całą dokumentację na nośniku elektronicznym (treść w dok lub PDF, mapy 
w dwg, kalkulacje w xls).

Podstawę wykonania dokumentacji stanowią:

- warunki techniczne dla budowy sieci wodociągowej z przyłączami w ramach przebudowy ulicy Piłsudskiego i Kościuszki w Koszalinie,

- warunki techniczne i ogólne dla budowy komunalnej kanalizacji sanitarnej w ul. Piłsudskiego 
i Kościuszki,

- warunki techniczne i ogólne dla budowy komunalnej kanalizacji deszczowej w ul. Piłsudskiego 
i Kościuszki.

Komplet opracowań należy sporządzić zgodnie obowiązującymi normami oraz z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013.1129 z późn. zm.).

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2004.130.1389 z późn. zm.);

Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t. z późn. zm.);

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012.462 z późn. zm.).

Opracowania powinny umożliwić zamawiającemu uzyskanie pozwolenia na realizację robót.

Cenę za wykonanie zamówienia należy podać w PLN netto i brutto z podatkiem VAT. Cena powinna obejmować  wszystkie koszty realizacji robót, m.in.:

- koszt pełnych opracowań

- koszty wypisu i wyrysu,

- koszty uzgodnień MZUD oraz wszelkich innych uzgodnień niezbędnych do realizacji zamówienia,

- inne koszty niezbędne do realizacji zamówienia, m.in. matryce do celów projektowych

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy spełniają warunki dotyczące:

- Posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

- Posiadania wiedzy i doświadczenia.

- Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- Sytuacji ekonomicznej u finansowej.

Potwierdzenia wymagają następujące warunki:

- Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – nie dotyczy niniejszego postępowania.

- Posiadania wiedzy i doświadczenia - warunek ten będzie  spełniony jeżeli wykonawca w okresie ostatnich trzech lat (2013-2015) wykonywał usługi o podobnym charakterze co przedmiot zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia  działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat  wykonania i odbiorców wraz  z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te  zostały wykonane należycie. Załącznik wzoru nr 1

- Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - warunek ten będzie spełniony jeśli wykonawca dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia branży sanitarnej. Załącznik wzoru nr 2

- Sytuacji ekonomicznej i finansowej  - warunek ten zostanie spełniony jeżeli:

- wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej od prowadzonej działalności

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

Wykonawca powołujący się na potencjał innych podmiotów w zakresie doświadczenia zobowiązany jest wykazać spełnienie warunku poprzez wskazanie części zamówienia jakie powierzy podwykonawcom.

Wykonawcy mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia wspólnie. W tym przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu 
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Dokumenty i oświadczenia dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców działających wspólnie. Wykonawcy działający wspólnie, których oferta została wybrana przedstawią zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę.

Zamawiający oceni spełnienia tych warunków na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów. Oświadczenia powinny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, a dokumenty w formie oryginału lub potwierdzonej przez upoważnionego przedstawiciela  kopii.