| Rodos 6.8.38.2 [11842] |
| --- |
| Przedmiar robót |
| Oświetlenie drogowe ulicy Gdańskiej w m. Koszalin |
| Nr poz. | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Rozwój sieci oświetleniowej 0,4kV. |  |  |
|  |  | 1.1. 711.20 Wykonanie wykopów |  |  |
| 1 | KNR 2-01 0702/02 | Mechaniczne kopanie rowów dla kabli o szerokości dna do 0,4m i głębokości do 0,7m w gruncie kategorii III-IV koparko-spycharkami na podwoziu ciągnika kołowego 0,15m3 | m | 2220 |
| 2 | KNR 2-01 0705/01 | Mechaniczne zasypywanie rowów kablowych w gruncie kategorii I-II o szerokości dna do 0,4m i głębokości do 0,4m koparko-spycharkami 0,15m3 na podwoziu ciągnika kołowego | m | 2220 |
|  |  | 1.2. 711.50 Nasypanie piasku |  |  |
| 3 | KNR 5-10 0301/01 | Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokości do 0,4 m (10 cm - pod kablem oraz 10 cm - nad kablem) | m | 4671 |
|  |  | 1.3. 713.10 Układanie rur |  |  |
| 4 | KNR 5-10 0306/01 | Mechaniczne przepychanie pod drogami i nasypami rur ochronnych | m | 222 |
|  |  | 1.3. 720.10 Układanie kabla |  |  |
| 5 | KNR 5-10 0103/02 | Ręczne układanie w rowach kablowych kabli wielożyłowych YAKXS 5x35mm2 | m | 2108 |
| 6 | KNR 5-10 0103/02 | Ręczne układanie w rowach kablowych kabli wielożyłowych YAKXS 5x70mm2 | m | 929 |
| 7 | KNR 5-10 0103/02 | Ręczne układanie w rowach kablowych kabli wielożyłowych YKSY 3x2,5mm2 | m | 117 |
| 8 | KNR 5-10 0103/03 | Ręczne układanie w rowach kablowych kabli wielożyłowych YAKXS 4 x 120 mm2 | m | 55 |
| 9 | KNR 5-10 0114/02 | Układanie w rurach kabli wielożyłowych YAKXS 5x35mm2 - wciąganie do rur | m | 222 |
| 10 | KNR 5-10 0114/02 | Układanie w rurach kabli wielożyłowych YAKY 5 x 70mm2 - wciąganie do rur | m | 222 |
| 11 | KNR 5-10 0118/02 | Układanie w słupach oświetleniowych kabli wielożyłowych YAKXS 5x35 mm2, z mocowaniem | m | 148 |
| 12 | KNR 5-10 0118/03 | Układanie w złączu kabli wielożyłowych YAKXS 4 x 120 mm2, z mocowaniem | m | 4 |
|  |  | 1.4. 720.50 Montaż osprzętu |  |  |
| 13 | KNR 5-10 0604/07 | Obróbka na sucho kabli energetycznych aluminiowych, na napięcie do 1kV, o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, 5-żyłowych o przekroju żyły do 50mm2 | szt | 140 |
|  |  | 1.5. Montaż szafki oświetleniowej. |  |  |
| 14 | KNR 5-10 1106/01 | Montaż na gotowym fundamencie, szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub oświetlenia zewnętrznego o ciężarze do 100kg | szt | 1 |
|  |  | 1.5. 770.10 Montaż uziemienia |  |  |
| 15 | KNR 5-08 0608/07 | Układanie drutu stalowego ocynkowanego w rowach kablowych | m | 2433 |
|  |  | 1.6. 780.10 Badania i pomiary |  |  |
| 16 | KNP 18-13 1346/01 | Ochrona odgromowa - pomiar rezystancji uziemienia | szt | 7 |
| 17 | KNP 18-13 1346/03 | Sprawdzenie prawidłowości podłączenia uziemienia. | szt | 77 |
| 18 | KNP 18-13 1346/04 | Ochrona przeciwporażeniowa - badanie instalacji zerowania | szt | 7 |
| 19 | KNP 18-13 1327/02 | Pomiar linii kablowych do 1kV 4-żyłowych | odc/kabla | 80 |
|  |  | 2. Oświetlenie terenu |  |  |
|  |  | 2.1. Ustawienie i uzbrojenie słupów |  |  |
| 20 | KNR 5-10 0708/01 | Ręczne stawianie słupów oświetleniowych stalowych ośmiokątnych o grubości ścianki min 4mm, o masie do 250kg w gruncie kategorii I-III h-9m | kpl. | 54 |
| 21 | KNR 5-10 0708/01 | Ręczne stawianie słupów oświetleniowych stalowych ośmiokątnych o grubości ścianki min 4mm, o masie do 250kg w gruncie kategorii I-III h-7m | kpl. | 4 |
| 22 | KNR 5-10 0709/01 | Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych stalowych ośmokątnych o grubości ścianki 4mm, o masie do 300kg w gruncie kategorii I-III h-9m | szt | 6 |
| 23 | KNR 5-10 1002/02 | Montaż wysięgników rurowych pojedyńczych o ciężarze do 30kg na słupie h-9m | szt | 55 |
| 24 | KNR 5-10 1002/02 | Montaż wysięgników rurowych podwójnych o ciężarze do 30kg na słupie h-9m | szt | 6 |
| 25 | Kalkulacja indywidualna | Fundament indywidualny 1 wg opracowania rys. w dokumentacji | szt | 1 |
| 26 | Kalkulacja indywidualna | Fundament indywidualny 2 wg opracowania rys. w dokumentacji | szt | 8 |
|  |  | 2.2. Montaż latarni oświetleniowych i osprzętu |  |  |
| 27 | KNR 5-10 1005/02 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku. Oprawa 48LED 107W 12200lm 700mA zgodnie z opisem w projekcie, z wbudowanym reduktorem mocy, IP66, IK08, obudowa aluminiowa, ceryfikat ENEC, oprawa posiadająca regulacje ustawienia kątą nachylenia w zakresie od 0 do 15st | szt | 60 |
| 28 | KNR 5-10 1005/02 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku LED 36W 700mA zgodnie z opisem w projekcie IP 66, IK08, obudowa aluminiowa, certyfikat ENEC | szt | 6 |
| 29 | KNR 5-10 1005/02 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego LED 40W typu parkowego IK 08, IP 66, obudowa aluminiowa, certyfikat ENEC, zgodnie z opisem w projekcie, | szt | 4 |
| 30 | KNR 5-10 1005/07 | Montaż oprawy oświetlenia iluminacyjnego, obudowa aluminiowa, IK08, IP 66, 16LED, 2592lm | szt | 4 |
| 31 | KNR 5-10 1005/07 | Montaż znaków drogowych aktywnych | szt | 5 |
| 32 | KNR 5-10 1001/04 | Montaż złaczy kablowych w słupie oświetleniowym | kmpl | 60 |
| 33 | KNR 5-10 1004/03 | Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi YDY 2x2,5mm2 | m | 754 |
|  |  | 2 Pozostałe pomiary |  |  |
| 34 | Kalkulacja indywidualna | Pomiary zagęszczenia gruntu | kpl | 6 |
| 35 | Kalkulacja indywidualna | Inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna | kpl | 1 |
| 36 | Kalkulacja indywidualna | Pomiary natężenia oświetlenia | kpl | 60 |