D - 09.01.01      ZIELEŃ -  Humusowanie z obsianiem

1.   WSTĘP

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania,

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z założeniem i pielęgnacją zieleni przy remoncie chodnika przy ul. Połczyńskiej w Koszalinie

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót

1.3.  Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z

zakładaniem i pielęgnacją trawników.

2.   MATERIAŁY

2.1.  Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące charakterystyki:

-   ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości,

-   ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.2.  Ziemia kompostowa

Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu różnych odpadków roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, plewów), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniających utrzymanie wymaganych cech i wskaźników jakości kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie torfu z fekaliami i ściekami bytowymi z osadników, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadać wymaganiom BN-73/0522-01, a torf użyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011.

Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres około 3-ch miesięcy. Kompost z kory sosnowej może być stosowany jako nawóz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieleń w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z glebą.

2.3.  Nasiona traw

Trawniki powinny być wykonane z gotowych mieszanek nasion traw  –  zalecany skład mieszanki podano w PB.

2.4.  Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

3.   SPRZĘT

Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się możliwością korzystania  z następującego sprzętu:

-  glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby,

-  wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników,

-  kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników,

-  sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsienicowej, koparki).

4.   TRANSPORT

4.1.   Transport materiałów

Transport materiałów do zieleni drogowej może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów.

5.  WYKONANIE  ROBÓT

Projektuje się powierzchnie trawiaste wykonać techniką tradycyjną, to znaczy poprzez obsiew ziemi urodzajnej mieszanką nasion traw. Wcześniej należy jednak odpowiednio przygotować podłoże.

Istniejącą, wyrównaną powierzchnie uzupełnić świeżą ziemią usuwając jednocześnie kamienie i inne odpadki. Najlepszy rezultat otrzymujemy ubijając powierzchnie wałem. Przygotowujemy w ten sposób podkład pod następną  10 cm warstwę mieszaniny ziemi urodzajnej i torfu, którą po należytych zabiegach agrotechnicznych obsiewamy mieszanką nasion traw.

Teren  pod  trawniki  musi  być  oczyszczony  z  gruzu,  kamieni  i  innych
zanieczyszczeń powstałych przy rozbiórce istniejących nawierzchni i budowie nowych.

Powierzchnia pod trawnik powinna być pozbawiona chwastów.

Przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w stosunku do krawężników o ok. 10-15 cm-(jest to miejsce na ziemię urodzajną). Ziemię pod przyszły trawnik należy przebadać pod względem zasobności w składniki pokarmowe, ponieważ każdy z makroskładników odgrywa istotną rolę we wzroście traw. Uzyskane wyniki wskażą, czy istnieje potrzeba stosowania nawozów. Jeśli w glebie pod przyszły trawnik stwierdzono optymalną zawartość podstawowych składników pokarmowych, można niezależnie zastosować nawożenie pełnoskładnikowym nawozem mineralnym, np. Azofoską w ilości 15-25 g nawozu na każdy metr kwadratowy powierzchni lub Osmocote.

Krawężnik powinien znajdować się 2 do 3 cm nad terenem przeznaczonym do obsiania.

Ziemię pod koronami drzew przekopujemy ręcznie , na pozostałym terenie mechanicznie. Teren powinien być wyrównany i splantowany. Przed siewem nasion ziemię należy zwałować wałem gładkim, a po siewie wałem kolczatką lub zagrabić. Siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, nasiona wysiewamy ręcznie lub mechanicznie w ilości 25-30 g nasion / m2.

Najlepszy okres siania to okres wiosenny, najpóźniej do połowy września.

W okresie suszy należy systematycznie zraszać wodą obsiane powierzchnie.

Trawnik z siewu powinien składać się z gatunków niskich, rozłogowo- luźnokępkowych, o mocnym systemie korzeniowym. Przykładowa mieszanka

traw gazonowych na różne gleby składa się z: Kostrzewa czerwona rozłogowa 45% Wiechlina łąkowa 45% Życica trwała 10%.

Nowy trawnik podlewamy codziennie przynajmniej przez pierwsze 14 dni i oczywiście w czasie suszy

Trawniki powinny być strzyżone po osiągnięciu wysokości większej niż 5 cm, tak aby nie dopuścić ich do wykłoszenia. Należy dosiewać trawę w miejscach gdzie wypadła.

6.   KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT

Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu:

-  oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń oraz ich wywóz,

-  wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi,

-  ilości rozrzuconego kompostu,

-  prawidłowego uwałowania terenu,

-  równości i grubości rozścielonej warstwy ziemi urodzajnej,

-  prawidłowość i równość obsiewu nasionami traw,

-  prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania,

-  okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy (pielęgnacja jednoroczna).

Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy.

-  prawidłowej gęstości trawy ( trawniki bez tzw. „łysin” - wadliwe powierzchni należy naprawić ),

-  obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów.

7.   OBMIAR  ROBÓT

Jednostką obmiarową jest: m2 (metr kwadratowy) wykonania trawników.

8.   ODBIÓR  ROBÓT

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary, oględziny i badania wg pkt 6  dały wyniki pozytywne.

9.   PODSTAWA  PŁATNOŚCI

Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje:

-   roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowóz ziemi urodzajnej, rozścielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,

-   zakładanie (obsiew) trawników wg ustaleń SST,

-   pielęgnacja trawników: podlewanie, koszenie, nawożenie, odchwaszczanie.

10.  PRZEPISY  ZWIĄZANE

1 . PN-G-98011           Torf rolniczy

2. PN-R-67022            Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

3. PN-R-67023            Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste

4. PN-R-67030 	Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych

5. BN-73/0522-01 	Kompost fekaliowo-torfowy

6. BN-76/9125-01 	Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.