Koszalin,  23.02.2017 r.

TZP.221.2.3.2017.DSz

Do

Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

„Usprawnienie drogi krajowej nr 11 w Koszalinie: Etap I - przebudowa 
ulicy Al. Armii Krajowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Bohaterów Warszawy do skrzyżowania z ul. Krakusa i Wandy”  Znak sprawy:  TZP.221.2.2017.DSz

ODPOWIEDZI NA PYTANIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający działając w oparciu o art. 38 ust. 1,2 i 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami) informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udziela odpowiedzi:

A – Pytania z dnia 31.01.2017 r.

- Prosimy o uzupełnienie formularza dot. branży drogowej D4 i D5.

Odpowiedź: Zakres oznaczony na planszy przedmiarowej jako D4 i D5 nie jest objęty przedmiotem zamówienia.

- Zgodnie z projektem na skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej z ul. Jana z Kolna ma być zastosowana nawierzchnia asfaltowa natomiast w formularzu  2.1.13 D9 nie uwzględniono nawierzchni  z betonu asfaltowego AC16W warstwy wiążącej gr. 8 cm, nawierzchni 
z SMA8 warstwy ścieralnej gr. 4 cm oraz geosiatki o wytrzymałości na rozciąganie 120/200 MPa.

Odpowiedź: W załączeniu zmodyfikowany Formularz 2.1.13.

- Wg projektu zagospodarowania terenu należy wykonać wiaty dla rowerów, zamontować stojaki dla rowerów, kosze, ławki, gazony – w przedmiarze brak takich pozycji. Czy należy je wycenić? Prosimy o podanie dokładnych ilości.

Odpowiedź: Do wyceny należy przyjąć tylko montaż koszy wraz z ich zakupem. 
W załączeniu zmodfikowany Formularz nr 2.1.14 wraz z rysunkiem kosza.

- Wg projektu zagospodarowania terenu należy zakupić i zamontować 14 wiat przystankowych natomiast w przedmiarze uwzględniono tylko 11. Czy należy zmienić ilość zgodnie z projektem?

Odpowiedź: W wycenie należy uwzględnić koszt zakupu i montażu 3 wiat przystankowych wg standardów dla miasta Koszalina. W załączeniu zmodfikowany Formularz nr 2.1.14 i 2.1.7.

- Przedmiar nie uwzględnia projektu tymczasowej organizacji ruchu. Czy należy dopisać taką pozycję?

Odpowiedź: Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu jest po stronie Wykonawcy, należy go wycenić zgodnie z opisem w Formularzu nr 2.0 oraz SST 
D-00.00.00.

B – Pytania z dnia 03.02.2017 r.

- Czy stosowanie do art. 30 Pzp, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów 
i technologii w oparciu o nowe normy i wytyczne, w przypadku, gdy SST opiera się 
o stare, nieaktualne lub wycofane normy?

Odpowiedź: Tak.

- Prosimy o potwierdzenie, czy wszystkie (dotychczasowe i przyszłe) odpowiedzi Zamawiającego na pytania dotyczące niniejszego postępowania stanowią integralną część SIWZ i należy je wykorzystać podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków oraz kosztorysów ofertowych (w przypadku, gdy są wymagane)?

Odpowiedź: Wszystkie (dotychczasowe i przyszłe) odpowiedzi Zamawiającego na pytania dotyczące niniejszego postępowania stanowią integralną część SIWZ 
i należy je wykorzystać podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków WPR oraz kosztorysów ofertowych (w przypadku, gdy są wymagane).

C– Pytania z dnia 06.02.2017 r.

- Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający udostępnił w postępowaniu dokumentację niezbędną do przygotowania oferty oraz wykonania przedmiotu zamówienia i odzwierciedlającą stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia. Uzupełnieniem załączonej dokumentacji projektowej są udzielone wyjaśnienia oraz wprowadzone przez Zamawiającego modyfikacje.

- Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami, zezwoleniami i zgodami, potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na cały okres wykonania zadania, 
a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają wykonawcy.

Odpowiedź: Trwa procedura związana z uzyskaniem zezwoleń na realizację robót oraz wycinkę drzew i krzewów. Ich uzyskanie planowane jest przed podpisaniem umowy na realizację robót.

- Prosimy o udostepnienie na stronie Zamawiającego skanu prawomocnej decyzji 
o pozwoleniu na budowę/decyzji ZRID.

Odpowiedź: Trwa procedura związana z uzyskaniem zezwoleń na realizację robót oraz wycinkę drzew i krzewów. Ich uzyskanie planowane jest przed podpisaniem umowy na realizację robót.

- Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż posiada pełne prawo do dysponowania nieruchomością w zakresie całego terenu, na którym realizowana będzie inwestycja.

- Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający dysponuje środkami finansowymi na realizację przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż dysponuje środkami finansowymi na realizację przedmiotu zamówienia.

- Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego 
z dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, 
w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy lub naprawy, termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu, a Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe pokrywające wszelkie dodatkowe koszty z tym związane.

Odpowiedź: Każdy przypadek rozpatrywany będzie indywidualnie przez Zamawiającego. Przytoczone powyżej okoliczności mogą spełniać przesłanki z § 16 projektu umowy umożliwiające zmianę umowy w zakresie terminu realizacji umowy i wysokości wynagrodzenia.

- Prosimy o potwierdzenie, że przypadku napotkania na niewybuchy, niewypały lub obiekty 
o znaczeniu historycznym, będzie to skutkowało stosownym przedłużeniem terminu wykonania zamówienia, co najmniej o czas, w którym wykonawca nie mógł realizować robót, a w przypadku konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w dokumentacji załączonej do SIWZ na skutek zaistnienia ww. okoliczności, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe pokrywające wszelkie dodatkowe koszty z tym związane.

Odpowiedź: Każdy przypadek rozpatrywany będzie indywidualnie przez Zamawiającego. Przytoczone powyżej okoliczności mogą spełniać przesłanki z § 16 projektu umowy umożliwiające zmianę umowy w zakresie terminu realizacji umowy i wysokości wynagrodzenia.

- Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych 
w dokumentacji warunków geologicznych lub gruntowo-wodnych, w szczególności 
w przypadku konieczności wykonania robót odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie przekraczającym zakres przyjęty do wyceny oferty na podstawie załączonej do SIWZ dokumentacji, termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu, 
a Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe pokrywające wszelkie dodatkowe koszty z tym związane.

Odpowiedź: Każdy przypadek rozpatrywany będzie indywidualnie przez Zamawiającego. Przytoczone powyżej okoliczności mogą spełniać przesłanki z § 16 projektu umowy umożliwiające zmianę umowy w zakresie terminu realizacji umowy i wysokości wynagrodzenia.

- Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ 
i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności, termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu, a Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe pokrywające wszelkie dodatkowe koszty z tym związane.

Odpowiedź: Każdy przypadek rozpatrywany będzie indywidualnie przez Zamawiającego. Przytoczone powyżej okoliczności mogą spełniać przesłanki z § 16 projektu umowy umożliwiające zmianę umowy w zakresie terminu realizacji umowy i wysokości wynagrodzenia.

- Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie drzewa i krzewy kolidujące z realizacją przedmiotowej inwestycji znajdują się na terenie objętym zezwoleniami na realizację inwestycji drogowych. Jeżeli nie, wówczas prosimy o udostępnienie wymaganych pozwoleń na usunięcie drzew i krzewów lub o potwierdzenie, że ich uzyskanie oraz uiszczenie ewentualnych opłat administracyjnych będą obowiązkami Zamawiającego

Odpowiedź: Trwa procedura związana z uzyskaniem zezwolenia na usunięcie drzew 
i krzewów. Ewentualne opłaty administracyjne będą obowiązkiem Zamawiającego.

- Prosimy o odpowiedź, w których Formularzach WPR należy wycenić montaż wiat 
i stojaków na rowery?

Odpowiedź: Montaż wiat rowerowych i stojaków na rowery nie jest objęty przedmiotem zamówienia.

- Prosimy o potwierdzenie, że najemcy/właściciele punktów handlowych znajdujących się przy dworcu PKS w pasie ul. Armii Krajowej opuszczą zajmowany teren objęty przedmiotem zamówienia, najpóźniej w dniu przekazania placu budowy.

Odpowiedź: Potwierdzamy. że najemcy/właściciele punktów handlowych znajdujących się przy dworcu PKS w pasie ul. Armii Krajowej opuszczą zajmowany teren objęty przedmiotem zamówienia, najpóźniej w dniu przekazania placu budowy.

- Prosimy o odpowiedź, czy należy wycenić, a jeśli tak – w których pozycjach, demontaż wiat przystankowych i punktów handlowych na przystankach przy PKP i banku w ciągu ul. Armii Krajowej?

Odpowiedź: Należy wycenić tylko demontaż istniejącej wiaty przystankowej przy PKP 
z wywozem na odległość do 2 km.  Modyfikacji ulega Formularz 2.1.7 oraz 2.1.14.

- Prosimy o odpowiedź, czy należy wycenić, a jeśli tak – w których pozycjach, demontaż planu miasta znajdującego się przy wyjściu z przejścia podziemnego od strony dworca PKP?

Odpowiedź: Nie należy wyceniać demontażu tablicy informacyjnej z Planem Miasta.

- Prosimy o odpowiedź, czy należy wycenić, a jeśli tak – w których pozycjach, demontaż reklamy wielkoformatowej znajdującej się przy parkingu w pasie dzielącym ul. Armii Krajowej?

Odpowiedź: Nie należy wyceniać demontażu reklamy wielkoformatowej.

- Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie zamówienia nie leży demontaż i ponowny montaż parkometru (z instalacjami podziemnymi) znajdującego się na terenie SPP 
w pasie dzielącym ul. Armii Krajowej.

Odpowiedź: Potwierdzamy, że w zakresie zamówienia nie leży demontaż i ponowny montaż parkometru (parkometry są na baterie słoneczne).

- Prosimy o odpowiedź, czy w zakresie zamówienia leży wykonanie jakichkolwiek okładzin wewnętrznych przejścia podziemnego (schody od strony dworca PKP, nowa pochylnia na parking w pasie dzielącym, nowa pochylnia od strony ul. Dworcowej), czy ilości ujawnione w Formularzu 2.9 w poz. 30, 41 dotyczą okładzin zewnętrznych?

Odpowiedź: Tak. W załączeniu SST na wykonanie okładzin.

- W nawiązaniu do zamieszczonej w SIWZ informacji o konieczności udostepnienia placu budowy dla MWiK Koszalin Sp. z o.o. i Energa-Operator S.A., prosimy 
o odpowiedź, jaki zakres ma zamiar realizować Energa-Operator, oraz jaki czas przewiduje MWiK i Energa Operator na realizację swoich robót?

Odpowiedź: Planowany przez Energa – Operator zakres do realizacji zawiera załącznik mapowy. Zgodnie z zapisem w SIWZ Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia placu budowy właścicielom urządzeń podziemnych a w szczególności dla MWiK Koszalin pod budowę magistrali wodociągowej wraz z przyłączami oraz dla firmy ENERGA – OPERATOR S.A. pod przebudowę sieci kablowych na zasadach określonych przez Wykonawcę.  Wykonawca robót określonych w tym zamówieniu będzie zobowiązany do uwzględnienia w harmonogramie rzeczowo – finansowym konieczności udostępnienia placu budowy podmiotowi trzeciemu.

- Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający na etapie realizacji zamierza wyłączyć jakikolwiek zakres przedmiotu zamówienia i powierzenie go stronie trzeciej? Pytanie jest zasadne 
w świetle wyłączenia zakresu przebudowy kolizji energetycznej na przebudowie skrzyżowania Zwycięstwa/Pileckiego/Stawisińskiego, o którym Wykonawca nie wiedział 
w momencie składania oferty.

Odpowiedź: Zgodnie z § 10 Umowy Zamawiający ma takie prawo.

- Prosimy o zmianę zapisu §15 ust. 1 p. 4) projektu umowy w sposób taki, aby kara za nieterminową zapłatę faktury podwykonawcy była liczona od wartości niezapłaconej faktury, a nie wartości wynagrodzenia Wykonawcy. W opinii wykonawcy, kara liczona od wartości wynagrodzenia wykonawcy stanowi chęć bezpodstawnego wzbogacenia się zamawiającego kosztem wykonawcy, albowiem może dochodzić do sytuacji, w której wysokość kary wielokrotnie przewyższy wartość nieopłaconej faktury, czyli kara będzie niewspółmierna do przewinienia.

Odpowiedź: W załączeniu zmodyfikowany wzór Umowy ze zmianą zapisu § 15 ust. 1 pkt.4.

D– Pytania z dnia 08.02.2017 r.

- Dotyczy Formularza 2.1.2  – poz. 10 i 53 oraz Formularza 2.1.13 – poz. 6 i 28. Prosimy 
o wyjaśnienie rozbieżności w ilości asortymentu do wykonania. Zdaniem Wykonawcy ilość krawężnika rozebranego powinna zgadzać się z ilością krawężnika do wbudowania.

Odpowiedź: Ilości krawężnika przeznaczonego do rozbiórki i do wbudowania pozostają bez zmian.

- W nawiązaniu do poz. 13 Formularza 2.1.7 dotyczącej zakupu i montażu wiaty przystankowej zintegrowanej z kioskiem, prosimy o uzupełnienie dokumentacji o wymagania dla kiosku.

Odpowiedź: Wiata przystankowa zintegrowana z kioskiem nie jest przedmiotem zamówienia. W załączeniu zmodyfikowany Formularz 2.1.7 oraz 2.1.14.

- W nawiązaniu do poz. 15 Formularza 2.1.7 dotyczącej demontażu wiat istniejących, prosimy o odpowiedź czy wiaty istniejące należy wywieźć na składowisko Zamawiającego przy ul. Przemysłowej?

Odpowiedź: Zgodnie ze zmodyfikowanym Formularzem  2.1.14 wiatę należy wywieźć na odległość do 2 km.

- W nawiązaniu do poz. 32 i 33 Formularza 2.1.10 prosimy o wyjaśnienie, czy pozycje te dublują wykonanie ławy?

Odpowiedź: W załączeniu zmodyfikowany Formularz 2.1.10.

- W nawiązaniu do poz. 26 i 27 Formularza 2.1.13 prosimy o wyjaśnienie, czy pozycje te dublują wykonanie ławy?

Odpowiedź: W załączeniu zmodyfikowany Formularz 2.1.13.

- W Formularzu 2.1.15 – poz. 27 i 29 wskazują na ten asortyment robót. Prosimy 
o odpowiedź, czym się one różnią i dlaczego zostały powielone?

Odpowiedź: W załączeniu zmodyfikowany Formularz 2.1.15.

- W Formularzu 2.0 znajdują się kwoty w poz. 1 - 12.000,00 zł i w poz. 2 - 28.000,00 zł. Prosimy o odpowiedź, w jaki sposób będą rozliczane narzucone przez Zamawiającego kwoty i czy w przypadku, gdy koszt tymczasowej organizacji ruchu przewyższy kwotę wskazaną przez Zamawiającego w poz. 2, Wykonawcy będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie?

Odpowiedź: W załączeniu zmodyfikowany Formularz 2.0. Zamawiający nie narzuca kwot. Nastąpiła omyłka pisarska.

- Prosimy o potwierdzenie, że ceny jednostkowe wyliczone w poszczególnych pozycjach formularzy będą miały zastosowanie wyłącznie do rozliczenia robót na obszarach, których te formularze dotyczą. Może bowiem dojść do sytuacji, w której te same asortymenty robót ujawnione w poszczególnych formularzach będą miały inne ceny jednostkowe (co wynika m.in. w przyjętych wydajności robót). Wykonawca obawia się, że jeśli zaistnieje taka sytuacji, Zamawiający zechce skorzystać z najbardziej korzystnej dla siebie (najniższej) ceny jednostkowej w odniesieniu do rozliczenia robót z innego obszaru niż formularz i cena jednostkowa, którego dotyczy.

Odpowiedź: Nie potwierdzamy. Podział na obszary został wprowadzony w celu ułatwienia rozliczeń z instytucją dofinansowującą.

- W nawiązaniu do p. 1.5.4 Specyfikacji nr D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
i postawionego w nim wymogu utrzymania ruchu publicznego, prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający nie dopuści zamknięcia jezdni/chodników w trakcie realizacji robót branży mostowej? Wskazujemy w tym miejscu, że zakres i technologie prac przy przejściu podziemnym wymagają jego odkrycia, tj. rozbiórki nawierzchni, tym samym nie ma możliwości prowadzenia w tym obszarze ruchu publicznego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zamknięcia pasa jezdni/chodników
w trakcie realizacji robót, w zakresie niezbędnym do ich wykonania. Nie zwalnia to Wykonawcy od wymogu utrzymania ruchu publicznego.

E– Pytania z dnia 13.02.2017 r.

- W nawiązaniu do zapisów specyfikacji technicznej D-M 00.00.00 Wymagania ogólne 
i nałożonego na Wykonawcę obowiązku odtworzenia zniszczonych znaków geodezyjnych, prosimy o zamieszczenie jako elementu SIWZ wykazu znaków geodezyjnych znajdujących się w obszarze objętym realizacją wraz z opisem ich stanu. Może bowiem dojść do sytuacji, w której znajdujące się na mapach znaki geodezyjne w rzeczywistości nie istnieją albo są 
w złym stanie i Zamawiający/Nadzór Inwestorski będzie wymagał od wykonawcy ich odtworzenia.

Odpowiedź: W załączeniu wykaz znaków geodezyjnych znajdujących się  na terenie inwestycji. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do zapisów zawartych 
w specyfikacji technicznej D-M 00.00.00 Wymagania ogólne. Informacje dotyczące znaków geodezyjnych zawiera protokół z narady koordynacyjnej Zespołu ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu wraz z załącznikami.

- Prosimy o wskazanie hierarchii ważności dokumentów kontraktowych (SIWZ, umowa, dok. proj., SST, WPR, oferta etc.).

Odpowiedź: Obowiązki stron określa Umowa, której integralną częścią są załączniki 
w postaci SIWZ, oferta Wykonawcy, dokumentacja projektowa, SST, Karta Gwarancyjna, Formularz oświadczenia Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy. Nie można jednoznacznie wskazać hierarchii ważności dokumentów. Wszelkie rozbieżności należy interpretować zgodnie z Kodeksem Cywilnym.

- W specyfikacji technicznej nr D-07.02.01 zapisano, że wszystkie znaki winny być zakotwione, aby nie miały możliwości obracania się wokół własnej osi. Prosimy 
o przedstawienie sposobu kontrowania, albowiem wszyscy producenci oznakowania mający certyfikaty, badania, patenty na obejmy do tablic znaków stosują standardowo trzy śruby, 
a każda ingerencja w system może skutkować utratą gwarancji.

Odpowiedź: Stosować standardowe kontrowanie na 3 śruby.

- Prosimy o ujednolicenie dokumentów kontraktowych w zakresie ustawienia krawężników: według projektu wykonawczego należy ustawić krawężniki na ławie bez podsypki, 
w Formularzach 2.1.x na ławie bez podsypki, natomiast w SST nr 
D-08.01.01b i D-08.01.02a zapisano ustawienie na podsypce cementowo – piaskowej 
i ławie betonowej.

Odpowiedź: W załączeniu zmodyfikowane SST D-08.01.01b oraz D-08.01.02a.

- Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający podtrzymuje obowiązek spoinowania krawężników kamiennych zaprawą cementową, piaskiem, żwirem zapisany w SST 
nr D-08.01.01b i D-08.01.02a? Zdaniem wykonawcy jest to zbędny element do wykonania, wydłużający czas realizacji i wątpliwy estetycznie (granit i zaprawa cementowa).

Odpowiedź: W załączeniu zmodyfikowane SST D-08.01.01b oraz D-08.01.02a.

- Prosimy o odpowiedź, czy projekt przewiduje jakąkolwiek ingerencję w murek oporowy przy dworcu PKS od stronu Al. Armii Krajowej? Na wizji lokalnej w terenie, którą przeprowadził wykonawca stwierdzono, że murek jest w złym stanie technicznym.

Odpowiedź: Projekt nie przewiduje ingerencji w murek oporowy przy dworcu PKS od strony Al. Armii Krajowej.

- Prosimy o odpowiedź, czy poz. 57 Formularza 2.1.2. dotyczy wykonania nawierzchni 
z płytki szlachetnej, czy zwykłej?

Odpowiedź: Dotyczy płytki szlachetnej. W załączeniu zmodyfikowany Formularz 2.1.2.

- Prosimy o doprecyzowanie wymagań dla płytek szlachetnych o wymiarach 40x40x8 cm. 
W dokumentacji i SST brakuje m.in. kolorystyki, faktury, tekstury itp., przez co asortyment produktów na rynku jest bardzo szeroki, a cena materiału waha się od 20 do 150 zł za metr kwadratowy. Ponadto, materiał taki produkowany jest na zamówienie, co może wydłużyć czas oczekiwania na niego, co nie jest korzystne w świetle krótkiego terminu realizacji. Wskazujemy, że korzystniejszym rozwiązaniem byłoby zastąpienie płytek szlachetnych kostką betonową – tak jak na skrzyżowaniu z ul. Bohaterów Warszawy i na II etapie realizacji (ul. Krakusa i Wandy).

Odpowiedź: W załączeniu zmodyfikowane SST.

- Prosimy o ujednolicenie zapisów dokumentacji przetargowej w zakresie stosowanego kruszywa do warstwy podbudowy. Projekt i WPR przewidują kruszywo C50/30, SST 
D-04.04.02b – C90/3.

Odpowiedź: W załączeniu zmodyfikowane SST D-04.04.02b.

- Prosimy o odpowiedź, czy wszystkie tereny zielone należy humusować i układać trawę 
z rolki? Wskazujemy, że powierzchnia odhumusowania (wg WPR) jest znacznie mniejsza od powierzchni trawników z rolki z warstwą humusu grub. 10 cm, co wskazuje, że część trawy 
z rolki będzie musiała być układana na istniejących trawnikach.

Odpowiedź: Modyfikacji ulega sposób wykonywania trawników. Roboty należy prowadzić zgodnie z opisem w Formularzach oraz SST. W załączeniu zmodyfikowane  SST 
D-09.01.01.

- Prosimy o odpowiedź, czy w zakresie zamówienia leży demontaż ogrodzenia stałego ocynkowanego w pasie dzielącym przy parkingu vis a vis dworca PKS?

Odpowiedź: W zakresie zamówienia nie leży demontaż ogrodzenia stałego ocynkowanego 
w pasie dzielącym przy parkingu vis a vis dworca PKS.

- Stosownie do zapisów SST Nr D-07.02.01 w sprawie zabezpieczenia konstrukcji wsporczych znaków drogowych przed najechaniem prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o te elementy albo potwierdzenie, że w zakresie zamówienia nie leży wykonanie takich elementów.

Odpowiedź: W załączeniu zmodyfikowane SST D-07.02.01. W zakresie zamówienia nie   leży wykonanie takich elementów.

- Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający dokona przed przekazaniem placu budowy we własnym zakresie cięć pielęgnacyjnych drzew nieprzewidzianych do wycinki, których nisko znajdujące się gałęzie i szerokie korony drzew iglastych będą kolidowały ze skrajnią ścieżki rowerowej w pasie dzielącym Al. Armii krajowej? Wskazujemy, że zagęszczenie drzew na trasie ścieżki może doprowadzić do ich uszkodzenia w trakcie realizacji robót.

Odpowiedź: Cięcia pielęgnacyjne drzew nie przewidzianych do wycinki Zamawiający wykona we własnym zakresie.

- Prosimy o odpowiedź, do których pozycji WPR ma mieć zastosowanie specyfikacja 
nr D-01.02.01a, albowiem nie została nigdzie przywołana?

Odpowiedź: W załączeniu zmodyfikowany Formularz 2.3.

- Prosimy o odpowiedź, czy wykonawca będzie zobowiązany do utrzymania dostępności SPP w pasie dzielącym Al. Armii Krajowej? Jeżeli tak, to prosimy o wskazanie obostrzeń.

Odpowiedź: Nie.

- Prosimy o potwierdzenie, że najemca/właściciel parkingu strzeżonego w pasie dzielącym Al. Armii krajowej opuści zajmowany teren najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy.

Odpowiedź: Potwierdzamy.

- Prosimy o odpowiedź, czy należy wycenić usunięcie gazonów kwiatowych przy punktach handlowych w okolicy dworca PKS, budki telefonicznej przy postoju TAXI, ogrodzenia łańcuchowego i słupków przeszkodowych przy SPA, koszy na śmieci, ogrodzenia parkingu płatnego w pasie dzielącym Al. Armii krajowej? Jeżeli tak, to 
których pozycjach i co należy ze zdemontowanymi elementami zrobić?

Odpowiedź: Nie należy wyceniać wymienionych elementów.

- Prosimy o odpowiedź, czy projekt w jakikolwiek sposób ingeruje w istniejącą sygnalizacje świetlną na skrzyżowaniu z ul. Zwycięstwa? Czy w nawierzchni znajdują się pętle indukcyjne?

Odpowiedź: Tak. W załączeniu zmodyfikowany Formularz 2.2 wraz z uzupełnionymi pozycjami przedmiarowymi i rysunkiem „Lokalizacja sygnalizatorów do przestawienia”.

- Prosimy o podanie wymagań dla oświetlenia tablic na nowych bramownicach.

Odpowiedź:  Dla oświetlenia projektowanych bramownic należy wykorzystać istniejące oświetlenie. W załączeniu zmodyfikowany Formularz 2.2.

- Specyfikacja Techniczna D-10.10.01o wskazuje, że w cenie jednostki obmiarowej ustawienia wiaty jest jej utrzymanie w okresie gwarancji. Prosimy o doprecyzowanie, jakiego rodzaju roboty i zabiegi mają być wykonywane w tym zakresie?

Odpowiedź: Roboty i zabiegi konserwacyjne mające na celu utrzymanie trwałości wiat.

- Prosimy o odpowiedź, czy kostka granitowa ma być cięta i płomieniowana na górnej powierzchni czy tylko cięta?

Odpowiedź: Zgodnie z SST i opisem pozycji przedmiarowej – spód i góra cięta, górna powierzchnia płomieniowana. W załączeniu zmodyfikowane SST D-05.03.01.

- W pozycji 8 Formularza 2.1.10 znajduje się informacja o ponownym wbudowaniu kostki. Gdzie należy ją wbudować?

Odpowiedź: Kostkę należy wbudować w projektowane zabruki na terenie inwestycji.

- Prosimy o odpowiedź, czy w zakres regulacji studni telekomunikacyjnych wchodzi wymiana pokryw, regulacja wysokościowa pokryw i ram, czy całych studni 
z trzonem?

Odpowiedź: Zakres regulacji obejmuje regulację wysokościową pokryw i ram.

- W nawiązaniu do zapisów D-05.03.01 (p. 2.2) prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający podtrzymuje obowiązek uzgodnienia źródła poboru materiałów z Inżynierem?

Odpowiedź: Tak.

- Prosimy o skorygowanie zapisów specyfikacji nr D-08.01.01b w sposób taki, aby wymiary krawężnika były spójne z dokumentacja projektową i WPR.

Odpowiedź: W załączeniu zmodyfikowane SST D-08.01.01b.

- Prosimy o zamianę poz. 40 Formularza 2.1.1 na pozycję związaną z wykonaniem ławy pod obrzeże, nie opornik.

Odpowiedź: W załączeniu modyfikowany Formularz 2.1.1.

- Prosimy o ujednolicenie z dokumentacją projektową zapisów specyfikacji 
nr D-08.03.01 z p. 2.2 (ława betonowa) i p. 2.5 (podsypka).

Odpowiedź: W załączeniu zmodyfikowane SST D-08.03.01.

- W nawiązaniu o zapisów p. 9.2 specyfikacji nr D-09.01.01, prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający podtrzymuje konieczność pielęgnacji wykonanych trawników poprzez podlewanie, odchwaszczanie, nawożenie i zabezpieczenia na okres zimy i na jaki okres?

Odpowiedź: Modyfikacji ulega sposób wykonania trawników. Roboty należy wykonać zgodnie ze zmodyfikowanym SST D-09.01.01 i opisem pozycji przedmiarowych.

- Prosimy o ujednolicenie informacji o warstwie ulepszonego podłoża z kruszywa związanego spoiwem. Według rysunku 2.5 ma być klasy C0,4/0,5<2 MPa, według opisu technicznego C1,5/2,0<4 MPa.

Odpowiedź: W załączeniu zmodyfikowany opis techniczny.

- Prosimy o ujednolicenie materiału do wykonania podbudowy pod krawężnik peronowy (rys. 2.4, przekrój H-H), albowiem opis warstw mówi o mieszance C3/4 pod krawężnikiem 
i C5/6 pod nawierzchnią, a jest to ta sama warstwa.

Odpowiedź: W załączeniu zmodyfikowany rysunek nr 2.4  - przekrój charakterystyczny  H-H, I-I.

- Prosimy o odpowiedź, czy na przekroju charakterystycznym G-G (rys. nr 2.3) warstwa mrozoochronna pod krawężnikiem ma być wykonana z gruntu G1, czy z kruszywa związanego C1,5/2,0? Na rysunku jest to ta sama warstwa.

Odpowiedź: Należy wycenić warstwę mrozoochronną z kruszywa związanego C1,5/2,0 MPa. W załączeniu zmodyfikowany rysunek nr 2.3 – przekrój charakterystyczny G-G.

- Prosimy o uzupełnienie materiałów przetargowych o specyfikacje techniczne dla kanalizacji deszczowej oraz dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania odwodnienia przejścia podziemnego.

Odpowiedź: W załączeniu dokumentacja projektowa odwodnienia przejścia podziemnego oraz SST dla kanalizacji deszczowej.

- W obszarze  objętym zakresem robót drogowych znajduje się 31 wpustów deszczowych 
(w1-w23 oraz w25,w27,w28 i w32-w36). Prosimy o potwierdzenie ilości wpustów jezdniowych i krawężnikowo- jezdniowych do wykonania, albowiem w poz. 10 Formularza 2.6 ujawniono 27 szt. wpustów deszczowych bez wyszczególnienia ich zwieńczenia.

Odpowiedź: W załączeniu zmodyfikowany Formularz 2.6.

- Dotyczy Projektu Wykonawczego branży sanitarnej. Kanalizacja deszczowa zawiera w zakresie przebudowy wpust deszczowy Nr w22 podłączony kanałem PVC 200 do projektowanej studni D10 na odcinku projektowanego kanału deszczowego betonowego DN300 odc. D10-D11 zlokalizowanego w drodze wewnętrznej ( za dworcem PKS) poza obszarem przewidzianym do przebudowy. W związku 
z powyższym prosimy o potwierdzenie ilości  obmiarowych wykazanych w poz. 
1-6,12-18,19-24,25-30 i 38 Formularza 2.6 przedmiaru robót.

Odpowiedź: W załączeniu zmodyfikowany Formularz 2.6.

- Projekt Zagospodarowania Terenu zawiera kanały odwodnieniowe przejścia podziemnego zlokalizowane pod żelbetową płytą dna przejścia podziemnego, studnie d1-d6, oraz odwodnienia liniowe ol1-ol8. Prosimy o potwierdzenie czy w/w elementy  wchodzą w zakres odwodnienia przewidzianego do wykonania, a jeżeli tak – prosimy o uzupełnienie Formularza 2.7 o odpowiednie pozycje do wyceny (roboty rozbiórkowe, odtworzeniowe płyty dna, roboty ziemne, montażowe branży sanitarnej).

Odpowiedź: W załączeniu zmodyfikowany Formularz 2.7.

- Dla przewidzianej do wykonania w zakresie branży sanitarnej przepompowni ścieków deszczowych w załączonej dokumentacji brak elementów dot. zasilania energetycznego. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o te elementy.

Odpowiedź: W załączeniu uzupełnienie dokumentacji dot. zasilania energetycznego przepompowni ścieków oraz zmodyfikowany Formularz 2.7.

- Dla przewidzianej do wykonania w zakresie branży konstrukcyjnej (mostowej) windy 
w załączonej dokumentacji brak elementów dot. zasilenia energetycznego. Prosimy 
o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o te elementy.

Odpowiedź: W załączeniu uzupełnienie dokumentacji dot. zasilania energetycznego windy oraz zmodyfikowany Formularz 2.9 wraz z wytycznymi dotyczącymi windy.

F– Pytania z dnia 13.02.2017 r.

- Prosimy o potwierdzenie, że na terenie inwestycji nie stwierdzono gatunków oraz siedlisk roślin i zwierząt gatunków chronionych. W przypadku stwierdzenia osobników i siedlisk gatunków chronionych w czasie wykonywania robót, prosimy o potwierdzenie, że zapewnienie nadzoru przyrodniczego oraz uzyskanie decyzji w trybie art. 56 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2013.627 tj. z późn. zm.) na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków objętych ochroną  określonych w art. 51 i 52, leży po stronie Zamawiającego, a koszty z tym związane nie obciążają Wykonawcy. Ponadto, prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wydłużających się procedur administracyjnych Zamawiający przedłuży termin realizacji zamówienia.

Odpowiedź: Nadzór przyrodniczy leży po stronie Zamawiającego i koszty z tym związane nie obciążą Wykonawcy. Przypadek rozpatrywany będzie indywidualnie przez Zamawiającego. Przytoczone powyżej okoliczności mogą spełniać przesłanki z § 16 projektu umowy umożliwiające zmianę umowy w zakresie terminu realizacji umowy.

- Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia kolizji realizowanych robót 
z istniejącą zielenią, która nie została ujęta w posiadanych przez Zamawiającego decyzjach administracyjnych, uzyskanie decyzji zezwalającej na wycinkę, zgodnie 
z Art. 83. Ust. 1. I Art. 84. Ust. 1. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2013.627 tj. z późn. zm.), leży po stronie Zamawiającego, a koszty ewentualnych opłat administracyjnych za wycinkę nie obciążą Wykonawcy. Ponadto, prosimy 
o potwierdzenie, że w przypadku wydłużających się procedur administracyjnych 
w powyższym zakresie Zamawiający przedłuży termin realizacji zamówienia.

Odpowiedź: Opłaty administracyjne za wycinkę nie obciążą Wykonawcy.

- Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający ustalił z MWiK Sp. z o.o. zasady współpracy dwóch inwestorów (a co za tym idzie wykonawców) na jednym placu budowy, tj. dla robót związanych z wymianą wodociągu i przebudowy Al. Armii Krajowej? W jaki sposób będzie rozstrzygane, czyją odpowiedzialnością są szkody powstałe wskutek wymiany wodociągu na przekazanym również wykonawcy przebudowy Al. Armii Krajowej terenie? Czy Zamawiający przewiduje zawarcie w tej sprawie umowy z MWiK Sp. z o.o.?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem w SIWZ Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia placu budowy właścicielom urządzeń podziemnych a w szczególności dla MWiK Koszalin pod budowę magistrali wodociągowej wraz z przyłączami oraz dla firmy ENERGA – OPERATOR S.A. pod przebudowę sieci kablowych na zasadach określonych przez Wykonawcę.  Wykonawca robót określonych w tym zamówieniu będzie zobowiązany do uwzględnienia w harmonogramie rzeczowo – finansowym konieczności udostępnienia placu budowy podmiotowi trzeciemu.

- Prosimy o załączenie specyfikacji technicznej dla warstwy ulepszonego podłoża 
z C 0,4/0,5<2 MPa.

Odpowiedź: W z załączeniu SST D-04.05.05a dla warstwy ulepszonego podłoża 
z C 0,4/0,5<2 MPa.

- Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający podtrzymuje konieczność stosowania do mieszanek stabilizowanych cementem materiałów zgodnie z SST D-04.05.01a, w szczególności geosyntetyków lub membran przeciwspękaniowych?

Odpowiedź: W załączeniu zmodyfikowane SST 04.05.01a.

| Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst | Jest: | Powinno być: |
| --- | --- | --- |
| SIWZ Rozdział A Dział XV pkt. 2 | Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom. | Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom po upływie terminu przewidzianego do wniesienia odwołania. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie. |
| Wzór umowy strona 1 | W imieniu Zamawiającego zadanie będzie realizowała jego jednostka organizacyjna – Zarząd Dróg i Transportu, ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin zwany w treści umowy Realizatorem. | W imieniu Zamawiającego zadanie będzie realizowała jego jednostka organizacyjna – Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie, ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin zwany w treści umowy Realizatorem. |
| Wzór umowy § 4 ust. 4 | 4.Uprawnienia i obowiązki z ramienia Zamawiającego i Realizatora będzie wykonywał na podstawie stosownego pełnomocnictwa Dyrektor Zarządu Dróg i Transportu lub osoba przez niego upoważniona. | 4.Uprawnienia i obowiązki z ramienia Zamawiającego i Realizatora będzie wykonywał na podstawie stosownego pełnomocnictwa Dyrektor Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie lub osoba przez niego upoważniona. |
| Wzór umowy § 15 ust. 1 pkt. 4) | 4) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego odpowiednim podwykonawcom - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, | z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego odpowiednim podwykonawcom - w wysokości 0,2 % wartości tego wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, |
| Formularze nr 2 | Formularz nr 2.0 Formularz nr 2.1.1 – 2.1.18 Formularz nr 2.2 Formularz nr 2.3 Formularz nr 2.6 Formularz nr 2.7 Formularz nr 2.9 | Zmiany w poszczególnych pozycjach przedmiarowych: Formularz nr 2.0 - zmodyfikowany Formularz nr 2.1.1 – 2.1.18 - zmodyfikowany Formularz nr 2.2 - zmodyfikowany Formularz nr 2.3 - zmodyfikowany Formularz nr 2.6 - zmodyfikowany Formularz nr 2.7 - zmodyfikowany Formularz nr 2.9 - zmodyfikowany |
| Dokumentacja projektowa | - | Zmodyfikowane SST - Branża drogowa o elementy: SST D-01.02.01a SST D-04.05.05a SST D-08.01.01b SST D-08.01.02a SST D-08.03.01 SST D-07.02.01 SST D-08.02.01 SST D-09.01.01 SST D-05.03.01 |
| Dokumentacja projektowa | - | SST Kanalizacja deszczowa wraz z odwodnieniem przejścia podziemnego - modyfikacja |
| Dokumentacja projektowa | - | SST Branża mostowa – okładziny ścian zewnętrznych – nowy dokument |
| Dokumentacja projektowa | - | Uzupełnienie - Wzór kosza na śmieci – nowy dokument |
| Dokumentacja projektowa |  | Wytyczne dla windy - nowy dokument |
| Dokumentacja projektowa | - | Wykaz reperów – nowy dokument |
| Dokumentacja projektowa | - | Lokalizacja sygnalizatorów do przestawienia – nowy dokument |
| Dokumentacja projektowa | - | Zasilanie energetyczne windy i przepompowni ścieków – nowy dokument |
| Dokumentacja projektowa | - | Projekt wykonawczy - Kanalizacja deszczowa – odwodnienie przejścia podziemnego - nowy |
| Dokumentacja projektowa | - | Projekt budowlany – zmodyfikowany w zakresie: - rys. nr 2.1, nr 2.2, nr 2.3, nr 2.4, nr 2.6, nr 2.7 - branża drogowa – opis techniczny - branża sanitarna – odwodnienie przejścia podziemnego - opis techniczny |
| Dokumentacja projektowa | - | Projekty wykonawcze – zmodyfikowane w zakresie: - rys. nr 2.1, nr 2.2, nr 2.3, nr 2.4, nr 2.6, nr 2.7 - branża drogowa – opis techniczny - branża sanitarna – kanalizacja deszczowa – odwodnienie przejścia podziemnego |

Zamawiający załącza:

- Wzór umowy – zmodyfikowany

- Formularz nr 2.0 - zmodyfikowany

- Formularz nr 2.1.1 – 2.1.18  - zmodyfikowany

- Formularz nr 2.2 - zmodyfikowany

- Formularz nr 2.3 - zmodyfikowany

- Formularz nr 2.6 - zmodyfikowany

- Formularz nr 2.7 - zmodyfikowany

- Formularz nr 2.9 - zmodyfikowany

- Formularz 2.2 – zmodyfikowany

- Formularz 2.5 – zmodyfikowany

- Formularz 2.7 – zmodyfikowany

- SST Branża drogowa - zmodyfikowane

- SST D-01.02.01a - zmodyfikowane

- SST D-04.05.05a - zmodyfikowane

- SST D-08.01.01b - zmodyfikowane

- SST D-08.01.02a - zmodyfikowane

- SST D-08.03.01 - zmodyfikowane

- SST D-07.02.01 - zmodyfikowane

- SST D-08.02.01 - zmodyfikowane

- SST D-09.01.01 – zmodyfikowane

- SST D-05.03.01 - zmodyfikowane

- SST Kanalizacja deszczowa - odwodnienie przejścia podziemnego  -   zmodyfikowane

- SST Branża mostowa – okładziny ścian zewnętrznych - nowy

- Wzór kosza na śmieci – nowy

- Wytyczne dla windy – nowe

- Wykaz reperów – nowe

- Lokalizacja sygnalizatorów do przestawienia - nowe

28. 		Zasilanie energetyczne windy i przepompowni ścieków - nowe

29. 	Projekt wykonawczy – Kanalizacja deszczowa – odwodnienie przejścia podziemnego -  zmodyfikowane

30. 		Projekt budowlany – zmodyfikowany

31. 		Projekty wykonawcze - zmodyfikowane

Powyższe odpowiedzi na pytania oraz modyfikacje stają się integralną częścią SIWZ wiążącą dla Wykonawcy.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe modyfikacje podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków.

Ponadto zgodnie z art. 38 ust.6 ustawy, w wyniku dokonanej zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający przedłuża termin składania ofert.

Nowy termin składania i otwarcia ofert wyznacza na dzień  14.03.2017 r.

W związku z powyższym :

Miejsce i termin składania ofert:

Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie

Ul. Połczyńska 24

75-815 Koszalin (SEKRETARIAT)

Termin składania ofert upływa w dniu  14.03.2017 r. o godz. 10:00.

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie

Ul. Połczyńska 24

75-815 Koszalin (SALA KONFERENCYJNA)

Termin otwarcia ofert nastąpi w dniu  14.03.2017 r. o godz. 10:15 – w sposób określony w Ustawie Prawo zamówień publicznych.