|  | Rodos 6.8.38.2 [11842] |
| --- | --- |
|  | Przedmiar robót |
|  | Oświetlenie drogowe ulicy Gdańskiej w m. Koszalin etap II |
|  | Nr poz. | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | 1. Rozwój sieci oświetleniowej 0,4kV. |  |  |
|  |  |  | 1.1. 711.20 Wykonanie wykopów |  |  |
|  | 1 | KNR 2-01 0702/02 | Mechaniczne kopanie rowów dla kabli o szerokości dna do 0,4m i głębokości do 0,7m w gruncie kategorii III-IV koparko-spycharkami na podwoziu ciągnika kołowego 0,15m3 | m | 3406 |
|  | 2 | KNR 2-01 0705/01 | Mechaniczne zasypywanie rowów kablowych w gruncie kategorii I-II o szerokości dna do 0,4m i głębokości do 0,4m koparko-spycharkami 0,15m3 na podwoziu ciągnika kołowego | m | 3406 |
|  |  |  | 1.2. 711.50 Nasypanie piasku |  |  |
|  | 3 | KNR 5-10 0301/01 | Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokości do 0,4 m (10 cm - pod kablem oraz 10 cm - nad kablem) | m | 7084 |
|  |  |  | 1.3. 713.10 Układanie rur |  |  |
|  | 4 | KNR 5-10 0306/01 | Mechaniczne przepychanie pod drogami i nasypami rur ochronnych | m | 194 |
|  | 5 | ZKNR 039 0104.5/05 | Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi metodą sterowaną dług. przepustów do 200m - kat.grunt.III śr.110mm |  | 148 |
|  |  |  | 1.3. 720.10 Układanie kabla |  |  |
|  | 6 | KNR 5-10 0103/02 | Ręczne układanie w rowach kablowych kabli wielożyłowych YAKXS 5x35mm2 | m | 3739 |
|  | 7 | KNR 5-10 0103/02 | Ręczne układanie w rowach kablowych kabli wielożyłowych YKSY 3x2,5mm2 | m | 365 |
|  | 8 | KNR 5-10 0114/02 | Układanie w rurach kabli wielożyłowych YAKXS 5x35mm2 - wciąganie do rur | m | 194 |
|  | 9 | KNR 5-10 0118/02 | Układanie w słupach oświetleniowych kabli wielożyłowych YAKXS 5x35 mm2, z mocowaniem | m | 174 |
|  |  |  | 1.4. 720.50 Montaż osprzętu |  |  |
|  | 10 | KNR 5-10 0604/07 | Obróbka na sucho kabli energetycznych aluminiowych, na napięcie do 1kV, o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, 5-żyłowych o przekroju żyły do 50mm2 | szt | 205 |
|  |  |  | 1.5. Montaż szafki oświetleniowej. |  |  |
|  | 11 | KNR 5-10 1106/01 | Montaż na gotowym fundamencie, szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub oświetlenia zewnętrznego o ciężarze do 100kg | szt | 1 |
|  |  |  | 1.5. 770.10 Montaż uziemienia |  |  |
|  | 12 | KNR 5-08 0608/07 | Układanie drutu stalowego ocynkowanego w rowach kablowych | m | 3712 |
|  |  |  | 1.6. 780.10 Badania i pomiary |  |  |
|  | 13 | KNP 18-13 1346/01 | Ochrona odgromowa - pomiar rezystancji uziemienia | szt | 8 |
|  | 14 | KNP 18-13 1346/03 | Sprawdzenie prawidłowości podłączenia uziemienia. | szt | 91 |
|  | 15 | KNP 18-13 1346/04 | Ochrona przeciwporażeniowa - badanie instalacji zerowania | szt | 8 |
|  | 16 | KNP 18-13 1327/02 | Pomiar linii kablowych do 1kV 4-żyłowych | odc/kabla | 94 |
|  |  |  | 2. Oświetlenie terenu |  |  |
|  |  |  | 2.1. Ustawienie i uzbrojenie słupów |  |  |
|  | 17 | KNR 5-10 0708/01 | Ręczne stawianie słupów oświetleniowych stalowych, o masie do 250kg w gruncie kategorii I-III h-9m | kpl. | 91 |
|  | 18 | KNR 5-10 0708/01 | Ręczne stawianie słupów oświetleniowych stalowych, o masie do 250kg w gruncie kategorii I-III h-6m | kpl. | 5 |
|  | 19 | KNR 5-10 1002/02 | Montaż wysięgników rurowych pojedynczych o ciężarze do 30kg na słupie h-9m | szt | 91 |
|  | 20 | KNR 5-10 1002/02 | Montaż wysięgników rurowych pojedynczych o ciężarze do 30kg na słupie h-6m | szt | 4 |
|  |  |  | 2.2. Montaż latarni oświetleniowych i osprzętu |  |  |
|  | 21 | KNR 5-10 1005/02 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku, Oprawa 48 LED 107W 1220lm 700mA zgodnie z opisem w projekcie, z wbudowanym reduktorem mocy, IP 66, IK 08, obudowa aluminiowa, certyfikat ENEC, oprawa posiadająca regulację ustawienia kąta nachylenia w zakresie od 0 do 15 st | szt | 91 |
|  | 22 | KNR 5-10 1005/07 | Montaż oprawy oświetlenia iluminacyjnego obudowa aluminiowa, IK 08, IP 66, 16LED, 2592lm | szt | 1 |
|  | 23 | KNR 5-10 1005/07 | Montaż oprawy oświetlenia przejść dla pieszych na wysięgniku 107W 48LED 700mA zgodnie z opisem w projekcie IP66, IK08, obudowa aluminiowa, certyfikat ENEC, oprawa posiadająca regulację ustawienia kąta nachylenia w zakresie od 0 do 15st | szt | 4 |
|  | 24 | KNR 5-10 1005/07 | Montaż znaków drogowych aktywnych | szt | 7 |
|  | 25 | KNR 5-10 1005/07 | Montaż znaków drogowych aktywnych przekazanych przez ZDiT w Koszalinie - Inwestora | szt | 2 |
|  | 26 | KNR 5-10 1001/04 | Montaż złączy kablowych w słupie oświetleniowym | kmpl | 91 |
|  | 27 | KNR 5-10 1004/03 | Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi YDY 3x2,5mm2 | m | 1061 |
|  |  |  | 2.3. Demontaż latarni oświetleniowych |  |  |
|  | 28 | KNP 18-23 2302.2/01 | Demontaż słupów-latarń o ciężarze do 300kg dźwigiem samojezdnym w wykopie na płycie betonowej wraz z zasypaniem wykopu w gruncie kategorii III | szt | 52 |
|  |  |  | 2 Pozostałe pomiary |  |  |
|  | 29 | Kalkulacja indywidualna | Pomiary zagęszczenia gruntu | kpl | 6 |
|  | 30 | Kalkulacja indywidualna | Inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna | kpl | 1 |
|  | 31 | Kalkulacja indywidualna | Pomiary natężenia oświetlenia | kpl | 91 |