Opis przedmiotu zamówienia

- Ogólna charakterystyka Inwestycji.

Przedmiotem  zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy  Al. Armii Krajowej w Koszalinie na odcinku od ul. Krakusa i Wandy do ul. Bohaterów Warszawy wraz z przejściem podziemnym”

W ramach zadania należy uwzględnić:

- opracowanie koncepcji z rozwiązaniem docelowego układu komunikacyjnego (organizacji ruchu),

- wzmocnienie konstrukcji jezdni do przenoszenia obciążeń o nośności 115 kN/oś

- uzupełnienie odwodnienia  wraz z przyłączami,

- budowę oświetlenia,

- usunięcie kolizji,

- wykonanie niezbędnych pomiarów i badań w tym badań geologicznych i konstrukcji jezdni, badań ruchu z uwzględnieniem ruchu pieszych,

- rozwiązania planowanych do budowy wzdłuż ulic zatok autobusowych, dróg rowerowych, chodników, miejsc postojowych dla potrzeb korzystających między innymi z  instytucji zlokalizowanych wzdłuż ulicy, a także miejsc obsługi pasażerów,

- opracowanie dokumentacji w oparciu o zatwierdzony układ drogowy w sposób umożliwiający etapowanie robót,

- opracowanie projektów branżowych wynikających z warunków technicznych poszczególnych branż, w sposób umożliwiający etapowanie robót,

- inwentaryzację i ocenę  stanu technicznego przejścia podziemnego wraz z niezbędnymi badaniami

- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę obiektu na klasę obciążeń wymaganą przepisami,

Przewidywany zakres opracowania wskazano na załączniku mapowym nr 1

I. PROGNOZY OBCIĄŻENIA RUCHEM PROJEKTOWANYCH ODCINKÓW.

Analizując przewidywany ruch na przedmiotowym odcinku należy wykorzystać  pomiary własne jak i przeprowadzone do innych celów.  W opracowaniu  przyjąć  następujące założenia :

- konieczność wskazania tras(y)  jak  i  zastosowania    w    projekcie odpowiednich  rozwiązań  geometrycznych jak np. rodzaju włączeń, skrzyżowań czy zalecanej zmiany organizacji ruchu wraz z podaniem ewentualnych ograniczeń dla ruchu określonej grupy pojazdów,

- analizując  natężenia i rodzaj  ruchu występujący obecnie i docelowy, rozwiązania projektowe geometrii poprzeć trajektoriami – korytarzami ruchu dla przyjętego pojazdu miarodajnego ,

- ustalając kategorię obciążenia nawierzchni ruchem i docelowo kategorię ruchu stanowiącą podstawę do zaprojektowania konstrukcji drogi należy podać założenia dotyczące struktury ruchu wraz z jego prognozą (metoda PKB).

- przy projektowaniu przyjąć konstrukcję jezdni o kategorii ruchu KR-3-6 dla przenoszenia obciążeń o nośności 115 kN/oś oraz doprowadzenie podłoża do G1,

II.  PRZEBIEG TRASY

Przebieg trasy ul. Armii Krajowej jak i zakres robót należy ustalić w nawiązaniu do ustaleń opracowanego obowiązującego i zmienianego planu miejscowego dla tego obszaru miasta. Należy rozstrzygnąć, czy zadanie należy realizować w oparciu o pozwolenie na budowę, czy też w trybie zgłoszenia. Rozwiązania projektowe drogi mogą wymagać opracowania zabezpieczenia ich przed napływem wód opadowych i roztopowych, jak 
i zabezpieczenia korpusu drogi przed poziomem wód gruntowych. Należy w projekcie przeanalizować i uwzględnić ewentualne uzupełnienie odwodnienia drogi. Projektując pas drogowy ulicy należy przewidzieć lokalizację zatok autobusowych, dróg rowerowych i miejsc postojowych oraz dokonać analizy możliwości technicznej pozostawienia istniejących miejsc obsługi podróżnych z zaprojektowaniem rozwiązania komunikacyjnego i infrastrukturalnego dla zapewnienia sprawnej obsługi pasażerów. Projektując kompleksowe zagospodarowanie pasa drogowego należy uwzględnić między innymi Zarządzenie Nr 454/1996/13 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 15 października 2013 roku w sprawie zasad usytuowania sieci infrastruktury technicznej w planowanych pasach drogowych na nieruchomościach, którymi gospodaruje Prezydent Miasta Koszalina rozstrzygając jednocześnie sprawę lokalizacji brakujących obecnie elementów drogi. Nie wykluczamy konieczności przedstawienia 
w koncepcji innych rozwiązań geometrii skrzyżowań. Projektując ulicę Armii Krajowej należy rozwiązać powiązania dróg rowerowych z istniejącymi i projektowanymi oraz przewidzieć o ile przepisy pozwolą wykonanie miejsc postojowych . Ewentualną przebudowę infrastruktury projektować tak, aby  realizacja zadania odbywała się na działkach, znajdujących się we władaniu Gminy Miasta Koszalin Po wizji w terenie i pomiarach należy ustalić, czy  jest możliwe przeprowadzenie  ulicy o tak założonych parametrach bez dokonywania wyburzeń, czy też przebudów istniejących obiektów budowlanych. Mając na uwadze konieczność przebudowania w/w odcinka ulicy należy ustalić na etapie projektowania standardy kształtowania przestrzeni, to jest lokalizację zatok, chodnika czy też chodników, drogi rowerowej i uzbrojenia terenu uwzględniając oczekiwania jednostek branżowych. Projektując w/w zadanie należy odnieść się poza ruchem pieszych do sposobu poprowadzenia ruchu autobusowego, rowerzystów, możliwości lokalizacji miejsc postojowych oraz  konieczności wykonania zjazdów do działek zarówno nowych (o ile warunki techniczne pozwolą na ich lokalizację) jak i istniejących. Mając na uwadze charakter tego obszaru miasta należy detale zarówno architektoniczne, małej architektury, zarządzania ruchem jak 
i dotyczące infrastruktury np. oświetlenia (rodzaj słupów czy opraw) uzgodnić z Wydziałem Architektury i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Koszalinie, a lokalizację zatok autobusowych  projektować z uwzględnieniem art. 20 f ustawy o drogach publicznych 
i oczekiwań MZK Koszalin.

III.    SKRZYŻOWANIA  I ORGANIZACJA RUCHU.

Geometrię ulicy opracować o ustalenia zawarte w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ze zmianami wskazując rozwiązania poszczególnych elementów takich, jak np. jezdnia o odpowiednich parametrach, zatoki autobusowe, drogi rowerowe, chodniki czy miejsca postojowe, a także typy skrzyżowań należy na etapie opracowania koncepcyjnego przedstawić do uzgodnienia. Przedstawione  rozwiązania winny być wykonane wraz z projektowaną organizacją ruchu nawiązującą do już istniejącego zagospodarowania, jak i organizacji ruchu istniejącej. Ustalenia wynikające 
z uzgodnionej koncepcji należy przyjąć w projekcie budowlanym. Projekt zagospodarowania uzupełniony o elementy wymienione powyżej przeanalizować zarówno pod względem funkcjonalnym (szczególnie ze względu na charakter tej części miasta), ruchowym (wskazać korytarze ruchu), koniecznego uzbrojenia terenów i usunięcia istniejących kolizji  mając na względzie koszty  budowy inwestycji ( podać wnioski). Przed rozpoczęciem projektowania ustalić z jednostkami infrastrukturalnymi planowane ich inwestycje w pasach drogowych.

IV.  OŚWIETLENIE

Oświetlenie ulicy zaprojektować dla przyjętej klasy ulicy przyjmując odpowiednią kategorię oświetlenia w oparciu o obliczenia parametrów  oświetleniowych oraz warunki techniczne wydane przez ZDM, zgodnie z normą  oraz zaleceniami  dotyczącymi oświetlenia dróg i ulic wydanych przez PKOŚ Warszawa,  takich jak:

- luminancja jezdni,

- natężenie oświetlenia,

- równomierność oświetlenia

Projektowane oświetlenie winno być wykonane w oparciu o warunki techniczne ZDM, 
a w przypadku istniejącego oświetlenia co do sposobu jego likwidacji do jego właściciela.

V.   UZBROJENIE

Na etapie projektu w oparciu o ostateczny układ drogowy oraz wydane warunki  techniczne, zaprojektować elementy związane z zarządzaniem ruchem drogowym i usunięcie kolizji oraz elementy infrastruktury związanej z drogą tj. oświetlenie i odwodnienie drogi.

Kwalifikacji prawnej co jest kolizja, a co budową nowej infrastruktury nie drogowej winien dokonać projektant tej infrastruktury.

W opracowaniu należy odnieść się do projektowanej i istniejącej infrastruktury technicznej pod kątem niezbędnych jej przebudów w tym uzupełnienia istniejącego odwodnienia oraz wymiany istniejącego odwodnienia np. wpustów, regulacji i naprawy studni kanalizacyjnych.

Z uwagi na planowaną przebudowę magistrali wodociągowej Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z MWIK w zakresie opracowania dokumentacji projektowej na jej przebudowę zleconej w odrębnym trybie.

VI PRZEJŚCIE PODZIEMNE

Projekt przebudowy obiektu należy opracować zgodnie z przepisami zawartymi 
w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie 
z dnia 30 maja 2000r (Dz.U.nr63, poz.735 ze zmianami).

Projekt przebudowy należy poprzedzić sporządzeniem inwentaryzacji i oceną stanu technicznego konstrukcji obiektu, z uwzględnieniem stanu podłoża gruntowego.

Ocena stanu technicznego winna obejmować ocenę cech fizykochemicznych 
i wytrzymałościowych materiału konstrukcji i powinna polegać w szczególności ocenę:

- właściwości ochronnych betonu względem zbrojenia,

- stali zbrojeniowej – rozmieszczenia stref korozji,

- stali konstrukcyjnej – wpływu starzenia i zmęczenia materiału.

Opracowanie projektu przebudowy należy poprzedzić określeniem obecnej klasy obiektu potwierdzonej niezbędnymi pomiarami, badaniami i obliczeniami.

VII. CHARAKTERYSTYKA WYBRANEGO WARIANTU

Do dalszego opracowania (projektu budowlanego) po przedstawieniu rozwiązania przez jednostkę projektową zostanie wybrane zagospodarowanie, które zdaniem inwestora 
i projektanta będzie optymalne pod kątem ruchowym, funkcjonalnym i kosztowym. Przedmiotem oceny rozwiązania projektowego winny być przede wszystkim podane argumenty przez projektanta, które przemawiają za wyborem rozwiązania, jak np.:

- minimalizacja problemów związanych z przepustowością wlotów

skrzyżowań, pozyskiwania terenów, przebudów infrastruktury itp.

- zapewnienie optymalnych warunków parkowania, ruchu pieszych i ruchu rowerowego,

- elementy szczególnie rzutujące na sposób wykonania, zasadność wprowadzonych rozwiązań  jak i koszty wykonania zadania.

- Zalecenia ogólne

I. WPROWADZENIE

Przy realizacji kierować się ustaleniami wynikającymi z obowiązującego studium, obowiązującego jak i zmienianego planu miejscowego, funkcji wynikającej z opracowanej 
i uzgodnionej koncepcji jak i własności.

Podstawowe parametry techniczne.

- Jak w studium i planie miejscowym oraz uzgodnionej koncepcji.

- Szerokość pasa drogowego – zgodna z planem miejscowym i uzgodniona koncepcją oraz warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 124) i Zarządzeniem Nr 454/1996/13 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 15 października 2013 roku w sprawie zasad usytuowania sieci infrastruktury technicznej w planowanych pasach drogowych na nieruchomościach, którymi gospodaruje Prezydent Miasta Koszalina,

3.  Połączenia z innymi ulicami – poprzez skrzyżowania,

4. Projekt winien obejmować (o ile zajdzie taka konieczność) budowę lub przebudowę 	zjazdów zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 	460). Zjazdy projektować zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny 	odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124).

5. Skrzyżowania winny być przedstawione wraz z projektowaną organizacją ruchu, 
	a  geometria zjazdów winna być  dostosowana do funkcji terenów przyległych.

Zakres opracowania.

Zakres opracowania winien obejmować opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej swym zakresem opracowanie projektów branżowych wynikających z warunków technicznych poszczególnych branż.

Zakres opracowania powinien wynikać:

- z ustaleń obowiązującego i zmienianego planu, studium i wskazań Zamawiającego  zawartego w rozdziale II i III,

- sporządzonej inwentaryzacji i oceny  stanu technicznego przejścia podziemnego wynikającego z niezbędnych badań  w tym sprawdzających konstrukcje nośne obiektu.

- rozwiązania docelowego w zakresie infrastruktury,

- oddziaływanie na środowisko i jakie skutki to oddziaływanie wywoła mając na uwadze uchwalony „Program ochrony przed hałasem” (np. konieczność budowy ekranów akustycznych).

- wprowadzonych przez miasto „Standardów technicznych dla infrastruktury rowerowej Koszalina”, przyjętych do stosowania Zarządzeniem wewnętrznym Nr 136/2010 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 24.06.2010 r.

- Opracowania pn. „Opracowanie planu poprawy istniejącej sieci dróg rowerowych 
i kierunków dalszego rozwoju sieci” wykonanym przez Pana Wojciecha Grelę zgodnie z umową zawartą z Urzędem Miejskim w Koszalinie.

- „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Koszalina” mając między innymi na uwadze  podane w nim  konieczne działania.

Uzgodniony z zamawiającym wariant koncepcji musi zostać wstępnie zaopiniowany przez wszystkie główne instytucje takie jak np. Wydział Architektury i Urbanistyki, Wydział Nieruchomości, Konserwator Zabytków  czy też przedsiębiorstwa branżowe posiadające  lub też przewidujące umieścić swoje urządzenia w projektowanych pasach drogowych, 
a lokalizację zatok z MZK Koszalin.

II. WARUNKI, WYTYCZNE I ZAŁOŻENIA, JAKIE WINNY BYĆ UWZGLĘDNIONE 
W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania i przepisy prawne opracowując dokumentację projektową należy spełnić następujące warunki :

A. Dla dróg rowerowych projektowanych jako nowe należy uwzględnić:

1.  Zasady ruchu rowerowego:

a) Projektując drogę rowerową należy brać pod uwagę możliwości terenowe jej prowadzenia. Mając na uwadze przewidywany  ruch samochodowy droga rowerowa winna przebiegać  poza jezdnią stosownie do już zlokalizowanych dróg rowerowych i stanowić ich kontynuacje.

dokonując analizy istniejącego i planowanego układu dróg rowerowych i rozwiązań, aby zminimalizować ilość przejazdów rowerowych przez zjazdy i skrzyżowania.

b) Przy przekraczaniu zjazdów i skrzyżowań należy jednoznacznie rozstrzygnąć pierwszeństwo przejazdu poprzez zachowanie kolorystyki drogi rowerowej. Projektem objąć przebudowę zjazdów i skrzyżowań w ciągu projektowanej ścieżki i chodnika wraz 
z rozwiązaniem odwodnienia.

2. Nawierzchnię:

a) Nawierzchnia ścieżki rowerowej z masy mineralno-asfaltowej gr. min 8 cm (2x4cm) 
z warstwą ścieralną o uziarnieniu 8 mm koloru czerwonego zgodnie 
z wymaganiami określonymi w SST;

b) konstrukcja ze względu na mechaniczne oczyszczanie i zimowe utrzymanie winna zapewniać poruszanie się pojazdów o ciężarze całkowitym 2500 kG na podłożu G1 poza jezdnią, a w jezdni jak dla jezdni.

c) na podjazdach, łukach oraz przed skrzyżowaniami rozważyć zastosowanie nawierzchni przeciwpoślizgowych np. antiskid.

d) „obramowanie”: w zależności od miejsca (jezdnia, zatoki postojowe, chodnik, droga rowerowa) krawężnik kamienny  lub opornik betonowy na ławie betonowej z oporem, elementy te nie mogą wystawać ponad niweletę chodnika i ścieżki rowerowej,

3. Przekrój poprzeczny:

a) szerokość drogi rowerowej dwukierunkowej nie mniej niż 2,0 m jednokierunkowej 1,5 m

b) wolna przestrzeń (skrajnia) po obu stronach min. 0,5 m, wyjątkowo 0,2 m na łukach po zewnętrznej stronie,

c) skrajnia pionowa drogi rowerowej to 2,5 m - dotyczy to także gałęzi, drzew, znaków itp.,

d) promienie łuków na odcinkach poza skrzyżowaniami 15-20 m lub więcej, w rejonie skrzyżowań dopuszcza się 4 m,

4. Skrzyżowania:

a) Zapewnić odpowiednią widoczność wzajemną wszystkim uczestnikom ruchu. Wszystkie skrzyżowania i punkty przecięcia dróg rowerowych z siecią drogową projektować tak, aby kąt widoczności przeszkód i innych pojazdów nie przekraczał 90 stopni w stosunku do toru jazdy.

b) W obrębie skrzyżowania z wydzielonymi drogami rowerowymi należy zminimalizować kolizje rowerzystów z pieszymi oraz zapewnić odpowiednią widoczność wzajemną rowerzystów, kierowców i czytelność manewrów.

c) Przy przejazdach rowerowych w obrębie skrzyżowań stosować bariery drogowe ustawione poprzecznie, które zapobiegają wejściom pieszych na przejazd rowerowy względnie pojazdu na chodnik oraz pozwoli na podparcie rowerzysty,

5.  Pozostałe uwarunkowania.

a) Projektując drogę rowerową, należy brać pod uwagę różne typy rowerów, w tym tandemy, rowery z przyczepkami dziecięcymi, rowery towarowe, rowery poziome - dłuższe niż przeciętne i trudniejsze w manewrowaniu na ciasnych łukach i skrzyżowaniach. Należy również brać pod uwagę rowerzystów przewożących znaczne bagaże (sakwy, przyczepki) którzy nie mogą wykonywać wielu manewrów.

b) Rozwiązania infrastrukturalne muszą być spójne z parametrami pojazdów i urządzeń, służących do czyszczenia i odśnieżania ulic, chodników i ścieżek rowerowych.

c) Należy przyjąć, że maksymalna szerokość rowerów poruszających się na drogach rowerowych nie przekracza 0,95 m.

B.  Konstrukcje i przekroje jezdni.

1. W przypadku konieczności przebudowy istniejącej jezdni i skrzyżowań należy ją poprzedzić badaniami i oceną stanu technicznego konstrukcji nawierzchni oraz jej podłoża, zgodnie z § 154 warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 r) i zmianami (Dz. U. z 2016 r. poz. 124).  Na całej długości trasy objętej projektem należy wykonać odwierty , w oparciu, o które będzie ustalana konstrukcja jezdni znajdujących się w strefie objętej opracowaniem.

2. Nawierzchnia bitumiczna tzw. cicha, kostka granitowa, kostka bazaltowa, bruk kamienny 
i kostka betonowa o różnych kolorach stosownie do danego elementu i przyjętych rozwiązań projektowych

3. Przy przejściach dla pieszych zastosować elementy  z wypukłymi wypustkami 5 mm - bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych. W obrębie przejść i przejazdów rowerowych nie należy projektować ścieków przykrawężnikowych.

4. Dodatkowe wytyczne projektowe

- Badania geotechniczne wykonać wraz z określeniem geotechnicznych warunków posadowienia obiektu budowlanego;

- Ocena stanu technicznego istniejącej nawierzchni dokonana w oparciu 
o odwierty.

- Konstrukcja nawierzchni zjazdów, miejsc postojowych posadowiona na podłożu niewysadzinowym i podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. min 20 cm.

- Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm (kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym); Nie wyklucza się innych materiałów wynikłych z uzgodnień z jednostkami administracyjnym, o których mowa 
powyżej. W obrębie przejść dla pieszych zastosować elementy prefabrykowane z wypustkami o wysokości min. 5 mm

- Nawierzchnia  zjazdów i miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej 
gr. 8 cm kolor grafit (poza przebiegiem ścieżki rowerowej);

- Warstwa ścieralna nawierzchni jezdni z tzw. nawierzchni cichych 
o uziarnieniu gr.  8mm, zgodnie z wymaganiami określonymi w SST;

- Krawężniki kamienne osadzone na ławie betonowej (posadowiony bezpośrednio na wilgotnym, świeżym i niestężonym betonie)

- Chodnik  w obramowaniu z obrzeży betonowych 8x30 posadowionych na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 „na mokro”  (posadowiony bezpośrednio na wilgotnym, świeżym i niestężonym betonie);

- Ścieki przykrawężnikowe z kostki  betonowej lub kamiennej posadowionej na wspólnej ławie betonowej podkrawężnikowej;

- Uzupełnienie mając na uwadze konieczność uwzględnienia, poza odwodnieniem drogi wykonanie odprowadzeń do przyległych działek, podłączenie rynien spustowych, podłączenia wpustów i ewentualnych drenaży na warunkach określonych przez MWiK Koszalin.

- dla zatok autobusowych przyjąć nawierzchnie z kostki kamiennej rzędowej  o wysokości 18 cm ze spodem i górą kostki ciętą. Konstrukcję dostosować do tej to technologii nawierzchni. W obrębie zatok autobusowych zastosować krawężnik przystankowy i elementy prefabrykowane z wypustkami 
o wysokości min. 5 mm

C. Przejście podziemne

Projekt przebudowy obiektu należy poprzedzić sporządzeniem inwentaryzacji i oceną stanu technicznego konstrukcji obiektu, z uwzględnieniem stanu podłoża gruntowego oraz określeniem aktualnej nośności obiektu zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie z dnia 30 maja 2000r (Dz.U.nr 63, poz.735 ze zmianami).

W projekcie należy  uwzględnić także:

- przy przebudowie i remoncie pomieszczeń użytkowych -  spełnienie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

- likwidację przecieków wód opadowych przez ściany pionowe konstrukcji przejścia 
i obudowy schodów oraz strop nad schodami,

- odwodnienie obiektu,

- wymianę istniejących i budowę nowych instalacji wewnętrznych (elektrycznych, oświetleniowych, teletechnicznych, sanitarnych),

C. OŚWIETLENIE DROGOWE

Oświetlenie należy realizować w oparciu o warunki techniczne na jego wykonanie wydane przez ZDM.

Sieć oświetleniowa, słupy , szafka oświetleniowa, oprawy i inne urządzenia będące integralna częścią instalacji oświetleniowych stanowić będą majątek Gminy Miasta Koszalin w imieniu której działa Zarząd Dróg Miejskich. W związku z powyższym dokumentacja projektowa powinna spełniać następujące warunki:

Przed przystąpieniem do wykonania projektu należy:

- należy wystąpić do właściciela o warunki likwidacji istniejących urządzeń oswietleniowych,

- ustalić z Zamawiającym rodzaj zasilania i lokalizację urządzeń zasilająco-sterujących i pomiarowo-rozliczeniowych,

- dostarczyć Zamawiającemu wszystkie dane niezbędne do uzyskania warunków przyłączenia do sieci od dostawcy energii.

Ogólne wymagania oświetleniowe:

- projektowane oświetlenie należy wyposażyć w system sterowania zapewniający m.in. możliwość ograniczenia poboru energii w okresach zmniejszonego natężenia ruchu pojazdów i pieszych,

- oświetlenie powinno obejmować wszystkie elementy pasa drogowego tj. jezdnię, chodnik, drogę rowerową,

- należy przewidzieć, w porozumieniu z Zamawiającym, możliwość zasilania z instalacji oświetlenia drogowego innych urządzeń                  i obiektów na terenie objętym projektem (oświetlenie przejścia podziemnego, wiat przystankowych w tym zasilanie urządzeń informacyjnych, parkingów, itp.),

- wymaga się, aby projektowane słupy oświetleniowe spełniały normę dotyczącą bezpieczeństwa biernego PN-EN 12767, (nie wyklucza się ze względu na charakter terenu wykonania słupów i opraw ozdobnych).

- należy uwzględnić doświetlenie przejść dla pieszych,

- lokalizację słupów oświetleniowych należy zaprojektować w sposób nie powodujący kolizji i uciążliwości dla użytkowników dróg.

Projekt, przed złożeniem do Zespołu ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu, podlega uzgodnieniu w poszczególnych działach Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie – uzgodnienie w formie pisemnej 
z działów dotyczących usytuowania oświetlenia i uzgodnienia treści opisowej projektu.

D. POD KĄTEM ZIELENI.

Dokumentacja projektowa winna obejmować:

- inwentaryzację istniejącej zieleni

- projekt zagospodarowania zielenią i projekt nasadzeń,

- w pasie środkowym zieleni ul. Armii Krajowej zachować możliwie jak najwięcej drzew 
i  zabezpieczyć je przed uszkodzeniem,

- Zaprojektować nowe nasadzenia krzewów (uzupełnić) w pasie drogowym obok Galerii KOSMOS

- obramowanie drzew brukiem kamiennym w przypadku jego lokalizacji w chodniku,

- przewidzieć zabezpieczenie istniejących drzew przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót.

- Trawniki – trawa z rolki

Zgodnie z Poleceniem służbowym nr 3/13 z 18.03.2013 Prezydenta Miasta Koszalina w sprawie realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych przez NIK w dokumentacji projektowej, będącej podstawą do zlecenia zadania inwestycyjnego w sposób szczegółowy należy określić przedmiot zamówienia w tym ilość drzew i powierzchnię krzewów przewidzianych do wycinki lub przesadzenia w ramach danej inwestycji.

- Obowiązek uwzględnienia przez projektanta w kosztorysie inwestorskim szacunkowej wartości drewna pozyskiwanego z usuwanych drzew, która pomniejszy koszy inwestycji.

- Inwentaryzację drzew i krzewów, wykonaną przez osobę posiadającą wiedzę 
i doświadczenie w zakresie dendrologii i wiedzy o drzewach. Opracowanie powinno zawierać zestawienie drzew kolidujących z projektowaną budową odcinka ulicy Piłsudskiego  i Kościuszki.

- Rozstrzygnięcia w zakresie usuwania istniejącej zieleni i opłaty z tym związane uzależnione będą od formy realizacji to jest czy będzie to budowa, przebudowa czy też realizacja inwestycji w trybie tzw. „specustawy drogowej”.

W miarę możliwości zachować istniejący zadrzewienie, zwracając uwagę na odległości chodników, dróg rowerowych itd. od istniejących drzew pod kątem obowiązujących przepisów branżowych narzucających te odległości.
	Przy projektowanych nowych nasadzeniach stosować gatunki głównie rodzime, niewymagające prowadzenia intensywnych prac pielęgnacyjnych. Stosować gatunki 
i odmiany komponujące się z istniejącym drzewostanem. Starać się unikać wąskich pasków zieleni przy jezdni (problem z koszeniem). Przy projektowanym oświetleniu wkomponować lampy nie kolidujące z koronami drzew.

E. ORGANIZACJA RUCHU.

Organizację ruchu projektować i uzgadniać w oparciu o Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177 
z 2003 r., poz. 1729).  Na wykonanie organizacji winien być złożony osobny projekt, który zostanie zaopiniowany przez  Zarząd Dróg Miejskich w Koszalinie po uzyskaniu wcześniejszej opinii Policji. Rozwiązanie projektowe organizacji ruchu podlegać będzie zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Koszalina. W projekcie organizacji ruchu należy ująć następujące wymogi:

Wytyczne i warunki do realizacji ul. Armii Krajowej- docelowa organizacja ruchu:

- Przy włączaniu się w/w dokumentacją w skrzyżowanie ulic Jana z Kolna - Aleja Armii Krajowej oraz w skrzyżowanie ulic Aleja Armii Krajowej- Krakusa i Wandy- Zwycięstwa należy dowiązać się do infrastruktury Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS)

- W przypadku przebudowy skrzyżowania ulic Aleja Armii Krajowej- Krakusa i Wandy- Zwycięstwa należy dołączyć się do istniejących dróg pieszo-rowerowych uwzględniając 
w tym zaprojektowanie przejazdów dla rowerzystów. Ze względu na przebudowę 
w/w skrzyżowania modernizacji wymagać będzie istniejąca sygnalizacja świetlna dla której to ze względu na wprowadzone zmiany należy opracować projekt sterowania ruchem (w tym zmiany programu sygnalizacji świetlnej)

- Drogi rowerowe, drogi dla pieszych oraz drogi dla pieszych i rowerów powinny być wyposażone w barierki dla rowerzystów bez szczeblin o wymiarze 1,20 ×2,00 m ( w obrębie przejazdów dla rowerzystów/ przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów). Ponadto należy do projektu stałej organizacji ruchu załączyć detale zastosowanej barierki.

- Na pasie dzielącym jezdnie ul. Aleja Armii Krajowej należy uwzględnić zaprojektowanie barierek (przeszkód) dla pieszych jak i stalowych barier ochronnych.

- W opisie technicznym oraz na rysunkach należy załączyć adnotację, iż wszystkie projektowane znaki D-15 należy umieścić na istniejących/projektowanych (wprowadzanych) wiatach przystankowych.

- Przy wszystkich przejściach dla pieszych i krawędziach peronu zatok autobusowych 
w odległości 0,5 m od krawędzi jezdni zastosować elementy z wypukłymi wypustkami min. 5 mm – bezpieczeństwo ruchu pieszych oraz osób niepełnosprawnych

- Należy przewidzieć w projekcie stałej organizacji ruchu wymianę na nowe istniejących bramownic jak i opracowanie kompletnego projektu budowlanego wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń, opinii i zatwierdzeń.

- W w/w projekcie stałej organizacji ruchu należy zastosować krawężniki profilowane przystankowe

- Projektowane parkingi powinny uwzględniać właściwą ilość miejsc dla osób niepełnosprawnych wg. Art.12a ust. 2 Ustawy z 21.03.1985 o drogach publicznych tj.

- W projekcie stałej organizacji ruchu należy uwzględnić i zaprojektować oznakowanie strefy płatnego parkowania (SPP)

- Przejście podziemne należy oznakować znakami D-35, D-36 lub D-35a, D-36a.

- Przy parkingach należy zaprojektować miejsca parkingowe dla rowerów(umieszczenie stojaków rowerowych) oraz uwzględnić umieszczenie zadaszonych wiat dla rowerów 
w szczególności w okolicach głównego dworca kolejowego w m. Koszalin

Znaki pionowe

- Znaki montowane maja być „zakontrowane” aby nie miały możliwości obracania się

- Wszystkie znaki należy wykonać z folii odblaskowej typu II

- Wszystkie znaki należy zastosować z grupy znaków średnich natomiast znaki C-13 ,,droga dla rowerów’’, C-13/16 droga dla pieszych i rowerów oraz C-16 droga dla pieszych oraz odpowiednio ich zakończenia C-13a, C-16a należy zastosować z grupy wielkości znaków mini

-Wszystkie znaki pionowe, słupki wygradzające i parkingowe, maszty i słupy sygnalizacji świetlnej należy montować w tzw. gniazdach zapewniających możliwość łatwej wymiany uszkodzonych elementów infrastruktury miejskiej. W/w gniazd nie należy umieszczać 
w zieleńcach i pasach dzielących jezdnie(zieleń).

Znaki poziome

- oznakowanie poziome – docelowe należy projektować i wykonywać jako grubowarstwowe w technologii chemoutwardzalnej; wyjątek stanowią jedynie czasowe rozwiązania docelowej organizacji ruchu takie jak tzw. próbne ronda wyznaczone oznakowaniem poziomym 
i pionowym jak i czasowe rozwiązania skrzyżowań - do czasu wprowadzenia docelowych rozwiązań

- w projektach należy obowiązkowo umieszczać wykaz projektowanych znaków,

- projekty docelowych organizacji ruchu (stałych) powinny zawierać podstawowe wymiary znaków, zasady ich montażu, wzory ustawień znaków oraz szczegóły/detale umieszczania barierek, balustrad, barieroporęczy słupków, ogrodzeń łańcuchowych/segmentowych czy drogowych barier ochronnych,

- przejścia dla pieszych P-10 i przejazdy dla rowerzystów P-11 nie mogą kolidować 
z projektowanymi wpustami (wpusty nie mogą znajdować się w przejściach dla pieszych, 
a poza przejściem od strony napływu wód opadowych)

Dokumentację projektową  należy w pierwszej kolejności uzgodnić  z Zamawiającym.

F. POD KĄTEM INFRASTRUKTURY I URZADZEŃ OBSŁUGI PKOMUNIKACYJNEJ.

- urządzenia obsługi pasażerów (wiaty przystankowe, słupki przystankowe, ławki, kosze na śmieci) wymienić na nowe,

- przewidzieć podłączenie wiat przystankowych do sieci energetycznej i teletechnicznej 
w celu zamontowania na nich podświetlenia (w tym gabloty reklamowej) oraz systemu dynamicznej informacji pasażera, przewidzieć także możliwość zamontowania na tych przystankach systemów multimedialnych,

- pozostawić obecną lokalizację przystanków z ewentualną budową zatok  w przypadku ich braku i zlokalizować nowe w przypadku takiej konieczności,

- na przystankach po dawnym postoju Taxi Bagażowych z których odjeżdżają prywatni przewoźnicy, należy przewidzieć postawienie  wiat przystankowych oraz zaprojektować rozwiązania komunikacyjne i infrastrukturalne dla zapewnienia sprawnej obsługi pasażerów,

- przy przebudowie przystanków oraz zatok autobusowych należy dostosować ich dostępność dla osób niepełnosprawnych poprzez zastosowanie rozwiązań konstrukcyjnych w ich obrębie oraz w obrębie towarzyszących im przejść dla pieszych.

Zakres prac do wykonania przez Wykonawcę:

Zakres prac do wykonania przez Wykonawcę:

- Projekty budowlane wraz z zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane aktualnym na dzień opracowania projektów wraz 
z projektami branżowymi wynikającymi z warunków branżowych, w oparciu o aktualną mapę sytuacyjno – wysokościową, warunki techniczne poszczególnych branż w tym projekt zagospodarowania zielenią,

2. Projekty wykonawcze – uszczegółowienie projektów budowlanych o elementy niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia umożliwiające etapowanie robót

3.Pozyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z ustawą z dnia 
3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale   społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 
z 2013 r. poz. 1235) oraz ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651) wraz z opracowaniem raportu o oddziaływaniu na środowisko w przypadku konieczności jego wykonania wynikającej z wydanej decyzji;

4.	Sporządzenie operatu wodno – prawnego, w przypadku konieczności jego wykonania.

5.	Uzyskanie aktualnego podkładu sytuacyjno – wysokościowego do celów projektowych 
z oznaczeniem granic własności według stanu prawnego. Jeżeli punkty graniczne nie zostały ustalone według stanu prawnego lub brak jest danych geodezyjnych do wniesienia na mapę do celów projektowych, granice należy ustalić w trybie postępowania rozgraniczeniowego.

6.	Opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,

przedmiarów robót oraz kosztorysów ofertowych i inwestorskich dla poszczególnych

branż.

7.	Sporządzenie „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”.

8.	Pozyskanie materiałów i uzgodnień wymaganych obowiązującymi przepisami.

9. Sporządzenie wykazu terenów niezbędnych do realizacji zadania wraz z określeniem powierzchni, dołączenie do projektu wypisów z rejestru gruntów oraz ewentualnych zgód właścicieli terenu na zaprojektowanie i wykonanie robót niezbędnych do złożenia oświadczenia o prawie do dysonowania terenem na cele budowlane.

Opracowaną dokumentację należy przekazać Zamawiającemu protokołem zdawczo-odbiorczym.

Zawartość dokumentacji objętej przedmiotem zamówienia:

- dla opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowej ulicy

- projekty budowlane – 8 kompletów.

- projekty wykonawcze  dla każdej z branż – po 6 egz.

- dokumentacja geotechniczna – po 6 egz.

- inwentaryzacja i projekt zieleni - po 6 egz.

- projekt docelowej organizacji ruchu – po 6 egz.

- przedmiar robót dla każdej z branż – po 1 egz.

- kosztorysy inwestorskie dla każdej z branż – po 1 egz.

- kosztorysy ofertowe dla każdej z branż – po 1 egz.

- SST –  1 komplet

- dla opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowej przejścia podziemnego

- projekt budowlany – 8 kompletów.

- projekty wykonawcze  dla każdej z branż – po 6 egz.

- dokumentacja geotechniczna –6 egz.

- inwentaryzacja i ocena stanu technicznego wraz z badaniami  - 6 egz.

- przedmiar robót dla każdej z branż – po 1 egz.

- kosztorysy inwestorskie dla każdej z branż – po 1 egz.

- kosztorysy ofertowe dla każdej z branż – po 1 egz.

- SST –  1 komplet

Dokumentację należy przekazać w formie elektronicznej ( kosztorys i SST w formie elektronicznej edytowalnej) i papierowej.

Dokumentacja powinna zawierać opis materiałów i rozwiązań projektowych za pomocą cech technicznych i jakościowych z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. Zakazuje się opisywania poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką materiałów i rozwiązań projektowych i nie można ich opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń.

Dokumentację opracować jako projekt budowlany i wykonawczy w sposób umożliwiający etapowanie robót.

Przedmiot zamówienia należy opracować zgodnie z aktualnymi przepisami i rozporządzeniami 
a w szczególności:

- Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 124);

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie z dnia 30 maja 2000 r. (Dz. U. Nr 63, poz. 735);

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031);

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 17 lipca 2015 r. poz. 1422)

- Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462);

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129);

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. nr 177  z dnia 16 kwietnia 2004 r. poz. 1729);

- Ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015r.  poz. 1651);

- Ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235)

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2013.1409).

Załączniki:

  - załącznik nr 1 – załącznik mapowy

  - książka obiektu mostowego