| Rodos 6.8.38.2 [11842] |
| --- |
| Przedmiar robót |
| Oświetlenie ulicy Tadeusza Boya Żeleńskiego i Jana Kasprowicza |
| Nr poz. | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Zasilenie szafy SO |  |  |
| 1 | KNR 2-01 0701/0202 | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III | m | 1 |
| 2 | KNR 5-10 0301/01 | Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer. do 0.4 m (Krotność= 2) | m | 2 |
| 3 | KNR 5-10 0103/03 | Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych YAKXS 4x35mm2 | m | 1 |
| 4 | KNR 5-10 0117/03 | Układanie kabli YAKXS 4x35mm2 w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania - zapas kabla w stacji i przy szafce SO | m | 5 |
| 5 | KNR 2-01 0704/02 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok. do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III | m | 1 |
| 6 | KNR 5-10 0603/07 | Zarobienie na sucho końca kabla Al 4-żyłowego o przekr. do 35mm2 na nap. do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 2 |
| 7 | KNNR 5 0401/01 | Montaż szafki oświetleniowej wraz z fundamentem - szafka wyposażona zgodnie z projektem w cyfrowy programator astronomiczny i wyłącznik zmierzchowy z tablicą informacyjną z opisem właściciela | kpl. | 1 |
| 8 | KNR 5-08 0608/08 | Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka pomiedziowana FeCu 4x25 mm | m | 6 |
| 9 | KNNR 5 1205/05 | Podłączanie kabli pod zaciski | szt. | 8 |
| 10 | KNNR 5 1204/03 | Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 35mm2 | szt. | 8 |
| 11 | KNR-W 5-08 50817/02 | Montaż uziomów ze stali profilowanej miedziowanych o dł. 4,5 m - metodą udarową w gruncie kat I-II | szt. | 1 |
| 12 | KNR-W 5-08 50817/03 | Montaż uziomów ze stali profilowanej miedziowanych - metodą udarową w gruncie kat I-II - każde następne 1,5 m | szt. | 3 |
| 13 | KNR-W 5-08 0901/03 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy pomiar | pomiar | 1 |
| 14 | KNP 18 1327/01.02 | Pomiar linii kablowej 4-żyłowej | odc | 1 |
| 15 | KNP 18 1346/01.01 | Pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego lub ochronnego, pierwsze złącze kontrolne | szt | 1 |
|  |  | Linia kablowa oświetleniowa |  |  |
| 16 | KNR 5-12 0101/02 | Wytyczenie trasy lini kablowej w terenie przejrzystym wraz z wykonaniem dokumentacji | kpl | 1 |
| 17 | KNR 2-01 0701/0202 | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III | m | 717 |
| 18 | KNR 5-10 0301/01 | Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer. do 0.4 m (Krotność= 2) | m | 717 |
| 19 | KNR 5-10 0303/01 | Układanie rur ochronnych z PCW o śr. do 75 mm w wykopie | m | 204 |
| 20 | KNNR 5 0723/02 | Mechaniczne przewierty dla rur pod obiektami - za pierwszą rurę o średnicy do 125mm | m | 56 |
| 21 | KNR 5-10 0103/03 | Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych YAKXS 5x35mm2 | m | 513 |
| 22 | KNR 5-10 0114/03 | Układanie kabli YAKXS 5x35mm2 w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych | m | 204 |
| 23 | KNR 5-10 0114/03 | Układanie kabli YAKXS 5x35mm2 w słupach | m | 126 |
| 24 | KNR 2-01 0704/0202 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III | m | 717 |
| 25 | KNR 5-08 0608/08 | Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka pomiedziowana FeCu 4x25 mm | m | 845 |
| 26 | KNR 5-10 0603/07 | Zarobienie na sucho końca kabla Al 5-żyłowego o przekr. do 35 mm2 na nap. do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 64 |
| 27 | KNR 5-08 0813/04 | Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 35 mm2) | szt. | 320 |
| 28 | KNR 5-08 0617/02 | Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka 200mm2 | szt. | 22 |
| 29 | KNR 2-01 0701/0503 | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 1.0 m i szer. dna do 0.6 m w gruncie kat. III Pod fundamenty pod słupy | szt | 31 |
| 30 | E 0510 0510/47 05 | Fundamenty prefabrykowane betonowe F 120/43 pod rozdzielnice o obj. w wykopie do 0,25 m3; grunt kat III - Pod słupy oświetleniowe | szt. | 31 |
| 31 | KNNR 5 1001/01 | Montaż i stawianie latarni stalowych ocynkowanych ośmiokątnych- o wysokości h = 7m | szt. | 31 |
| 32 | KNR 5-10 1002/01 | Montaż wysięgników rurowych długości 1m i nachyleniu opraw 0°. - pojedynczy | szt. | 30 |
| 33 | KNR 5-10 1002/01 | Montaż wysięgników rurowych długości 1m i nachyleniu opraw 0° - podwójny | szt. | 1 |
| 34 | KNNR 5 1004/01 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - Oprawa o korpusie z odlewu aluminium o kolorze AKZO grey 150 z lampą LED o mocy 38W | szt. | 32 |
| 35 | KNR 5-10 1004/01 | Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub rury osłonowe YDYp 3x2,5mm2 | m-1 przew | 224 |
| 36 | KNNR 5 1006/01 | Montaż zabezpieczeń w słupach typu - IZK z wkładką 4A | szt. | 31 |
| 37 | KNR-W 5-08 50819/01 | Montaż uziomów ze stali profilowanej miedziowanych o dł. 4,5 m - metodą obrotową - w gruncie kat I-II | szt. | 2 |
| 38 | KNR-W 5-08 50817/03 | Montaż uziomów ze stali profilowanej miedziowanych - metodą udarową w gruncie kat I-II - każde następne 1,5 m | szt. | 6 |
| 39 | KNR 2-19 0121/01 | Uszczelnianie końców rur ochronnych | szt. | 88 |
|  |  | Pomiary |  |  |
| 40 | KNNR 5 1303/03 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy) | pomiar | 3 |
| 41 | KNNR 5 1303/04 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy następny pomiar) | pomiar | 29 |
| 42 | KNR 4-03 1203/01 | Badanie linii kablowej o ilości żył do 4 | odc. | 32 |
| 43 | KNNR 5 1304/01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt. | 2 |
| 44 | KNR 4-03 1205/05 | Pierwszy pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej | pomiar. | 32 |
| 45 | KNNR-W 9 121/01 | Pomiar natężenia oświetlenia | kpl | 1 |
|  |  | Demontaże |  |  |
| 46 | KNNR 9 1005/03 | Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku | kpl | 16 |
| 47 | KNNR 9 0903/04 | Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do 50 mm2 z przeznaczeniem na złom (Krotność= 2) | km | 0,63 |
|  |  | Roboty dodatkowe |  |  |
| 48 | KNR-W 5-10 0710/01 | Malowanie numeracji na słupach | kpl | 31 |
| 49 | KNR-W 5-10 0710/01 | Mocowanie naklejek zakaz plakatowania | kpl | 31 |
| 50 | KNR-W 5-10 0710/01 | Mocowanie naklejek Urządzenie Elektryczne | kpl | 31 |
| 51 | KNR-W 5-10 0710/01 | Malowanie podstaw fundamentowych pod słupy | szt. | 31 |
| 52 |  | Pomiar zagęszczenia gruntu przy słupach wraz z dokumentacją | szt | 4 |