Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem  zamówienia jest wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej rozbudowy ulic klasy Z:

- ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego na odcinku od ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego do ul. Słupskiej długości ok.1,6 km;

- ul Tadeusza Kościuszki na odcinku od ul. Piłsudskiego do Rotmistrza Witolda Pileckiego w Koszalinie o dł. ok. 0,3 km.

- Ogólna charakterystyka inwestycji

W ramach zadania należy uwzględnić:

- budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami,

- budowę kanalizacji sanitarnej,

- budowę sieci wodociągowej z odgałęzieniami,

- budowę sieci ciepłowniczej,

- budowę oświetlenia,

- usunięcie kolizji,

- rozwiązania planowanych do budowy wzdłuż ulic zatok autobusowych, dróg rowerowych, chodników, miejsc postojowych dla potrzeb korzystających między innymi z  instytucji zlokalizowanych wzdłuż ulicy,

- wykonanie niezbędnych pomiarów i badań w tym badań geologicznych i konstrukcji jezdni, badań ruchu i pomiar hałasu,

- przy projektowaniu przyjąć konstrukcję jezdni o kategorii ruchu KR-3-6 i doprowadzenie podłoża do G1,

- opracowanie dokumentacji w oparciu o zatwierdzony układ drogowy w sposób umożliwiający etapowanie robót,

- opracowanie projektów branżowych wynikających z warunków technicznych poszczególnych branż, w sposób umożliwiający etapowanie robót,

- uzyskanie zezwolenia na realizację robót,

-stabilizację nowych granic w terenie wraz z przyjęciem MODGiK operatów z robót geodezyjnych (działki po podziale przeznaczone pod pas drogowy).

Przewidywany zakres opracowania dokumentacji projektowej ulicy wskazano na załączniku mapowym nr 1.

I. PROGNOZY OBCIĄŻENIA RUCHEM PROJEKTOWANYCH ODCINKÓW.

Analizując przewidywany ruch na przedmiotowych odcinkach należy wykorzystać  pomiary własne jak i przeprowadzone do innych celów.  W opracowaniu  przyjąć  następujące założenia :

- konieczność wskazania tras(y)  jak  i  zastosowania    w    projekcie odpowiednich  rozwiązań  geometrycznych jak np. rodzaju włączeń, skrzyżowań czy zalecanej zmiany organizacji ruchu wraz z podaniem ewentualnych ograniczeń dla ruchu określonej grupy pojazdów,

- analizując  natężenia i rodzaj  ruchu występujący obecnie i docelowy, rozwiązania projektowe geometrii poprzeć trajektoriami – korytarzami ruchu dla przyjętego pojazdu miarodajnego ,

- ustalając kategorię obciążenia nawierzchni ruchem i docelowo kategorię ruchu stanowiącą podstawę do zaprojektowania konstrukcji drogi należy podać założenia dotyczące struktury ruchu wraz z jego prognozą (metoda PKB).

II.  PRZEBIEG TRASY

Przebieg trasy jak i zakres robót należy ustalić w nawiązaniu do ustaleń opracowanej przez Autorską Pracownię Projektową mgr inż. Bartosz Sontowski na zlecenie ZDM koncepcji jak i obowiązującego i zmienianego planu miejscowego dla tego obszaru miasta.

W związku z obowiązującym planem miejscowym, który aktualnie jest zmieniany  zadanie będzie realizowane w trybie tzw. „specustawy drogowej”. Dopuszcza się realizację w oparciu o pozwolenie na budowę.

Rozwiązania projektowe drogi mogą wymagać opracowania zabezpieczenia ich przed napływem wód opadowych i roztopowych, jak i zabezpieczenia korpusu drogi przed poziomem wód gruntowych. Należy w projekcie uwzględnić odwodnienie drogi w tym budowę kanalizacji  deszczowej w celu obsługi zlewni dla drogi i terenów przyległych oraz nawiązanie do rozwiązań projektowych przyjętych w dokumentacji projektowej dotyczącej zmiany układu komunikacyjnego w związku z przebudową skrzyżowania ulicy Zwycięstwa – Stawisińskiego Pileckiego. Projektując pas drogowy ulicy Piłsudskiego należy przewidzieć lokalizację zatok autobusowych, dróg rowerowych i miejsc postojowych, a w ulicy Kościuszki poza lokalizacją zatok autobusowych dokonać analizy możliwości technicznej poprowadzenia dróg rowerowych mając na uwadze konieczność powiązania nowo projektowanych dróg rowerowych z ulicą Piłsudskiego (Pileckiego, Partyzantów Monte Cassino, Kościuszki – odcinek jednokierunkowy z kontrpasem) . Projektując kompleksowe zagospodarowanie pasa drogowego należy uwzględnić między innymi Zarządzenie Nr 454/1996/13 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 15 października 2013 roku w sprawie zasad usytuowania sieci infrastruktury technicznej w planowanych pasach drogowych na nieruchomościach, którymi gospodaruje Prezydent Miasta Koszalina rozstrzygając jednocześnie sprawę lokalizacji brakujących obecnie elementów drogi. Nie wykluczamy innych rozwiązań geometrii skrzyżowań. Projektując ulicę  Piłsudskiego i Kościuszki należy rozwiązać powiązania dróg rowerowych z istniejącymi i projektowanymi oraz przewidzieć wykonanie miejsc postojowych na odcinku od skrzyżowania z ulicą Pileckiego do skrzyżowania z ulicą Rolną. Ewentualną przebudowę infrastruktury projektować tak, aby  realizacja zadania odbywała się na działkach, znajdujących się we władaniu Gminy Miasta Koszalin czy też pozyskanych w ramach planowanej budowy drogi na przykład w trybie tzw. ZRIDU. Po wizji w terenie i pomiarach należy ustalić, czy  jest możliwe przeprowadzenie  ulicy o tak założonych parametrach bez dokonywania wyburzeń, czy też przebudów istniejących obiektów budowlanych. Mając na uwadze konieczność wybudowania w/w odcinków dróg należy ustalić na etapie projektowania standardy kształtowania przestrzeni, to jest lokalizację zatok, chodnika czy też chodników, drogi rowerowej i uzbrojenia terenu uwzględniając oczekiwania jednostek branżowych. Projektując w/w zadanie należy odnieść się poza ruchem pieszych do sposobu poprowadzenia ruchu rowerowego, autobusowego,  możliwości lokalizacji miejsc postojowych oraz  konieczności wykonania zjazdów do działek zarówno nowych (o ile warunki techniczne pozwolą na ich lokalizację) jak i istniejących. Mając na uwadze charakter tego obszaru miasta należy detale zarówno architektoniczne, małej architektury, zarządzania ruchem jak i dotyczące infrastruktury np. oświetlenia (rodzaj słupów czy opraw) uzgodnić z Konserwatorem Zabytków i Wydziałem Architektury i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Koszalinie, a lokalizację zatok autobusowych z MZK Koszalin.

III.    SKRZYŻOWANIA  I ORGANIZACJA RUCHU.

Geometrię ulicy opracować o ustalenia zawarte w koncepcji Autorskiej Pracowni Projektowej mgr inż. Bartosz Sontowski wskazując rozwiązania poszczególnych elementów takich, jak np. jezdnia o odpowiednich parametrach, zatoki autobusowe, drogi rowerowe, chodniki czy miejsca postojowe, a także typy skrzyżowań należy na etapie opracowania koncepcyjnego przedstawić do uzgodnienia. Przedstawione  rozwiązania winny być wykonane wraz z projektowaną organizacją ruchu nawiązującą do już istniejącego zagospodarowania, jak i organizacji ruchu istniejącej. Ustalenia z tak wykonanej koncepcji należy przyjąć w projekcie budowlanym. Projekt zagospodarowania uzupełniony o elementy wymienione powyżej przeanalizować zarówno pod względem funkcjonalnym (szczególnie ze względu na charakter tej części miasta), ruchowym (wskazać korytarze ruchu), koniecznego uzbrojenia terenów i usunięcia istniejących kolizji  mając na względzie koszty  budowy inwestycji ( podać wnioski). Przed rozpoczęciem projektowania ustalić z jednostkami infrastrukturalnymi planowane ich inwestycje w pasach drogowych.

IV.  OŚWIETLENIE

Oświetlenie ulicy zaprojektować dla przyjętych klas ulic przyjmując odpowiednią kategorię oświetlenia w oparciu o obliczenia parametrów  oświetleniowych oraz warunki techniczne wydane przez ZDM zgodnie z normą  oraz zaleceniami  dotyczącymi oświetlenia dróg i ulic wydanych przez PKOŚ Warszawa,  takich jak:

- luminancja jezdni,

- natężenie oświetlenia,

- równomierność oświetlenia

Projektowane oświetlenie winno być wykonane w oparciu o warunki techniczne ZDM, a w przypadku istniejącego oświetlenia co do sposobu jego likwidacji do jego właściciela.

V.   UZBROJENIE

Na etapie uzgodnienia układu drogowego przewidzieć trasę pod budowę sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej i sieci ciepłowniczej, a ich lokalizację uzgodnić z ich właścicielami. Na etapie projektu w oparciu o ostateczny układ drogowy oraz wydane warunki  techniczne, zaprojektować elementy związane z zarządzaniem ruchem drogowym i usunięcie kolizji oraz elementy infrastruktury związanej z drogą tj. oświetlenie i odwodnienie drogi.

Kwalifikacji prawnej co jest kolizja, a co budową nowej infrastruktury nie drogowej winien dokonać projektant tej infrastruktury.

W opracowaniu należy odnieść się do projektowanej i istniejącej infrastruktury technicznej pod kątem niezbędnych jej przebudów w tym uzupełnienia istniejącego odwodnienia oraz wymiany istniejącego odwodnienia np. wpustów, regulacji i naprawy studni kanalizacji sanitarnej – zgodnie z wykazem z MWiK.

VI. CHARAKTERYSTYKA WYBRANEGO WARIANTU

Do dalszego opracowania (projektu budowlanego) po przedstawieniu rozwiązania przez jednostkę projektową zostanie wybrane zagospodarowanie, które zdaniem inwestora i projektanta będzie optymalne pod kątem ruchowym, funkcjonalnym i kosztowym. Przedmiotem oceny rozwiązania projektowego winny być przede wszystkim podane argumenty przez projektanta, które przemawiają za wyborem rozwiązania, jak np.:

- minimalizacja problemów związanych z przepustowością wlotów

skrzyżowań, pozyskiwania terenów, przebudów infrastruktury itp.

- zapewnienie optymalnych warunków parkowania, ruchu pieszych i ruchu rowerowego,

- elementy szczególnie rzutujące na sposób wykonania, zasadność wprowadzonych rozwiązań  jak i koszty wykonania zadania.

- Zalecenia ogólne

I. WPROWADZENIE

Przy realizacji kierować się ustaleniami wynikającymi z obowiązującego studium, planu miejscowego, funkcji wynikającej z opracowanej koncepcji jak i własności.

Podstawowe parametry techniczne.

- Jak w studium i planie miejscowym oraz koncepcji.

- Szerokość pasa drogowego – zgodna z planem miejscowym i warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. u. Nr 43 z 1999 r ze zm) i Zarządzeniem Nr 454/1996/13 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 15 października 2013 roku w sprawie zasad usytuowania sieci infrastruktury technicznej w planowanych pasach drogowych na nieruchomościach, którymi gospodaruje Prezydent Miasta Koszalina,

3.  Połączenia z innymi ulicami – poprzez skrzyżowania,

4. Projekt winien obejmować (o ile zajdzie taka konieczność) budowę lub przebudowę 	zjazdów zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 	460). Zjazdy projektować zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny 	odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 r. ze zm).

5. Skrzyżowania winny być przedstawione wraz z projektowaną organizacją ruchu, 
	a  geometria zjazdów winna być  dostosowana do funkcji terenów przyległych.

Zakres opracowania.

Dokumentację opracować jako projekt budowlany i wykonawczy po wcześniejszym wyborze  wariantu koncepcyjnego.

Wariant koncepcyjny .

Zakres opracowania powinien wynikać:

1) z ustaleń obowiązującego planu, studium,

2) koncepcji opracowanej przez Autorską Pracownię Projektową mgr inż. Bartosz Sontowski ,

3) oczekiwań ZDM przedstawionych w rozdziale II i V.

Opracowanie projektowanego zadania winno w swym zakresie uwzględniać program i rozwiązania przebudowy skrzyżowania ulicy Zwycięstwa -Pileckiego - Stawisińskiego.  Opracowanie wykonać w skali  1:500.

Oczekujemy przedstawienia w rozwiązaniach :

a) rozwiązania docelowego w zakresie infrastruktury,

b) oddziaływania na środowisko i jakie skutki to oddziaływanie wywoła mając na uwadze uchwalony „Program ochrony przed hałasem” (np. konieczność budowy ekranów akustycznych),

Uzgodniony z zamawiającym wariant musi zostać wstępnie zaopiniowany przez wszystkie główne instytucje takie jak np. Wydział Architektury i Urbanistyki, Wydział Nieruchomości, Konserwator Zabytków  czy też przedsiębiorstwa branżowe posiadające  lub też przewidujące umieścić swoje urządzenia w projektowanych pasach drogowych, a lokalizację zatok z MZK Koszalin.

Sposób wykonania dokumentacji.

Dokumentację należy opracować zgodnie z:

- wprowadzonymi przez miasto „Standardami technicznymi dla infrastruktury rowerowej Koszalina”, przyjętych do stosowania Zarządzeniem wewnętrznym Nr 136/2010 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 24.06.2010 r.

- Opracowaniem pn. „Opracowanie planu poprawy istniejącej sieci dróg rowerowych 
i kierunków dalszego rozwoju sieci” wykonanym przez Pana Wojciecha Grelę zgodnie z umową zawartą z Urzędem Miejskim w Koszalinie.

- „Programem ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Koszalina” mając między innymi na uwadze  podane w nim  konieczne działania.

II. WARUNKI, WYTYCZNE I ZAŁOŻENIA, JAKIE WINNY BYĆ UWZGLĘDNIONE W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania i przepisy prawne opracowując dokumentację projektową należy spełnić następujące warunki :

A. Dla dróg rowerowych projektowanych jako nowe należy uwzględnić:

1.  Zasady ruchu rowerowego:

a) Projektując drogę rowerową należy brać pod uwagę możliwości terenowe jej prowadzenia. Mając na uwadze przewidywany  ruch samochodowy droga rowerowa winna przebiegać w jezdni i poza jezdnią stosownie do już zlokalizowanych dróg rowerowych.

Dokonać analizy istniejącego i planowanego układu dróg rowerowych i rozwiązań, aby zminimalizować ilość przejazdów rowerowych przez zjazdy i skrzyżowania.

b) Przy przekraczaniu zjazdów i skrzyżowań należy jednoznacznie rozstrzygnąć pierwszeństwo przejazdu poprzez zachowanie kolorystyki drogi rowerowej. Projektem objąć przebudowę zjazdów i skrzyżowań w ciągu projektowanej ścieżki i chodnika wraz z rozwiązaniem odwodnienia.

2. Nawierzchnię:

a) gładka asfaltowa, kolor warstwy ścieralnej nawierzchni  to kolor czerwony,

b) konstrukcja ze względu na mechaniczne oczyszczanie i zimowe utrzymanie winna zapewniać poruszanie się pojazdów o ciężarze całkowitym 2500 kG na podłożu G1 poza jezdnią, a w jezdni jak dla jezdni,

c) na podjazdach, łukach oraz przed skrzyżowaniami rozważyć zastosowanie nawierzchni przeciwpoślizgowych,

d) „obramowanie”: w zależności od miejsca (jezdnia, zatoki postojowe, chodnik, droga rowerowa) krawężnik kamienny  lub obrzeże betonowe na ławie betonowej z oporem, elementy te nie mogą wystawać ponad niweletę chodnika i ścieżki rowerowej,

3. Przekrój poprzeczny:

a) szerokość drogi rowerowej dwukierunkowej nie mniej niż 2,0 m jednokierunkowej 1,5 m

b) wolna przestrzeń (skrajnia) po obu stronach min. 0,5 m, wyjątkowo 0,2 m na łukach po zewnętrznej stronie,

c) skrajnia pionowa drogi rowerowej to 2,5 m - dotyczy to także gałęzi, drzew, znaków itp.,

d) promienie łuków na odcinkach poza skrzyżowaniami 15-20 m lub więcej, w rejonie skrzyżowań dopuszcza się 4 m,

4. Skrzyżowania:

a) Zapewnić odpowiednią widoczność wzajemną wszystkim uczestnikom ruchu. Wszystkie skrzyżowania i punkty przecięcia dróg rowerowych z siecią drogową projektować tak, aby kąt widoczności przeszkód i innych pojazdów nie przekraczał 90 stopni w stosunku do toru jazdy.

b) W obrębie skrzyżowania z wydzielonymi drogami rowerowymi należy zminimalizować kolizje rowerzystów z pieszymi oraz zapewnić odpowiednią widoczność wzajemną rowerzystów, kierowców i czytelność manewrów.

c) Przy przejazdach rowerowych w obrębie skrzyżowań stosować bariery drogowe ustawione poprzecznie, które zapobiegają wejściom pieszych na przejazd rowerowy względnie pojazdu na chodnik oraz pozwoli na podparcie rowerzysty,

5.  Pozostałe uwarunkowania.

a) Projektując drogę rowerową, należy brać pod uwagę różne typy rowerów, w tym tandemy, rowery z przyczepkami dziecięcymi, rowery towarowe, rowery poziome - dłuższe niż przeciętne i trudniejsze w manewrowaniu na ciasnych łukach i skrzyżowaniach. Należy również brać pod uwagę rowerzystów przewożących znaczne bagaże (sakwy, przyczepki) którzy nie mogą wykonywać wielu manewrów.

b) Rozwiązania infrastrukturalne muszą być spójne z parametrami pojazdów i urządzeń, służących do czyszczenia i odśnieżania ulic, chodników i ścieżek rowerowych.

c) Należy przyjąć, że maksymalna szerokość rowerów poruszających się na drogach rowerowych nie przekracza 0,95 m.

B.  Konstrukcje i przekroje jezdni.

1. W przypadku konieczności przebudowy istniejącej jezdni i skrzyżowań należy ją poprzedzić badaniami i oceną stanu technicznego konstrukcji nawierzchni oraz jej podłoża, zgodnie z § 154 warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 r) i zmianami (Dz. z 2015 r. poz. 329).  Na całej długości trasy objętej projektem należy wykonać odwierty , w oparciu, o które będzie ustalana konstrukcja jezdni znajdujących się w strefie objętej opracowaniem.

2. Nawierzchnia bitumiczna tzw. cicha, kostka granitowa, kostka bazaltowa, bruk kamienny 
i kostka betonowa o różnych kolorach stosownie do przyjętych rozwiązań projektowych

3. Przy przejściach dla pieszych zastosować elementy  z wypukłymi wypustkami 5 mm - bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych. W obrębie przejść i przejazdów rowerowych nie należy projektować ścieków przykrawężnikowych.

4. Dodatkowe wytyczne projektowe

- Badania geotechniczne wykonać wraz z określeniem geotechnicznych warunków posadowienia obiektu budowlanego;

- Ocena stanu technicznego istniejącej nawierzchni dokonana w oparciu 
o odwierty.

- Konstrukcja nawierzchni zjazdów, miejsc postojowych posadowiona na podłożu niewysadzinowym i podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. min 20 cm.

- Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm (kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym); Nie wyklucza się innych materiałów wynikłych z uzgodnień z jednostkami administracyjnym, o których mowa 
w piśmie powyżej. W obrębie przejść dla pieszych zastosować elementy prefabrykowane z wypustkami o wysokości min. 5 mm

- Nawierzchnia ścieżki rowerowej z masy mineralno-asfaltowej gr. min 6 cm (2x3cm) z warstwą ścieralną o uziarnieniu 8 mm koloru czerwonego zgodnie 
z wymaganiami określonymi w SST;

- Nawierzchnia  zjazdów i miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej 
gr. 8 cm kolor grafit (poza przebiegiem ścieżki rowerowej);

- Warstwa ścieralna nawierzchni jezdni z tzw. nawierzchni cichych 
o uziarnieniu gr.  8mm, zgodnie z wymaganiami określonymi w SST;

- Na drogach gminnej i powiatowych krawężniki kamienne osadzone na ławie betonowej (posadowiony bezpośrednio na wilgotnym, świeżym i niestężonym betonie)

- Chodnik  w obramowaniu z obrzeży betonowych 8x30 posadowionych na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 „na mokro”  (posadowiony bezpośrednio na wilgotnym, świeżym i niestężonym betonie);

- Ścieki przykrawężnikowe z kostki  betonowej lub kamiennej posadowionej na wspólnej ławie betonowej podkrawężnikowej;

- Uzupełnienie odwodnienia drogi (podłączenia wpustów i ewentualnych drenaży) na warunkach określonych przez MWiK Koszalin mając na uwadze konieczność uwzględnienia, poza odwodnieniem drogi odwodnienie terenów przyległych i budowę kanalizacji deszczowej

- Obramowanie drzew brukiem kamiennym

- Trawniki – trawa z rolki

- dla zatok autobusowych przyjąć bruk kamienny 15 - 17 cm zamulony żywicą epoksydową.. Konstrukcję dostosować do tej to technologii nawierzchni. W obrębie zatok autobusowych zastosować krawężnik przystankowy i elementy prefabrykowane z wypustkami o wysokości min. 5 mm

C. OŚWIETLENIE DROGOWE

Oświetlenie należy realizować w oparciu o warunki techniczne na jego wykonanie wydane przez ZDM.

Sieć oświetleniowa, słupy , szafka oświetleniowa, oprawy i inne urządzenia będące integralna częścią instalacji oświetleniowych stanowić będą majątek Gminy Miasta Koszalin w imieniu której działa Zarząd Dróg Miejskich. W związku z powyższym dokumentacja projektowa powinna spełniać następujące warunki:

Przed przystąpieniem do wykonania projektu należy:

- sporządzić inwentaryzację istniejących urządzeń oświetleniowych, 
w przypadku kiedy właścicielem oświetlenia nie jest Gmina Miasto Koszalin, należy wystąpić do właściciela o warunki likwidacji,

- ustalić z Zamawiającym rodzaj zasilania i lokalizację urządzeń zasilająco-sterujących i pomiarowo-rozliczeniowych,

- dostarczyć Zamawiającemu wszystkie dane niezbędne do uzyskania warunków przyłączenia do sieci od dostawcy energii.

Ogólne wymagania oświetleniowe:

- projektowane oświetlenie należy wyposażyć w system sterowania zapewniający m.in. możliwość ograniczenia poboru energii w okresach zmniejszonego natężenia ruchu pojazdów i pieszych,

- oświetlenie powinno obejmować wszystkie elementy pasa drogowego tj. jezdnię, chodnik, drogę rowerową,

- należy przewidzieć, w porozumieniu z Zamawiającym, możliwość zasilania z instalacji oświetlenia drogowego innych urządzeń                  i obiektów na terenie objętym projektem (oświetlenie wiat przystankowych w tym zasilanie urządzeń informacyjnych, parkingów, itp.),

- wymaga się, aby projektowane słupy oświetleniowe spełniały normę dotyczącą bezpieczeństwa biernego PN-EN 12767, (nie wyklucza się ze względu na charakter terenu wykonania słupów i opraw ozdobnych).

- należy uwzględnić doświetlenie przejść dla pieszych,

- lokalizację słupów oświetleniowych należy zaprojektować w sposób nie powodujący kolizji i uciążliwości dla użytkowników dróg.

Projekt, przed złożeniem do Zespołu ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu, podlega uzgodnieniu w poszczególnych działach Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie – uzgodnienie w formie pisemnej z działów dotyczących usytuowania oświetlenia i uzgodnienia treści opisowej projektu.

D. POD KĄTEM ZIELENI.

W związku z tym, że projekt winien być opracowany kompleksowo należy pamiętać   o zawarciu w dokumentacji projektowej  projektu zieleni ze względu na funkcje estetyczne, ochrony konserwatorskiej oraz związane z ochroną środowiska 
i negatywne oddziaływanie drogi na środowisko albo mogące pogorszyć stan środowiska .

Zgodnie z Poleceniem służbowym nr 3/13 z 18.03.2013 Prezydenta Miasta Koszalina w sprawie realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych przez NIK w dokumentacji projektowej, będącej podstawą do zlecenia zadania inwestycyjnego w sposób szczegółowy należy określić przedmiot zamówienia w tym ilość drzew i powierzchnię krzewów przewidzianych do wycinki lub przesadzenia w ramach danej inwestycji. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia na realizację robót budowlanych zawarty zostanie zapis iż wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie pozyskane drewno a oferowana cena musi uwzględnić korzyści wynikające z jego zagospodarowania.

- Obowiązek uwzględnienia przez projektanta w kosztorysie inwestorskim szacunkowej wartości drewna pozyskiwanego z usuwanych drzew, która pomniejszy koszy inwestycji.

- Inwentaryzację drzew i krzewów, wykonaną przez osobę posiadającą wiedzę 
i doświadczenie w zakresie dendrologii i wiedzy o drzewach. Opracowanie powinno zawierać zestawienie drzew kolidujących z projektowaną budową odcinka ulicy Piłsudskiego  i Kościuszki.

- Rozstrzygnięcia w zakresie usuwania istniejącej zieleni i opłaty z tym związane uzależnione będą od formy realizacji to jest czy będzie to budowa, przebudowa czy też realizacja inwestycji w trybie tzw. „specustawy drogowej”.

W miarę możliwości zachować istniejący starodrzew, zwrócić uwagę na odległości chodników, dróg rowerowych itd. od istniejących drzew (szczególnie pomnika przyrody

i starodrzewia pod kątem obowiązujących przepisów branżowych narzucających te odległości).
	Przy projektowanych nowych nasadzeniach stosować gatunki głównie rodzime, niewymagające prowadzenia intensywnych prac pielęgnacyjnych. Stosować gatunki 
i odmiany komponujące się z istniejącym drzewostanem. Starać się unikać wąskich pasków zieleni przy jezdni (problem z koszeniem). Przy projektowanym oświetleniu wkomponować lampy nie kolidujące z koronami drzew.

E. ORGANIZACJA RUCHU.

Organizację ruchu projektować i uzgadniać w oparciu o Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177 z 2003 r., poz. 1729).  Na wykonanie organizacji winien być złożony osobny projekt, który zostanie zaopiniowany przez  Zarząd Dróg Miejskich w Koszalinie po uzyskaniu wcześniejszej opinii Policji. Rozwiązanie projektowe organizacji ruchu podlegać będzie zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Koszalina. W projekcie organizacji ruchu należy ująć następujące wymogi:

- Zawrzeć w projekcie uwagę, że montowane znaki przez wykonawcę muszą być „zakontrowane”, aby nie miały możliwości obracania się

- Wskazać z jakiej folii odblaskowej znaki te należy wykonać

- Oznakowanie poziome – docelowe należy projektować i wykonywać jako grubowarstwowe – gwarancja minimum 5 lat. (wyjątek stanowią jedynie czasowe rozwiązania docelowej organizacji ruchu takie jak tzw. próbne ronda wyznaczone oznakowaniem poziomym i pionowym jak i czasowe rozwiązania skrzyżowań - do czasu wprowadzenia docelowych rozwiązań)

W projektach docelowych organizacji ruchu (stałych) należy podać wykaz projektowanych znaków dla wykonawców

Dokumentację projektową  należy w pierwszej kolejności uzgodnić  z Zamawiającym.

Zakres prac do wykonania przez Wykonawcę:

- Projekty budowlane wraz z zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane aktualnym na dzień opracowania projektów wraz z projektami branżowymi wynikającymi z warunków branżowych, w oparciu o aktualną mapę sytuacyjno – wysokościową, warunki techniczne poszczególnych branż w tym projekt zagospodarowania zielenią,

2. Projekty wykonawcze – uszczegółowienie projektów budowlanych o elementy niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia (w tym wykonanie przekrojów poprzecznych drogi i tabeli robót ziemnych), umożliwiające etapowanie robót z podziałem na poszczególne etapy (zadania).

- Pozyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale   społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Dz. U. 2013.1235 z późn. zm.Nr 199 z 2008r., poz. 1227 z póź. zmianami) oraz ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody tj. Dz.U.2013.627 z późn. zm.  wraz z opracowaniem raportu o oddziaływaniu na środowisko w przypadku konieczności jego wykonania wynikającej z wydanej decyzji;

4.	Sporządzenie operatu wodno – prawnego, w przypadku konieczności jego wykonania.

5.	Uzyskanie aktualnego podkładu sytuacyjno – wysokościowego do celów projektowych z oznaczeniem granic własności według stanu prawnego. Jeżeli punkty graniczne nie zostały ustalone według stanu prawnego lub brak jest danych geodezyjnych do wniesienia na mapę do celów projektowych, granice należy ustalić w trybie postępowania rozgraniczeniowego.

6.	Opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,

przedmiarów robót oraz kosztorysów ofertowych i inwestorskich dla poszczególnych branż.

7.	Sporządzenie „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”.

8.	Pozyskanie materiałów i uzgodnień wymaganych obowiązującymi przepisami.

9. Sporządzenie dokumentów i wykonanie czynności związanych z pozyskaniem nieruchomości (działki po podziale przeznaczone pod pas drogowy) niezbędnych do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w oparciu o Ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, w tym sporządzenie projektów podziału nieruchomości wraz z utrwaleniem nowych punktów granicznych.

10.Sporządzenie wykazu terenów niezbędnych do realizacji zadania wraz z określeniem powierzchni, dołączenie do projektu wypisów z rejestru gruntów oraz ewentualnych zgód właścicieli terenu na zaprojektowanie i wykonanie robót niezbędnych do złożenia oświadczenia o prawie do dysonowania terenem na cele budowlane w przypadku trybu realizacji innym niż ZRID.

- Przygotowanie dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji administracyjnych pozwalających na rozpoczęcie robót i uzyskanie zezwolenia na realizacje robót.

- W przypadku dokonania podziałów działek, wykonanie stabilizacji nowych granic w terenie wraz z ich przyjęciem przez MODGiK operatów z robót geodezyjnych (działki po podziale przeznaczone na pas drogowy).

Dokumentacja powinna zawierać opis materiałów i rozwiązań projektowych za pomocą cech technicznych i jakościowych z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. Zakazuje się opisywania poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką materiałów i rozwiązań projektowych i nie można ich opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń.

Dokumentację opracować jako projekt budowlany i wykonawczy po wcześniejszym wyborze  wariantu koncepcyjnego w sposób umożliwiający etapowanie robót z podziałem na poszczególne ulice (zadania).

Zawartość dokumentacji dla opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowej ulicy

- projekty budowlane – 8 kompletów.

- projekty wykonawcze  dla każdej z branż – po 6 egz.

- dokumentacja geotechniczna – po 6 egz.

- inwentaryzacja i projekt zieleni - po 6 egz.

- projekt docelowej organizacji ruchu – po 6 egz.

- przedmiar robót dla każdej z branż – po 1 egz.

- kosztorysy inwestorskie dla każdej z branż – po 1 egz.

- kosztorysy ofertowe dla każdej z branż – po 1 egz.

- SST –  1 komplet

Dokumentację należy przekazać w formie elektronicznej ( kosztorys i SST w formie elektronicznej edytowalnej) i papierowej.

Dokumentację należy przekazać w formie elektronicznej ( kosztorys i SST w formie elektronicznej edytowalnej) i papierowej.

Przedmiot zamówienia należy opracować zgodnie z aktualnymi przepisami i zarządzeniami a w szczególności:

- Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999r. Nr43, poz. 430);

- Ustawę z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych tj Dz.U.2015.2031 z póź. zmianami.

- Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego tj Dz.U.2013.129.

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.Nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami;

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U.nr 177 z dnia 14.10.2003r., poz. 1729),

- Ustawy o ochronie przyrody tj. Dz.U.  2013.627 z późn.  zm.

- ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko tj.Dz.U.2013.1235 z późn. zm.

- Ustawa Prawo budowlane tekst jednolity: Dz.U. z 2013.1409 z późn. zm.

Załączniki:

  - załącznik nr 1 – załącznik mapowy

  - koncepcja przebudowy ulicy

  - Warunki techniczne na oświetlenie uliczne

  - Wykaz robót w zakresie sieci kanalizacyjnej MWIK