Opis przedmiotu zamówienia

- Ogólna charakterystyka Inwestycji.

Przedmiotem  zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy  Wojska Polskiego w Koszalinie na odcinku od ul. 4 Marca do ul. Dębowej.

W ramach zadania należy uwzględnić:

- opracowanie koncepcji z uwzględnieniem docelowego rozwiązaniem skrzyżowania z planowaną budową  łącznika przez tereny wojskowe (droga łącząca ul. Paderewskiego z Wojska Polskiego)  oraz skrzyżowania z ul. Dębową,

- wzmocnienie konstrukcji jezdni dla ruchu min KR - 4

- budowę kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami, uzupełnienie istniejącego odwodnienia

drogi i korpusu drogowego,

- budowę oświetlenia,

- usunięcie kolizji,

- wykonanie niezbędnych pomiarów i badań w tym badań geologicznych i konstrukcji jezdni, badań ruchu z uwzględnieniem ruchu pieszych,

- rozwiązania planowanych do budowy wzdłuż ulic zatok autobusowych, dróg rowerowych, chodników, miejsc postojowych dla potrzeb korzystających między innymi z  instytucji zlokalizowanych wzdłuż ulicy.

- opracowanie dokumentacji w oparciu o zatwierdzony układ drogowy w sposób umożliwiający etapowanie robót,

- opracowanie projektów branżowych wynikających z warunków technicznych poszczególnych branż, w sposób umożliwiający etapowanie robót,

Przewidywany zakres opracowania wskazano na załączniku mapowym nr 1.

I. PROGNOZY OBCIĄŻENIA RUCHEM PROJEKTOWANYCH ODCINKÓW.

Analizując przewidywany ruch na przedmiotowych odcinkach należy wykorzystać  pomiary własne jak i przeprowadzone do innych celów.  W opracowaniu  przyjąć  następujące założenia :

- konieczność wskazania tras(y)  jak  i  zastosowania    w    projekcie odpowiednich  rozwiązań  geometrycznych jak np. rodzaju włączeń, skrzyżowań czy zalecanej zmiany organizacji ruchu wraz z podaniem ewentualnych ograniczeń dla ruchu określonej grupy pojazdów (np. wojskowych),

- analizując  natężenia i rodzaj  ruchu występujący obecnie i docelowy, rozwiązania projektowe geometrii poprzeć trajektoriami – korytarzami ruchu dla przyjętego pojazdu miarodajnego ,

- ustalając kategorię obciążenia nawierzchni ruchem i docelowo kategorię ruchu stanowiącą podstawę do zaprojektowania konstrukcji drogi należy podać założenia dotyczące struktury ruchu wraz z jego prognozą (metoda PKB).

- przy projektowaniu przyjąć konstrukcję jezdni dla kategorii ruchu min. KR-4 dla oraz doprowadzenie podłoża do G1,

II.  PRZEBIEG TRASY

Przebieg trasy jak i zakres robót należy ustalić w oparciu o Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Koszalina. Rozwiązania projektowe drogi mogą wymagać opracowania zabezpieczenia ich przed napływem wód opadowych i roztopowych, jak i zabezpieczenia korpusu drogi przed poziomem wód gruntowych. Należy w projekcie uwzględnić odwodnienie drogi w tym budowę kanalizacji  deszczowej w celu obsługi zlewni dla drogi i terenów przyległych oraz nawiązanie do rozwiązań dotyczącej zmiany układu komunikacyjnego w związku z wykonaną przebudową skrzyżowania ulicy 4 Marca -Wojska Polskiego. Projektując pas drogowy ulicy Wojska Polskiego należy przewidzieć lokalizację zatok autobusowych, dróg rowerowych i miejsc postojowych, a w miejscu skrzyżowań z ulicą Św. Wojciecha i Dębową mając na uwadze konieczność powiązania nowo projektowanych dróg w tym rowerowych z ulicą Paderewskiego i drogą S-11 podać w koncepcji projektowej rozwiązanie docelowe tych skrzyżowań. Projektując kompleksowe zagospodarowanie pasa drogowego należy uwzględnić między innymi Zarządzenie Nr 454/1996/13 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 15 października 2013 roku w sprawie zasad usytuowania sieci infrastruktury technicznej w planowanych pasach drogowych na nieruchomościach, którymi gospodaruje Prezydent Miasta Koszalina rozstrzygając jednocześnie sprawę lokalizacji brakujących obecnie elementów drogi. Nie wykluczamy innych rozwiązań geometrii skrzyżowań. Projektując ulicę  należy rozwiązać powiązania dróg rowerowych z już istniejącymi i projektowanymi oraz biorąc pod uwagę ograniczenia terenowe przewidzieć wykonanie miejsc postojowych na odcinku od skrzyżowania z ulicą 4 Marca do skrzyżowania z ulicą Dębową. Ewentualną przebudowę infrastruktury projektować tak, aby  realizacja zadania odbywała się na działkach, znajdujących się we władaniu Gminy Miasta Koszalin. Należy wykazać, czy  jest możliwe przeprowadzenie  ulicy o tak założonych parametrach bez dokonywania wyburzeń, czy też przebudów istniejących obiektów budowlanych oraz wskazać standardy kształtowania przestrzeni, to jest lokalizację zatok, chodnika czy też chodników, drogi rowerowej i uzbrojenia terenu uwzględniając oczekiwania jednostek branżowych. Projektując w/w zadanie należy odnieść się poza ruchem pieszo-rowerowym do sposobu poprowadzenia ruchu autobusowego, możliwości lokalizacji miejsc postojowych oraz konieczności wykonania zjazdów do działek zarówno nowych (o ile warunki techniczne pozwolą na ich lokalizację) jak i istniejących. Lokalizację zatok autobusowych z MZK Koszalin.

III.    SKRZYŻOWANIA  I ORGANIZACJA RUCHU.

Geometrię ulicy należy projektować wskazując rozwiązania poszczególnych elementów takich, jak np. jezdnia o odpowiednich parametrach (w studium zapis 024 KDL), zatoki autobusowe, drogi rowerowe, chodniki czy miejsca postojowe, a także typy skrzyżowań należy na etapie opracowania koncepcyjnego przedstawić do uzgodnienia. Obszar skrzyżowania z ulicą Dębową opracować uwzględniając ustalenia zawarte w koncepcji Autorskiej Pracowni Projektowej mgr inż. Jan Sontowski. Przedstawione  rozwiązania winny być wykonane wraz z projektowaną organizacją ruchu nawiązującą do już istniejącego zagospodarowania, jak i organizacji ruchu istniejącej. Ustalenia z koncepcji należy przyjąć w projekcie budowlanym. Projekt zagospodarowania uzupełniony o elementy wymienione powyżej należy przeanalizować zarówno pod względem funkcjonalnym (szczególnie ze względu na charakter tej części miasta), ruchowym (wskazać korytarze ruchu), koniecznego uzbrojenia terenów i usunięcia istniejących kolizji  mając na względzie koszty  budowy inwestycji ( podać wnioski). Przed rozpoczęciem projektowania ustalić z jednostkami infrastrukturalnymi planowane ich inwestycje w pasach drogowych.

IV.  OŚWIETLENIE

Oświetlenie ulicy zaprojektować dla przyjętej klasy ulicy przyjmując odpowiednią kategorię oświetlenia w oparciu o obliczenia parametrów  oświetleniowych oraz warunki techniczne wydane przez ZDM zgodnie z normą  oraz zaleceniami  dotyczącymi oświetlenia dróg i ulic wydanych przez PKOŚ Warszawa,  takich jak:

- luminancja jezdni,

- natężenie oświetlenia,

równomierność oświetlenia 
W projekcie należy uwzględnić budowę oświetlenia  z doświetleniem przejść dla pieszych oraz  przebudowę istniejącej sieci oświetleniowej w przypadku wystąpienia kolizji z projektowanymi elementami ulicy.

Projektowane oświetlenie winno być wykonane w oparciu o warunki techniczne wydane przez ZDM, a w przypadku istniejącego oświetlenia co do sposobu jego likwidacji do jego właściciela.

V.   UZBROJENIE

Na etapie projektu w oparciu o ostateczny układ drogowy oraz wydane warunki  techniczne, zaprojektować elementy związane z zarządzaniem ruchem drogowym i usunięciem kolizji oraz elementy infrastruktury związanej z drogą tj. oświetlenie, budowę kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami, odwodnienia drogi i korpusu drogowego.

Kwalifikacji prawnej co jest kolizja, a co budową nowej infrastruktury nie drogowej winien dokonać projektant tej infrastruktury.

W opracowaniu należy odnieść się do projektowanej i istniejącej infrastruktury technicznej pod kątem niezbędnych jej przebudów w tym uzupełnienia istniejącego odwodnienia oraz wymiany istniejącego odwodnienia np. wpustów, regulacji i naprawy studni kanalizacyjnych.

Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z właścicielami sieci w zakresie opracowania dokumentacji projektowej na ich ewentualną przebudowę zleconą w odrębnym trybie przez właściciela sieci.

VI. CHARAKTERYSTYKA WYBRANEGO WARIANTU

Do dalszego opracowania (projektu budowlanego) po przedstawieniu rozwiązania przez jednostkę projektową zostanie wybrane zagospodarowanie, które zdaniem inwestora i projektanta będzie optymalne pod kątem ruchowym, funkcjonalnym i kosztowym. Przedmiotem oceny rozwiązania projektowego winny być przede wszystkim podane argumenty przez projektanta, które przemawiają za wyborem rozwiązania, jak np.:

- minimalizacja problemów związanych z przepustowością wlotów

skrzyżowań, pozyskiwania terenów, przebudów infrastruktury itp.

- zapewnienie optymalnych warunków parkowania, ruchu pieszych i ruchu rowerowego,

- elementy szczególnie rzutujące na sposób wykonania, zasadność wprowadzonych rozwiązań  jak i koszty wykonania zadania.

- Zalecenia ogólne

I. WPROWADZENIE

Projekt należy opracować zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 r. ze zm).

Podstawą realizacji inwestycji winny być ustalenia wynikające z obowiązującego studium, własności oraz zaakceptowanej koncepcji planu zagospodarowania.

Podstawowe parametry techniczne.

- Jak w studium - 024KDL dla obciążenia min. KR-4

- Szerokość pasa drogowego – zgodna ze stanem istniejącym i warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. u. Nr 43 z 1999 r ze zm) i Zarządzeniem Nr 454/1996/13 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 15 października 2013 roku w sprawie zasad usytuowania sieci infrastruktury technicznej w planowanych pasach drogowych na nieruchomościach, którymi gospodaruje Prezydent Miasta Koszalina,

3.  Połączenia z innymi ulicami – poprzez skrzyżowania,

4. Projekt winien obejmować (o ile zajdzie taka konieczność) budowę lub przebudowę 	zjazdów zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 	460). Zjazdy projektować zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny 	odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 r. ze zm).

5. Skrzyżowania winny być przedstawione wraz z projektowaną organizacją ruchu, 
	a  geometria zjazdów winna być  dostosowana do funkcji terenów przyległych.

Zakres opracowania.

Dokumentację opracować jako projekt budowlany i wykonawczy po wcześniejszym wyborze  wariantu koncepcyjnego.

Wariant koncepcyjny .

Zakres opracowania powinien wynikać:

1) z ustaleń obowiązującego studium

2) koncepcji opracowanej przez Autorską Pracownię Projektową mgr inż. Jan Sontowski ,

3) oczekiwań ZDM przedstawionych w rozdziale II.

Opracowanie projektowanego zadania winno w swym zakresie uwzględniać rozwiązania przebudowanego skrzyżowania ulicy 4-Marca z ul. Wojska Polskiego .  Opracowanie wykonać w skali  1:500.

Oczekujemy przedstawienia w rozwiązaniach :

- rozwiązania docelowego w zakresie infrastruktury,

- koncepcyjnego rozwiązania docelowego skrzyżowania z planowaną budową łącznika przez tereny wojskowe (droga łącząca ul. Paderewskiego z Wojska Polskiego).

c) oddziaływania na środowisko i jakie skutki to oddziaływanie wywoła mając na uwadze uchwalony „Program ochrony przed hałasem” (np. konieczność budowy ekranów akustycznych),

Uzgodniony z zamawiającym wariant musi zostać wstępnie zaopiniowany przez  przedsiębiorstwa branżowe posiadające  lub też przewidujące umieścić swoje urządzenia w projektowanych pasach drogowych, a lokalizację zatok z MZK Koszalin.

Sposób wykonania dokumentacji.

Dokumentację należy opracować zgodnie z:

- wprowadzonymi przez miasto „Standardami technicznymi dla infrastruktury rowerowej Koszalina”, przyjętych do stosowania Zarządzeniem wewnętrznym Nr 136/2010 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 24.06.2010 r.

- Opracowaniem pn. „Opracowanie planu poprawy istniejącej sieci dróg rowerowych 
i kierunków dalszego rozwoju sieci” wykonanym przez Pana Wojciecha Grelę zgodnie z umową zawartą z Urzędem Miejskim w Koszalinie.

- „Programem ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Koszalina” mając między innymi na uwadze  podane w nim  konieczne działania.

II. WARUNKI, WYTYCZNE I ZAŁOŻENIA, JAKIE WINNY BYĆ UWZGLĘDNIONE 
W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania i przepisy prawne opracowując dokumentację projektową należy spełnić następujące warunki :

A. Dla dróg rowerowych projektowanych jako nowe należy uwzględnić:

1.  Zasady ruchu rowerowego:

a) Projektując drogę rowerową należy brać pod uwagę możliwości terenowe jej prowadzenia. Mając na uwadze przewidywany  ruch samochodowy droga rowerowa winna przebiegać  poza jezdnią stosownie do już zlokalizowanych dróg rowerowych i stanowić ich kontynuacje.

Należy dokonać analizy istniejącego i planowanego układu dróg rowerowych i rozwiązań, aby zminimalizować ilość przejazdów rowerowych przez zjazdy i skrzyżowania.

b) Przy przekraczaniu zjazdów i skrzyżowań należy jednoznacznie rozstrzygnąć pierwszeństwo przejazdu poprzez zachowanie kolorystyki drogi rowerowej. Projektem objąć przebudowę zjazdów i skrzyżowań w ciągu projektowanej ścieżki i chodnika wraz 
z rozwiązaniem odwodnienia.

2. Nawierzchnię:

a) Nawierzchnia ścieżki rowerowej z masy mineralno-asfaltowej gr. min 8 cm (2x4cm) 
z warstwą ścieralną o uziarnieniu 8 mm koloru czerwonego zgodnie 
z wymaganiami określonymi w SST;

b) konstrukcja ze względu na mechaniczne oczyszczanie i zimowe utrzymanie winna zapewniać poruszanie się pojazdów o ciężarze całkowitym 2500 kG na podłożu G1 poza jezdnią, a w jezdni jak dla jezdni.

c) na podjazdach, łukach oraz przed skrzyżowaniami rozważyć zastosowanie nawierzchni przeciwpoślizgowych np. antiskid.

d) „obramowanie”: w zależności od miejsca (jezdnia, zatoki postojowe, chodnik, droga rowerowa) krawężnik kamienny  lub opornik betonowy na ławie betonowej z oporem. Opornik betonowy nie może wystawać ponad niweletę chodnika i ścieżki rowerowej,

3. Przekrój poprzeczny:

a) szerokość drogi rowerowej dwukierunkowej nie mniej niż 2,0 m jednokierunkowej 1,5 m

b) wolna przestrzeń (skrajnia) po obu stronach min. 0,5 m, wyjątkowo 0,2 m na łukach po zewnętrznej stronie,

c) skrajnia pionowa drogi rowerowej to 2,5 m - dotyczy to także gałęzi, drzew, znaków itp.,

d) promienie łuków na odcinkach poza skrzyżowaniami 15-20 m lub więcej, w rejonie skrzyżowań dopuszcza się 4 m,

4. Skrzyżowania:

a) Zapewnić odpowiednią widoczność wzajemną wszystkim uczestnikom ruchu. Wszystkie skrzyżowania i punkty przecięcia dróg rowerowych z siecią drogową projektować tak, aby kąt widoczności przeszkód i innych pojazdów nie przekraczał 90 stopni w stosunku do toru jazdy.

b) W obrębie skrzyżowania z wydzielonymi drogami rowerowymi należy zminimalizować kolizje rowerzystów z pieszymi oraz zapewnić odpowiednią widoczność wzajemną rowerzystów, kierowców i czytelność manewrów.

c) Przy przejazdach rowerowych w obrębie skrzyżowań stosować bariery drogowe ustawione poprzecznie, które zapobiegają wejściom pieszych na przejazd rowerowy względnie pojazdu na chodnik oraz pozwoli na podparcie rowerzysty,

5.  Pozostałe uwarunkowania.

a) Projektując drogę rowerową, należy brać pod uwagę różne typy rowerów, w tym tandemy, rowery z przyczepkami dziecięcymi, rowery towarowe, rowery poziome - dłuższe niż przeciętne i trudniejsze w manewrowaniu na ciasnych łukach i skrzyżowaniach. Należy również brać pod uwagę rowerzystów przewożących znaczne bagaże (sakwy, przyczepki) którzy nie mogą wykonywać wielu manewrów.

b) Rozwiązania infrastrukturalne muszą być spójne z parametrami pojazdów i urządzeń, służących do czyszczenia i odśnieżania ulic, chodników i ścieżek rowerowych.

c) Należy przyjąć, że maksymalna szerokość rowerów poruszających się na drogach rowerowych nie przekracza 0,95 m.

B.  Konstrukcje i przekroje jezdni.

1. Przebudowę istniejącej jezdni i skrzyżowań należy poprzedzić badaniami i oceną stanu technicznego konstrukcji nawierzchni oraz jej podłoża, zgodnie z § 154 warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124) i zmianami (Dz. z 2015 r. poz. 329).  Na całej długości trasy objętej projektem należy wykonać odwierty , w oparciu, o które będzie ustalana konstrukcja jezdni znajdujących się w strefie objętej opracowaniem.

2. Nawierzchnia bitumiczna tzw. cicha, kostka granitowa, kostka bazaltowa, bruk kamienny 
i kostka betonowa o różnych kolorach stosownie do danego elementu i przyjętych rozwiązań projektowych

3. Przy przejściach dla pieszych zastosować elementy  z wypukłymi wypustkami 5 mm - bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych. W obrębie przejść i przejazdów rowerowych nie należy projektować ścieków przykrawężnikowych.

4. Dodatkowe wytyczne projektowe

- Badania geotechniczne wykonać wraz z określeniem geotechnicznych warunków posadowienia obiektu budowlanego;

- W oparciu o odwierty dokonać oceny stanu technicznego istniejącej nawierzchni.

- Konstrukcja nawierzchni zjazdów, miejsc postojowych posadowiona na podłożu niewysadzinowym i podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. min 20 cm.

- Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm (kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym); Nie wyklucza się innych materiałów wynikłych z uzgodnień z jednostkami administracyjnym, o których mowa 
powyżej. W obrębie przejść dla pieszych zastosować elementy prefabrykowane z wypustkami o wysokości min. 5 mm

- Nawierzchnia drogi rowerowej z masy mineralno-asfaltowej gr. min 6 cm (2x3cm) (zaleca się ze względu na kostki betonowe gr. 8 cm 2x4 cm)  z warstwą ścieralną o uziarnieniu 8 mm koloru czerwonego zgodnie 
z wymaganiami określonymi w SST;

- Nawierzchnia  zjazdów i miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej 
gr. 8 cm kolor grafit (poza przebiegiem ścieżki rowerowej);

- Warstwa ścieralna nawierzchni jezdni z tzw. nawierzchni cichych 
o uziarnieniu gr.  8mm, zgodnie z wymaganiami określonymi w SST;

- Krawężniki kamienne osadzone na ławie betonowej (posadowiony bezpośrednio na wilgotnym, świeżym i niestężonym betonie)

- Chodnik  w obramowaniu z obrzeży betonowych 8x30 posadowionych na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 „na mokro”  (posadowiony bezpośrednio na wilgotnym, świeżym i niestężonym betonie);

- droga  rowerowa w obramowaniu z oporników betonowych 12x22 posadowionych na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 „na mokro”  (opornik posadowiony bezpośrednio na wilgotnym, świeżym i niestężonym betonie);

- Ścieki przykrawężnikowe z kostki  betonowej lub kamiennej posadowionej na wspólnej ławie betonowej podkrawężnikowej;

- Uzupełnienie odwodnienia mając na uwadze konieczność uwzględnienia, poza odwodnieniem drogi i korpusu drogowego, budowę kanalizacji deszczowej, wykonanie odprowadzeń do przyległych działek, podłączenie rynien spustowych, podłączenia wpustów i ewentualnych drenaży na warunkach określonych przez MWiK Koszalin.

- dla zatok autobusowych przyjąć nawierzchnie z kostki kamiennej rzędowej  o wysokości 18 cm ze spodem i górą kostki ciętą. Konstrukcję dostosować do tej to technologii nawierzchni. W obrębie zatok autobusowych zastosować krawężnik przystankowy i elementy prefabrykowane z wypustkami 
o wysokości min. 5 mm.

C. OŚWIETLENIE DROGOWE

W projekcie należy dokonać analizy lokalizacji istniejącego oświetlenia drogowego pod kątem spełnienia warunków technicznych natężenia oświetlenia i jego likwidacji . 
W przypadku nie spełnienia w/w warunków należy realizować je w oparciu o warunki techniczne uzyskane od inwestora.

Sieć oświetleniowa, słupy , szafka oświetleniowa, oprawy i inne urządzenia będące integralna częścią instalacji oświetleniowych stanowić będą majątek Gminy Miasta Koszalin w imieniu której działa Zarząd Dróg Miejskich. W związku z powyższym dokumentacja projektowa powinna spełniać następujące warunki:

Przed przystąpieniem do wykonania projektu należy:

- sporządzić inwentaryzację istniejących urządzeń oświetleniowych, 
w przypadku kiedy właścicielem oświetlenia nie jest Gmina Miasto Koszalin, należy wystąpić do właściciela o warunki likwidacji,

- ustalić z Zamawiającym rodzaj zasilania i lokalizację urządzeń zasilająco-sterujących i pomiarowo-rozliczeniowych,

- wystąpić do Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie celem pozyskania warunków technicznych budowy oświetlenia drogowego,

- dostarczyć Zamawiającemu wszystkie dane niezbędne do uzyskania warunków przyłączenia do sieci od dostawcy energii.

Ogólne wymagania oświetleniowe:

- projektowane oświetlenie należy wyposażyć w system sterowania zapewniający m.in. możliwość ograniczenia poboru energii w okresach zmniejszonego natężenia ruchu pojazdów i pieszych,

- oświetlenie powinno obejmować wszystkie elementy pasa drogowego tj. jezdnię, chodnik, drogę rowerową,

- należy przewidzieć, w porozumieniu z Zamawiającym, możliwość zasilania z instalacji oświetlenia drogowego innych urządzeń                  i obiektów na terenie objętym projektem (oświetlenie wiat przystankowych w tym zasilanie urządzeń informacyjnych, parkingów, itp.),

- wymaga się, aby projektowane słupy oświetleniowe spełniały normę dotyczącą bezpieczeństwa biernego PN-EN 12767, (nie wyklucza się ze względu na charakter terenu wykonania słupów i opraw ozdobnych).

- należy uwzględnić doświetlenie przejść dla pieszych,

- lokalizację słupów oświetleniowych należy zaprojektować w sposób nie powodujący kolizji i uciążliwości dla użytkowników dróg.

Projekt, przed złożeniem do Zespołu ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu, podlega uzgodnieniu w poszczególnych działach Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie – uzgodnienie w formie pisemnej 
z działów dotyczących usytuowania oświetlenia i uzgodnienia treści opisowej projektu.

C. POD KĄTEM ZIELENI.

Dokumentacja projektowa winna obejmować:

- inwentaryzację istniejącej zieleni

- projekt zagospodarowania zielenią i projekt nasadzeń,

- obramowanie drzew brukiem kamiennym w przypadku jego lokalizacji w chodniku,

- przewidzieć zabezpieczenie istniejących drzew przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót.

Zgodnie z Poleceniem służbowym nr 3/13 z 18.03.2013 Prezydenta Miasta Koszalina w sprawie realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych przez NIK w dokumentacji projektowej, będącej podstawą do zlecenia zadania inwestycyjnego w sposób szczegółowy należy określić przedmiot zamówienia w tym ilość drzew i powierzchnię krzewów przewidzianych do wycinki lub przesadzenia w ramach danej inwestycji.

- Obowiązek uwzględnienia przez projektanta w kosztorysie inwestorskim szacunkowej wartości drewna pozyskiwanego z usuwanych drzew, która pomniejszy koszy inwestycji.

- Inwentaryzację drzew i krzewów, wykonaną przez osobę posiadającą wiedzę 
i doświadczenie w zakresie dendrologii i wiedzy o drzewach. Opracowanie powinno zawierać zestawienie drzew kolidujących z projektowaną budową odcinka ulicy Piłsudskiego  i Kościuszki.

W miarę możliwości zachować istniejący zadrzewienie, zwracając uwagę na odległości chodników, dróg rowerowych itd. od istniejących drzew pod kątem obowiązujących przepisów branżowych narzucających te odległości. 
	Przy projektowanych nowych nasadzeniach stosować gatunki głównie rodzime, niewymagające prowadzenia intensywnych prac pielęgnacyjnych. Stosować gatunki 
i odmiany komponujące się z istniejącym drzewostanem. Starać się unikać wąskich pasków zieleni przy jezdni (problem z koszeniem).

D. ORGANIZACJA RUCHU.

Organizację ruchu projektować i uzgadniać w oparciu o Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. nr 177  z dnia 16 kwietnia 2004 r. poz. 1729).  Na wykonanie organizacji winien być złożony osobny projekt, który zostanie zaopiniowany przez  Zarząd Dróg Miejskich w Koszalinie po uzyskaniu wcześniejszej opinii Policji. Rozwiązanie projektowe organizacji ruchu podlegać będzie zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Koszalina. W projekcie organizacji ruchu należy ująć następujące wymogi:

Znaki pionowe

- Znaki montowane maja być „zakontrowane” aby nie miały możliwości obracania się

- Wszystkie znaki należy wykonać z folii odblaskowej typu II

- Wszystkie znaki należy zastosować z grupy znaków średnich natomiast znaki C-13 ,,droga dla rowerów’’, C-13/16 droga dla pieszych i rowerów oraz C-16 droga dla pieszych oraz odpowiednio ich zakończenia C-13a, C-16a należy zastosować z grupy wielkości znaków mini

-Wszystkie znaki pionowe, słupki wygradzające i parkingowe, należy montować w tzw. gniazdach zapewniających możliwość łatwej wymiany uszkodzonych elementów infrastruktury miejskiej. W/w gniazd nie należy umieszczać 
w zieleńcach i pasach dzielących jezdnie(zieleń).

Znaki poziome

- oznakowanie poziome – docelowe należy projektować i wykonywać jako grubowarstwowe w technologii chemoutwardzalnej;

- w projektach należy obowiązkowo umieszczać wykaz projektowanych znaków,

- projekty docelowych organizacji ruchu (stałych) powinny zawierać podstawowe wymiary znaków, zasady ich montażu, wzory ustawień znaków oraz szczegóły/detale umieszczania barierek, balustrad, barieroporęczy słupków, ogrodzeń łańcuchowych/segmentowych czy drogowych barier ochronnych,

- przejścia dla pieszych P-10 i przejazdy dla rowerzystów P-11 nie mogą kolidować 
z projektowanymi wpustami (wpusty nie mogą znajdować się w przejściach dla pieszych, 
a poza przejściem od strony napływu wód opadowych).

E. POD KĄTEM INFRASTRUKTURY I URZADZEŃ OBSŁUGI PKOMUNIKACYJNEJ.

- urządzenia obsługi pasażerów (wiaty przystankowe, słupki przystankowe, ławki, kosze na śmieci) wymienić na nowe, w przypadku nowej wiaty przystankowej nie może być ona mniejsza od istniejącej, słupki przystankowe należy wyposażyć w ławkę i kosz na śmieci wolnostojący,

- pozostawić obecną lokalizację przystanków z ewentualną budową zatok                   w przypadku ich braku

- przeanalizować możliwość lokalizacji dodatkowych przystanków komunikacyjnych w uzgodnieniu z Miejskim Zakładem Komunikacji Sp. z o. o.  w Koszalinie,

- w przypadku nowych przystanków należy przewidzieć w miarę możliwość lokalizacyjnych postawienie nowych (wiat przystankowych lub słupków przystankowych        z ławką i koszem na śmieci),

- kosze uliczne należy zlokalizować w rejonie skrzyżowań i przy przejściach dla pieszych, lokalizacja nie zakłócająca widoczności i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego. Kosze zamontowane w sposób trwały – wolnostojące na słupku, nie mogą być zamontowane na sygnalizatorach świetlnych, słupach oświetleniowych i znakach drogowych. Kosz stalowy zabezpieczony antykorozyjnie o pojemności nie mniejszej niż 45 l, w kolorze ciemno-zielonym z napisem w kolorze czarnym ZDM dodatkowo od górnej krawędzi żółty pas szerokości 10 cm,

- przy przebudowie przystanków oraz zatok autobusowych należy dostosować           ich dostępność dla osób niepełnosprawnych poprzez zastosowanie rozwiązań konstrukcyjnych w ich obrębie oraz w obrębie towarzyszących im przejść dla pieszych.

Zakres prac do wykonania przez Wykonawcę:

Projekty budowlane wraz z zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane aktualnym na dzień opracowania projektów wraz z projektami branżowymi wynikającymi z warunków branżowych, w oparciu o aktualną mapę sytuacyjno – wysokościową, warunki techniczne poszczególnych branż w tym projekt zagospodarowania zielenią,

2) Projekty wykonawcze – uszczegółowienie projektów budowlanych o elementy niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia umożliwiające etapowanie robót

3) Pozyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale   społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
Dz. U. 2013.1235 z późn. zm.Nr 199 z 2008r., poz. 1227 z póź. zmianami) oraz ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody tj. Dz.U.2013.627 z późn. zm.  wraz z opracowaniem raportu o oddziaływaniu na środowisko w przypadku konieczności jego wykonania wynikającej z wydanej decyzji;

4) Pozyskanie decyzji lokalizacji celu publicznego;

5) Sporządzenie operatu wodno – prawnego, w przypadku konieczności jego wykonania.

6) Uzyskanie aktualnego podkładu sytuacyjno – wysokościowego do celów projektowych z oznaczeniem granic własności według stanu prawnego. Jeżeli punkty graniczne nie zostały ustalone według stanu prawnego lub brak jest danych geodezyjnych do wniesienia na mapę do celów projektowych, granice należy ustalić w trybie postępowania rozgraniczeniowego.

7) Opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,

przedmiarów robót oraz kosztorysów ofertowych i inwestorskich dla poszczególnych branż.

8) Sporządzenie „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”.

9)	Pozyskanie materiałów i uzgodnień wymaganych obowiązującymi przepisami.

10) Sporządzenie wykazu terenów niezbędnych do realizacji zadania wraz z określeniem powierzchni, dołączenie do projektu wypisów z rejestru gruntów oraz ewentualnych zgód właścicieli terenu na zaprojektowanie i wykonanie robót niezbędnych do złożenia oświadczenia o prawie do dysonowania terenem na cele budowlane.

11) Opracowanie wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami o dofinansowanie zadania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój zgodnie z obowiązującym wzorem wniosku i instrukcją wypełniania wniosku na rok 2016.

12) Sporządzenie Programu Inwestycji z oceną efektywności ekonomicznej inwestycji zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z póź. zm.).

Zawartość dokumentacji objętej przedmiotem zamówienia:

- dla opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowej ulicy

- projekty budowlane – 8 kompletów.

- projekty wykonawcze  dla każdej z branż – po 6 egz.

- dokumentacja geotechniczna – po 6 egz.

- inwentaryzacja i projekt zieleni - po 6 egz.

- projekt docelowej organizacji ruchu – po 6 egz.

- przedmiar robót dla każdej z branż – po 1 egz.

- kosztorysy inwestorskie dla każdej z branż – po 1 egz.

- kosztorysy ofertowe dla każdej z branż – po 1 egz.

- SST –  1 komplet

- dla opracowania wniosku o dofinansowanie

- Wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami o dofinansowanie zadania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój zgodnie z obowiązującym wzorem wniosku i instrukcją wypełniania wniosku na lata 2016 – 2019 -  4 egz.

- Program Inwestycji z oceną efektywności ekonomicznej inwestycji zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010r w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z póź. zm.) – 4 egz.

Dokumentację opracować jako projekt budowlany i wykonawczy w sposób umożliwiający etapowanie robót.

Opracowaną dokumentację należy przekazać Zamawiającemu protokołem zdawczo-odbiorczym. w formie elektronicznej ( kosztorys i SST w formie elektronicznej edytowalnej) i papierowej.

Dokumentacja powinna zawierać opis materiałów i rozwiązań projektowych za pomocą cech technicznych i jakościowych z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. Zakazuje się opisywania poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką materiałów i rozwiązań projektowych i nie można ich opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń.

Przedmiot zamówienia należy opracować zgodnie z aktualnymi przepisami i rozporządzeniami 
a w szczególności:

- Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 124);

- Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462);

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129);

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. nr 177  z dnia 16 kwietnia 2004 r. poz. 1729);

- Ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015r.  poz. 1651);

- Ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235)

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2013.1409).

Załączniki:

  - załącznik nr 1 – załącznik mapowy

  - warunki techniczne w zakresie sieci wod.-kan.

  - Warunki techniczne w zakresie oświetlenia