Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia dotyczy opracowania dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dla zadania pn. „Budowa sieci ciepłowniczej preizolowanej 2x114,3/200 wysokich parametrów wraz z przyłączami i odejściami do poszczególnych budynków przy ulicy Piłsudskiego, Waryńskiego w Koszalinie.”

Powyższe zadanie należy wykonać zgodnie z załączonymi warunkami technicznymi MEC Sp. z o.o. Koszalin nr 63/2015, z dnia 21.12.2015r. i wytycznych do projektowania sieci ciepłowniczych stanowiący załącznik nr…..

Założenia do projektu: jedno przyłącze na dwa budynki a w każdym budynku indywidualny węzeł.

- Przedmiot zamówienia obejmuje:

- Inwentaryzację do celów projektowych i kosztorysowych.

- Uzyskanie mapy do celów projektowych.

- Uzyskanie wykazu właścicieli działek.

- Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub wypis z planu. Uzgodnienie w Wydziale Nieruchomości oraz ZDM Koszalin lokalizacji projektowanej sieci wraz z przyłączami.

- Wykaz właścicieli gruntów na trasie (łącznie z mapą ewidencji) oraz ich zgody, adresowane na MEC na wejście na teren działek wraz z wypisem 
z rejestru gruntów. W przypadku braku zgody lub możliwości jej uzyskania, Projektant musi to udokumentować z wykazaniem działań, jakie w tym przedmiocie poczynił.

- W przypadku konieczności usunięcia nasadzeń trwałych (drzewa, krzewy), zgody właścicieli działek na ich usunięcie.

- Ustalenie pisemne z potencjalnym Odbiorcą ciepła lokalizacji przyszłych węzłów ciepłowniczych w poszczególnych budynkach oraz potrzebną do niej inwentaryzację piwnic.

- Uzyskanie decyzji konserwatora zabytków, jeżeli będzie wymagana.

- Opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego zawierającego wszystkie wymagane branże do realizacji zadania oraz czytelną mapę do celów projektowych. Do projektu załączyć wykolorowane mapy zespołu 
ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu 
w Wydziale Geodezji Kartografii i Katastru Urzędu Miejskiego 
w Koszalinie (KUPSUT). Projekty powinny uwzględniać etapowość ich realizacji.

- Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Opracowanie przedmiaru robót uwzględniającego podział na sieć ciepłowniczą i poszczególne przyłącza.

- Opracowanie kosztorysu inwestorskiego scalonego uwzględniającego podział na sieć ciepłowniczą i poszczególne przyłącza wraz z dołączoną kalkulacją szczegółową cen jednostkowych, analizą indywidualną nakładów rzeczowych oraz analizą własną cen czynników produkcji i wskaźników narzutów pośrednich i zysku.

- Projektant/Kosztorysant zobowiązany jest do ustalenia danych wyjściowych do kosztorysowania oraz sporządzenia kosztorysu wariantowego uwzględniającego koszt odtworzenia konstrukcji nawierzchni.

- Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia jest zobowiązany również do:

- dokonania uzgodnień branżowych z Działem Strategii i Rozwoju MEC Koszalin,

- uzyskania opinii w zakresie zieleni,

- dokonania uzgodnień  w zespole ds. KUPSUT,

- podania wytycznych do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- zgłoszenia zamiaru budowy do właściwego organu lub uzyskanie pozwolenia na budowę.

- Wymagana ilość poszczególnych elementów dokumentacji obejmuje:

- Projekty budowlane zawierające wszystkie wymagane branże do realizacji zadania:

- wersja papierowa w ilości 6 egzemplarzy,

- wersja na CD: opis w formacie, obliczenia *.xls, *.dxf, *.doc, lub *.pdf, mapy *.dwg, w ilości 1 egzemplarza.

- Projekty wykonawcze zawierające wszystkie wymagane branże do realizacji zadania:

- wersja papierowa w ilości 4 egzemplarzy,

- wersja na CD: opis w formacie, obliczenia *.xls, *.dxf, *.doc, lub *.pdf, mapy *.dwg, w ilości 1 egzemplarza.

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót:

- wersja na CD w formacie *.doc w ilości 1 egzemplarza.

- Przedmiary robót:

- wersja na CD w formie pozwalającej na otwarcie pliku w programie RODOS w wersji 6.0 w ilości 1 egzemplarza.

- Kosztorys inwestorski:

- wersja papierowa w ilości 1 egzemplarza,

- wersja na CD w formie pozwalającej na otwarcie pliku w programie RODOS w wersji 6.0 w ilości 1 egzemplarza.

Dokumentacje w wersji elektronicznej mogą być zamieszczone na jednym nośniku.

UWAGA:

Dokumentacja Projektowa wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych ma być wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 2 września 2004 roku „w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego” (Dz. U. z 2013 poz. 1129 z późń. zm.).

Kosztorys Inwestorski należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz.1389 z póżń. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129)

UWAGA

Projektanci, którzy będą wykonywać przedmiot zamówienia, muszą przynależeć do właściwej Izby Samorządu Zawodowego Projektantów przez cały okres realizacji zamówienia.