|  | PROJEKT WYKONAWCZY Przebudowa skrzyżowania ulic Zwycięstwa – Stawisińskiego – Pileckiego w Koszalinie |
| --- | --- |

Projekt przebudowy kolizyjnej sieci teletechnicznej na tym skrzyżowaniu.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

DLA BRANŻY TELEKOMUNIKACYJNEJ

Inwestor: 	Zarząd Dróg Miejskich w Koszalinie.

Ul. Połczyńska 24

75-815 Koszalin

Branża telekomunikacyjna:

opracował:

Marian Łyczak

główny projektant, proj. branży drogowej: mgr inż. Jan Sontowski

upr § 2 ust.1,§ 5 ust.1,§ 13 ust.1p.3b nr A/PB/8300/40/84 WBPPAiNB Koszalin

Koszalin,  czerwiec 2015

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST)

Spis treści

D – 01.03.04 PRZEBUDOWA  KABLOWYCH  LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZY  PRZEBUDOWIE I BUDOWIE DRÓG	3

D – 01.03.04 PRZEBUDOWA  KABLOWYCH  LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZY  PRZEBUDOWIE I BUDOWIE DRÓG

# 1. WSTĘP

## 1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru przebudowy sieci telefonicznej miedzianej i optycznej kolidującej z projektowaną przebudową skrzyżowania ulic Zwycięstwa – Stawisińskiego – Pileckiego w Koszalinie.

1.2. Zakres robót objętych SST

Roboty omówione w SST mają zastosowanie do przebudowy kanalizacji i kabli telefonicznych kolidujących z projektowaną przebudową skrzyżowania .

Przebudowa obejmuje:

- przebudowę kanalizacji	4 otworowej		–   78m

- ustawienie studni kablowych SKR2		–   1 szt.

- rozbudowę studni SKM				–   3 szt.

- rozbudowa kanalizacji o 3 otwory	 	–   45m

- budowa kanalizacji wtórnej HDPE32/2,9		–   81m

- wyciąganie kabla OTK-24J			– 131m

- wciąganie kabla OTK-24J			– 131m

- demontaż i montaż złącza FOSC400		–   1 szt.

- demontaż studni SKR2 				–   2 szt.

- demontaż rury HDPE32/2,9			–   81m

## 1.3. Określenia podstawowe

### Kanalizacja kablowa - zespół ciągów podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

### Ciąg kanalizacji - bloki kanalizacji kablowej lub rury ułożone w wykopie jeden za drugim i połączone pojedynczo lub w zestawach pozwalających uzyskać potrzebną liczbę otworów kanalizacji.

### Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowane między ciągi kanalizacji kablowej w celu umożliwienia wciągania, montażu i konserwacji kabli.

### Szafka kablowa - metalowe lub z mas termoplastycznych pudło wraz z konstrukcją wsporczą do montażu głowic kablowych.

### Kablowa sieć miejscowa - sieć łączy telefonicznych z urządzeniami liniowymi, łącząca centrale telefoniczne między sobą oraz centrale telefoniczne ze stacjami abonenckimi.

### Sieć abonencka - część sieci miejscowej od centrali miejscowej do aparatów telefonicznych.

### Sieć magistralna - część linii abonenckiej obejmująca linie od szafek kablowych do głowic, puszek i skrzynek kablowych.

### Sieć rozdzielcza - część linii abonenckiej obejmująca linie od szafek kablowych do głowic, puszek i skrzynek kablowych.

### Łącze - zestaw przewodów i urządzeń między centralami, centralą a aparatem abonenckim.

### Tor abonencki - para żył kablowych lub napowietrznych między centralą a aparatem telefonicznym.

### Tor międzycentralowy - dwie lub trzy żyły w linii pomiędzy centralami w jednym mieście.

### Telekomunikacyjna linia kablowa dalekosiężna - linia wybudowana z kabli typu dalekosiężnego.

### Telekomunikacyjna linia kablowa międzymiastowa - linia łącząca co najmniej dwie centrale międzymiastowe.

### Telekomunikacyjna linia kablowa wewnątrzstrefowa - linia łącząca centralę okręgową z centralą międzymiastową.

### Długość trasowa linii kablowej lub jej odcinka - długość przebiegu trasy linii bez uwzględnienia falowania i zapasów kabla.

### Długość elektryczna - rzeczywista długość zmontowanego kabla z uwzględnieniem falowania i zapasów kabla.

### Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

## 1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za zgodność z dokumentacją projektową, STS i poleceniami kierownika robót drogowych. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

# 2. materiały

## 2.1. Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Materiały do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych nabywane są przez Wykonawcę u wytwórców. Każdy materiał musi mieć atest wytwórcy stwierdzający zgodność jego wykonania z odpowiednimi normami.

## 2.2. Materiały budowlane

Do ustawienia prefabrykowanych studni zastosować cement portlandzki wg normy PN-88/B-30000, wodę wg PN-88/B-32250 oraz piasek wg BN-87/6774-04. Taki sam piasek stosować przy układaniu kabli.

## Cement

Do ustawienia studni kablowych zaleca się stosowanie cementu portlandzkiego, spełniającego wymagania normy PN-88/B-30000 [43]. Cement powinien być dostarczony w opakowaniach spełniających wymagania BN-88/6731-08 [50] i składowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.

## Piasek

Piasek do budowy studni kablowych, układania kabli i kanalizacji w ziemi powinien odpowiadać wymaganiom BN-87/6774-04 [1].

## Woda

Woda do betonu powinna być „odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250 [2]. Barwa  powinna zawierać zawiesiny, np. grudek.

## 2.3. Elementy prefabrykowane

Do budowy zastosować kompletną studnię kablową prefabrykowaną typu SKR2 wg ZN-96/TP S.A.-023 z ramą i nakrywą typu B125.

## 2.4. Materiały gotowe

## 2.4.1 Rury kanalizacyjne i rurociągi

Do budowy kanalizacji zastosować rury przepustowe RPP110/5.

## 2.4.2. Kable telefoniczne

- Przebudowa kabla OKZ z kolizyjnej kanalizacji nie wymaga zastosowania nowego kabla. Do nowej kanalizacji przełożyć istniejący kabel OTKtsd24J długości 131m po odłączeniu ze złącza w studni C6-9-1 przy budynku PZU.

# 3. sprzęt

## 3.1. Ogólne wymagania

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Ilość i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami budowy kanalizacji i linii kablowych.

## 3.2. Sprzęt do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych

Wykonawca przystępujący do wykonania przebudowy kablowych linii  telekomunikacyjnych powinien  wykazać się możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu, w zależności od zakresu robót gwarantujących właściwą jakość robót:

- koparka jednonaczyniowa do rowów,

- sprężarka powietrzna spalinowa przewoźna,

- ubijak spalinowy,

- żurawik hydrauliczny,

- wciągarka ręczna do kabli.

# 4. transport

## 4.1. Wymagania ogólne

Wykonawca jest obowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.

## 4.2. Transport materiałów i elementów

Wykonawca przystępujący do przebudowy/przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu, w zależności od zakresu robót:

- samochód skrzyniowy,

- samochód samowyładowczy,

Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wskazanymi przez ich wytwórcę.

# 5. WYKONANIE ROBÓT

## 5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

## 5.3.1 Kanalizacja kablowa pierwotna

Z nowym układem jezdni koliduje kanalizacja 4 otworowa od studni C6-6 przez C6-6A do C6-7 z kablem OKZ11009 w rurze H32/2,9 oraz kanalizacja od studni C16 do C6-8.

Projektuje się nowy ciąg kanalizacji 4 otworowej z rur RPP110/5, który ułożyć częściowo przy ul. Andersa do studni C6-8 przy ul. Wojska Polskiego wg rys. 2 i 5 PW. Głębokość ułożenia kanalizacji minimum 0,8m od górnej warstwy rur. Studnię kablową typu SKR2 ustawić w pasie zieleni. Dla wprowadzenia rur kanalizacji do studni C6-6 i C6-8 należy je rozbudować – wydłużyć, jak na rysunku 6 PW. Do rozbudowy studni wykorzystać bloczki betonowe typu M4 i dyle typu A i B.

Kolizyjną studnię C11-3 przy ul. Piłsudskiego należy rozbudować – wydłużyć o 140cm z wykonaniem nowego włazu.

Kolizyjny odcinek kanalizacji od studni C16 do C6-8 należy zlikwidować po rozbudowie istniejącej kanalizacji o 3 otwory przy ul. Zwycięstwa od studni C16 do C18.

## 5.3.1.1 Kanalizacja wtórna

Kanalizację wtórną dla przełożenia kabla OKZ11009 z rury HDPE32/2,9 pasek żółty, wybudować na odcinku od studni C6-6 do C6-8 długości 81m ze skrętką ZRs32 w studni C6-8.

## 5.3.2 Kabel OTKtsd-24J

Kabel ten wyłączyć ze złącza w osłonie FOSC400B4 w studni C6-9-1 przy PZU, wyciągnąć z rury H32/2,9 do studni C6-6 – 131m i ponownie wprowadzić do nowej rury H32/2,9 do studni C6-8 i dalej w istniejącej rurze H32/2,9 doprowadzić do złącza i włączyć włókna przez spawanie jak w stanie poprzednim. W studni C6-8 rury połączyć skrętką ZRs32.

## 5.3.3 Wykonanie  i zasypywanie wykopów

Przyjęto 50% wykopów wykonywanych ręcznie i 50% wykonywanych mechanicznie. Studnie  	ustawić na podsypce z pospółki o grubości 5cm. Wykop po studniach zasypać pospółką co 20 cm zagęszczając do wskaźnika zagęszczenia W = 1,0. Pokrywy studni wyrównać do poziomu otoczenia uzgodnionego z kierownikiem robót drogowych.   Analogicznie zasypać rury kanalizacji zagęścić do wskaźnika = 1. Teren przekazać kierownikowi robót drogowych.

## 5.3.4 Umocowanie wykopów

Z uwagi na wykopy do 1,5m w gruncie II-III  nie przewiduje się zabezpieczania wykopu.

## 5.3.5 Wymiana gruntu

Zagospodarowanie Grunt z wykopów pod rury nie nadający się do ponownego wbudowania wywieźć poza obręb budowy. Miejsce wywozu zapewnia Wykonawca. uzgodnić z kierownikiem budowy drogi. Do zasypywania wykopów dla rur i studni korzystać z pospółki wykorzystywanej do robót drogowych. stosować grunt kat II.

## 5.3.6 Zrywanie i naprawa istniejących nawierzchni drogowych

W ramach robót towarzyszących budowie kanalizacji konieczne jest rozebranie bez naprawy istniejących	nawierzchni chodnikowych. Nieuszkodzone, całe elementy nawierzchni (płyty chodnikowe betonowe 35x35 	i kostkę betonową polbruk) składować na placu budowy lub w miejscu wskazanym przez Inspektora 	Nadzoru Inwestorskiego. Materiał z rozbiórki wywieźć w miejsce spełniające wymagania przepisów o gospodarce odpadami. Miejsce wywozu zapewnia Wykonawca. Odtwarzaniu nawierzchni chodników wykonane będzie w ramach robót drogowych.

## 5.3.7 Uszczelnienie rur

Końce rury w rurociągu z kablem uszczelnić uszczelkami Jackmoon. Końce wolnych rur PP110 uszczelnić zatyczkami dystansowymi wewnętrznymi URw110.

## 5.3.8 Studnie kablowe

Do budowy kanalizacji kablowej zastosować studnie prefabrykowane SKR2 wg ZN-96/TP S.A.-023.                                                                                    Studnie wyposażyć  w ramę i przykrywę typu B125..

## 5.3.9 Znakowanie kabli

W studniach kablowych oznaczyć kabel opaskami identyfikacyjnymi z typem kabla i pojemnością 	wraz  z numerem kabla wg ZN-96/TP S.A.-022 wg rys. 10 w PW.

# 6. kontrola jakości robót

## 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót przy przebudowie/budowie telefonicznej kanalizacji kablowej oraz 	budowy przyłącza telekomunikacyjnego podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Kontrola jakości robót 	powinna odbyć się w obecności przyszłego właścicieli sieci telefonicznej i uzyskać jego akceptację.

## 6.2. Kanalizacja teletechniczna

Kontrola jakości wykonania kanalizacji polega na sprawdzeniu:

- trasy kanalizacji i rurociągów, jej zgodności z dokumentacją, uporządkowanie terenu, szczególnie przy

studni,

- sprawdzenie drożności kanalizacji,

- prawidłowość ustawienia studni.

## 6.3. Sieć telefoniczna

Kontrola jakości wykonania wybudowanych kabli w kanalizacji polega na sprawdzeniu:

- ułożenia kabli w otworach, wyłożenie w studniach,

- opisy kabli,

- wykonanych pomiarów reflektometrycznych złącza spajanego,

## 6.4. Ocena wyników badań

Przedstawioną do odbioru przebudowanej kanalizacji kablowej oraz przebudowanych kabli należy uznać za wykonane zgodnie z wymogami normy jeżeli sprawdzenia i pomiary dają wynik pozytywny. Elementy sieci, które mają zaniżone parametry powinny być poprawione i ponownie zgłoszone do odbioru.

# 7. obmiar robót

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” Obmiaru robót dokonać należy w oparciu o dokumentację projektową i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez Inżyniera.

Jednostką obmiarową jest:

- dla kablowych linii telekomunikacyjnych jest – km (kilometr)

- dla studni, słupków, złączy, odcinków pomiarowych – szt. (sztuka)

- dla robót ziemnych – m3

# 8. odbiór robót

Po wykonaniu przebudowy odcinka kanalizacji i kabli umieszczonych w niej i przed przekazaniem ich do 	eksploatacji, wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu niżej wymienione dokumenty:

- aktualną dokumentację powykonawczą,

- geodezyjną dokumentację powykonawczą,

- protokół pomiarów,

- protokoły odbioru robót zanikających,

- protokoły odbioru robót podpisane przez TP S.A.

# 9. podstawa płatności

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-)).00.00 „Wymagania ogólne”. Płatność za jednostkę obmiarową należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych 	robót na podstawie atestów producenta urządzeń, oględzin i pomiarów sprawdzających.

9.2. Cena poszczególnej jednostki obmiarowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- dostarczenie materiałów i sprzętu,

- wykonanie robót ziemnych;

- wywóz nadmiaru gruntu

- ustawienie studni kablowych

- rozbudowę studni

- budowa kanalizacji wtórnej

- wyciąganie kabla

- wciąganie kabla

- demontaż i montaż złącza

- demontaż studni		.

- demontaż rury

- zasypanie z zagęszczeniem

- przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań,

- uporządkowanie terenu robót i jego otoczenia,

- roboty wykończeniowe

- odwiezienie sprzętu.

Wszelkie roboty powinny być wykonane według wymagań dokumentacji projektowej, niniejszej specyfikacji technicznej i postanowień Inżyniera.

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących

Cena wykonania robót określonych niniejszą SST obejmuje:

- roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,

- prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd.

# 10. przepisy związane

## 10.1. Normy

| 1. | BN-87/6774-04 | Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek. |
| --- | --- | --- |
| 2. | PN-88/B-32250 | Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. |
| 3. | PN-88/B-06250 | Beton zwykły. |
| 4. | ZN-96/TPSA-014-016 | Rury polipropylenu (RPP i HDPE) |
| 5. | ZN-96/TPSA-023 | Studnie kablowe |
| 6. | BN-73/8984-05 | Kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania i badania. + ZN-96/TPSA-011 |
| 7. | PN-85/T-90331 | Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi, pęczkowe, o izolacji polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową, nieopancerzone i opancerzone z osłoną polietylenową lub polwinitową. |
| 8. | BN-89/8984-17/03 | Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogólne wymagania. + ZN-96/TPSA-027 |
| 9. | ZN-96/TPSA-022 | Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe. |
| 10. | ZN-96/TPSA-013 | Kanalizacja wtórna i rurociągi kablowe |
| 11. | ZN-03/TPSA-005 | Kable optotelekomunikacyjne |

## 10.2. Inne dokumenty

21. Ustawa Rady Ministrów nr 60 z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Dz. U. 2000/2003  z 9XII2003 poz. 1953.